ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06979-0050 |  | Laca poliuretanica de acabado final color blanco brillante FSN “A” 17886 especificación MIL -C- 83286 con su correspondiente reticulante (solido en volumen 78%) en envases de 4 lts | 10 | UN |
| 06979-0050 |  | Laca poliuretanica de acabado final color gris oscuro brillante TRACKER FSN 595 “A” 16231 especificación MIL -C- 83286 con su correspondiente reticulante (solido en volumen 78%) en envases de 4 lts | 8 | UN |
| 06979-0050 |  | Laca poliuretanica de acabado final color gris claro brillante TRACKER FSN 595 “A” 16492 especificación MIL -C- 83286 con su correspondiente reticulante (solido en volumen 78%) en envases de 4 lts | 5 | UN |
| 06979-0050 |  | Laca poliuretanica de acabado final color gris claro brillante (Fennec) FSN 595 “A” 16492 especificación MIL -C- 83286 con su correspondiente reticulante (solido en volumen 78%) en envases de 4 lts | 4 | UN |
| 06979-0050 |  | Laca poliuretanica de acabado final color gris oscuro brillante (Fennec) FSN 595 “A” 16231especificacion MIL -C- 83286 con su correspondiente reticulante (solido en volumen 78%) en envases de 4 lts | 5 | UN |
| 06979-0050 |  | Laca poliuretanica de acabado final color celeste bandera brillante FSN 595 “A” 15200 especificación MIL -C- 83286 con su correspondiente reticulante (solido en volumen 78%) en envases de 4 lts | 1 | UN |
| 01078-0009 |  | Removedor de pintura en gel a base de solventes clorados, inhibidores y agentes tixotrópicos. Especialmente diseñados para aplicar sobre superficies verticales, no debe ser corrosivo para el acero, cobre, aluminio, cadmio y magnesio. Presentación envase de 4 lts | 12 | UN |
| 07464-0001 |  | Fondo fosfatizante con su correspondiente catalizador (solido en volumen 78%) Especificación MIL -C- 83286, en envases de 1 lts. | 50 | LTS |
| 00580-0058 |  | Laca acrílica color negro deportivo especificación MIL -C-83286 (solido en volumen 78%) en envases de 1 lts | 16 | LTS |
| 00580-0058 |  | Laca acrílica color negro puro especificación MIL -C-83286 (solido en volumen 78%) en envases de 1 lts | 8 | LTS |
| 00580-0055 |  | Laca acrílica color blanco puro especificación MIL -C-83286 (solido en volumen 78%) en envases de 1 lts | 10 | LTS |
| 00580-0055 |  | Laca acrílica color amarillo taxi especificación MIL -C-83286 (solido en volumen 78%) en envases de 1 lts | 10 | LTS |
| 00580-0055 |  | Laca acrílica color rojo verona especificación MIL -C-83286 (solido en volumen 78%) en envases de 1 lts | 4 | LTS |
| 07014-0001 |  | Aguarrás mineral de primera calidad envase x 18 lts | 11 | UN |
| 07014-0003 |  | Thinner tipo dixilina oro especial x 200 lts | 2 | UN |
| 02436-0008 |  | Desengrasante rápido x 1 lts. | 30 | LTS |
| 01153-0019 |  | Cintas adhesivas; tipo de enmascarar - ancho 24mm - largo rollo 50m - material papel - accesorio sin. | 120 | UN |
| 01059-0021 |  | Pinceles; tipo chato - numero 10 - material cerda china. | 25 | UN |
| 01416-0013 |  | Rodillo antigota de 10cm | 25 | UN |
| 00999-0030 |  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 80 - presentación por unidad. | 120 | HJ |
| 00999-0028 |  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 120 - presentación por unidad. | 120 | HJ |
| 00999-0031 |  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 180 - presentación unidad. | 120 | HJ |
| 00999-0119 |  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 240 - presentación unidad. | 120 | HJ |
| 00999-0053 |  | Papeles de lija; tipo al agua - numero 400 - presentación unidad. | 120 | HJ |

# Text boxes

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE