ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03148-0008 |  | Hidróxido de sodio en bolsas x 25 kg | 12 | UN |
| 01726-0051 |  | Trióxido de cromo en bolsas x 25 kg | 1 | UN |
| 02517-0011 |  | Acido clorhídrico 31/33% en bidón x 20 Lts. | 3 | UN |
| 05357-0003 |  | Cianuro de sodio x 50 Kgs. | 1 | UN |
| 02551-3991 |  | Cianuro de plata en envases de 1 kg. | 10 | UN |
| 02978-0007 |  | Acetona x 20 Lts. | 30 | UN |
| 09004-0654 |  | Bonderite M-CR 1201 CHROMATE COATING (tipo Alodine 1201) en lata de 20 kgs. | 1 | UN |
| 03467-0001 |  | Tolueno PA Cic 720 x 1 Lts | 20 | UN |
| 02105-0003 |  | Removedor en frío no inflamable, contiene activadores, disolventes, ácidos orgánicos e inhibidores de corrosión el producto es para completar cuba existente. Tipo ARDROX 266. La presentación del producto deberá ser en tambores de 200 lts. | 800 | LTS |
| 02105-0007 |  | Líquido desengrasante, descarbonillante y de escape de algunas pinturas. Color marrón oscuro, compuesto de disolventes clorados, productos fenólicos, agentes emulsionantes e inhibidores de corrosión sobre4 materiales, incluyendo aleaciones de aluminio, cobre, zinc, magnesio y hierro. Produce ablande de cauchos y plásticos. Temperatura de Trabajo: 60/65 ºC. Especificaciones MIL-C-25107. El producto es para completar cuba existente. Tipo ARDROX 690. La presentación del producto deberá ser en tambores de 230 kgs. | 690 | KG |
| 06951-0015 |  | Líquido con agentes tensioactivos, compuestos alcalinos, disolventes e inhibidores de corrosión, se utiliza en la limpieza exterior de aeronaves. Elimina grasas, aceite, depósito carbonozos. Detergente para todo tipo de estructura densidad 1.05 a 2º C. PH 12,3 a 12,7 deberá cumplir con normas MIL-C-257696. El producto es para completar cuba existente. Tipo ARDROX 6025. La presentación del producto deberá ser en tambores de 20 lts | 500 | LTS |
| 06951-0015 |  | Producto líquido ligeramente coloreado con un agradable olor a pino. Compuesto a base de una disolución acuosa concentrada de tensioactivos aniónicos biodeagradable, álcalis ligeros e inhibidores de corrosión. No contienen disolventes clorados. Producto especialmente diseñado para la limpieza de turbinas aeronáuticas, alabes de turbinas. Temperatura de trabajo 70-75ºC ó a temperatura ambiente. Densidad 1,34-1,25 PH: 12-12.5. NO inflamable. No ataca el acero, magnesio cadmio, cobre, titanio, etc. El producto es para completar cubas existente. Tipo ARDROX 631. La presentación del producto deberá ser en tambores de 20 lts | 120 | LTS |
| 02991-0003 |  | Tricloroetileno x en envases de 280 kgs. | 2 | UN |

NOTA:

- Tolerancia: se admitirán tolerancias en los tamaños de presentación de los productos cotizados, en tanto se cumpla con la cantidad solicitada.

- El oferente deberá presentar, al momento de la apertura, una ficha técnica de los productos cotizados para los renglones Nº 9 al 13; en la cual se describa las características técnicas y calidad del producto.

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTÍN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE