ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N° 1:

CABO RETORCIDO DE TRES CORDONES POLIAMIDA 6,6. DE 8 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- alta resistencia a la tracción

- alta resistencia a la corrosión por agua salina, combustibles, moho y hongos.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- excelentes propiedades a la absorción de golpes

- permanente flexibilidad, tanto seca como mojada

- carga de rotura: 1400 KG

CANTIDAD: 120 METROS

CODIGO DE CATALOGO:  296-02132-0085

RENGLON N° 2:

CABO RETORCIDO DE TRES CORDONES POLIAMIDA 6,6. DE 10 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- alta resistencia a la tracción

- alta resistencia a la corrosión por agua salina, combustibles, moho y hongos.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- excelentes propiedades a la absorción de golpes

- permanente flexibilidad, tanto seca como mojada

- carga de rotura: 2100 KG

CANTIDAD: 80 METROS

CODIGO DE CATALOGO:  296-02132-0068

RENGLON N° 3:

CABO RETORCIDO DE TRES CORDONES POLIAMIDA 6,6. DE 14 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- alta resistencia a la tracción

- alta resistencia a la corrosión por agua salina, combustibles, moho y hongos.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- excelentes propiedades a la absorción de golpes

- permanente flexibilidad, tanto seca como mojada

- carga de rotura: 4300 KG

CANTIDAD: 230 METROS

CODIGO DE CATALOGO:  296-02132-0030

RENGLON N° 4:

CABO RETORCIDO DE TRES CORDONES POLIAMIDA 6,6. DE 16 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- alta resistencia a la tracción

- alta resistencia a la corrosión por agua salina, combustibles, moho y hongos.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- excelentes propiedades a la absorción de golpes

- permanente flexibilidad, tanto seca como mojada

- carga de rotura: 5600 KG

CANTIDAD: 50 METROS

CODIGO DE CATALOGO:  296-02132-0015

RENGLON N° 5:

CABO TRENSADO REDONDO CON ALMA (MILTIFILAMENTO) POLIAMIDA 6,6. DE 8 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- peso específico: 1,14 gr/cm3  aprox

- temperatura de fusión: 260° C aprox.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- carga de rotura: 1300 KG

CANTIDAD: 120 METROS

CODIGO DE CATALOGO:  296-02132-0136

RENGLON N° 6:

CABO TRENSADO REDONDO CON ALMA (MILTIFILAMENTO) POLIAMIDA 6,6. DE 10 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- peso específico: 1,14 gr/cm3  aprox

- temperatura de fusión: 260° C aprox.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- carga de rotura: 2100 KG

CANTIDAD: 80 METROS

CODIGO DE CATALOGO:  296-02132-0031

RENGLON N° 7:

CABO TRENSADO REDONDO CON ALMA (MILTIFILAMENTO) POLIAMIDA 6,6. DE 14 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- peso específico: 1,14 gr/cm3  aprox

- temperatura de fusión: 260° C aprox.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- carga de rotura: 3750 KG

CANTIDAD: 230 METROS

CODIGO DE CATALOGO:  296-02132-0136

RENGLON N° 8:

CABO TRENSADO REDONDO CON ALMA (MILTIFILAMENTO) POLIAMIDA 6,6. DE 16 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- peso específico: 1,14 gr/cm3  aprox

- temperatura de fusión: 260° C aprox.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- carga de rotura: 5250 KG

CANTIDAD: 50 METROS

CODIGO DE CATALOGO:  296-02132-0136

RENGLON N° 9:

ANILLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4 ¨ DE ESPESOR Y 110 MM DE DIAMETRO EXTERIOR.

CANTIDAD: 3 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO:  279-07042-0037

RENGLON N° 10:

GRILLETE RECTO CORTO DE ACERO GALVANIZADO DE 10 MM.

CANTIDAD: 30 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO:  271-01599-0056

RENGLON N° 11:

TENSOR CAJA ABIERTA GANCHO/OJO DE ACERO GALVANIZADO. MEDIDA 5/16.

CANTIDAD: 20 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO:  296-01705-0026

RENGLÓN N°12:

DEFENSA RÍGIDA. CARACTERISTICAS:

- Relleno Interno: Células cerradas termo-laminadas de polietileno de alta densidad (35 kg / m3).

- Capa externa de poliuretano elastómero (p.u) pigmentado de 6 mm de espesor como mínimo, con un refuerzo compuesto de una malla de nylon.

- color NEGRA.

- Sistema de agarre o fijación mediante un tubo central atravesado en sentido longitudinal  que permita el paso de un cabo de 20 mm (mena) como mínimo.

- Tamaño: 1 m largo x 0.5 m de diámetro.

- Peso aproximado: entre 25 y 35 kg

- El material provisto deberá ser nuevo y sin uso previo.

- Performance mínima:

Performance al 50% de deflexión:

- fuerza de reacción: 45,1 kn

- absorción de energía: 3,9 kn-m

Performance al 60% de deflexión:

- fuerza de reacción: 82,4 kn

- absorción de energía: 8,4 kn-m

- Similar al de las fotos:

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO:  243-07943-0005

TODOS LOS ELEMENTOS DEBERAN SER NUEVOS Y ESTAR EN EXCELENTES CONDICIONES.

USHUAIA,  23 de marzo de 2017.-

# Text boxes

JUAN MARTIN SOLÁ

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE