ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N° 1:

CABO RETORCIDO DE TRES CORDONES POLIAMIDA 6,6. DE 8 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- alta resistencia a la tracción

- alta resistencia a la corrosión por agua salina, combustibles, moho y hongos.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- excelentes propiedades a la absorción de golpes

- permanente flexibilidad, tanto seca como mojada

- carga de rotura: 1400 KG

CANTIDAD: 660 METROS

CODIGO DE CATALOGO: 296-02132-0085

RENGLON N° 2:

CABO RETORCIDO DE TRES CORDONES POLIAMIDA 6,6. DE 10 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- alta resistencia a la tracción

- alta resistencia a la corrosión por agua salina, combustibles, moho y hongos.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- excelentes propiedades a la absorción de golpes

- permanente flexibilidad, tanto seca como mojada

- carga de rotura: 2100 KG

CANTIDAD: 660 METROS

CODIGO DE CATALOGO: 296-02132-0068

RENGLON N° 3:

CABO RETORCIDO DE TRES CORDONES POLIAMIDA 6,6. DE 16 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- alta resistencia a la tracción

- alta resistencia a la corrosión por agua salina, combustibles, moho y hongos.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- excelentes propiedades a la absorción de golpes

- permanente flexibilidad, tanto seca como mojada

- carga de rotura: 5600 KG

CANTIDAD: 440 METROS

CODIGO DE CATALOGO: 296-02132-0015

RENGLON N° 4:

CABO TRENZADO REDONDO CON ALMA (MULTIFILAMENTO) POLIAMIDA 6,6. DE 8 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- peso específico: 1,14 gr/cm3  aprox

- temperatura de fusión: 260° C aprox.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- carga de rotura: 1300 KG

CANTIDAD: 660 METROS

CODIGO DE CATALOGO: 296-02132-0136

RENGLON N° 5:

CABO TRENZADO REDONDO CON ALMA (MULTIFILAMENTO) POLIAMIDA 6,6. DE 14 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- peso específico: 1,14 gr/cm3  aprox

- temperatura de fusión: 260° C aprox.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- carga de rotura: 3750 KG

CANTIDAD: 220 METROS

CODIGO DE CATALOGO: 296-02132-0136

RENGLON N° 6:

GRILLETE RECTO CORTO DE ACERO GALVANIZADO DE 8 X 17 X 28 MM.

RESISTENCIA 60 TONELADAS

CANTIDAD: 40 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 271-01599-0056

RENGLON N° 7:

GRILLETE RECTO CORTO DE ACERO GALVANIZADO DE 4 X 9 X 16 MM.

RESISTENCIA 9 TONELADAS

CANTIDAD: 40 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 271-01599-0056

RENGLON N° 8:

GRILLETE RECTO CORTO DE ACERO GALVANIZADO DE 5 X 12 X 18 MM.

RESISTENCIA 16 TONELADAS

CANTIDAD: 40 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 271-01599-0056

RENGLON N° 9:

TENSOR CAJA ABIERTA GANCHO/OJO DE ACERO GALVANIZADO. MEDIDA 1/4.

CANTIDAD: 50 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 296-01705-0026

RENGLON N° 10:

TENSOR CAJA ABIERTA GANCHO/OJO DE ACERO GALVANIZADO. MEDIDA 3/4.

CANTIDAD: 40 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 296-01705-0026

RENGLON N° 11:

TENSOR CAJA ABIERTA GANCHO/OJO DE ACERO GALVANIZADO. MEDIDA 3/8.

CANTIDAD: 40 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 296-01705-0026

RENGLON N° 12:

TENSOR CAJA ABIERTA GANCHO/OJO DE ACERO GALVANIZADO. MEDIDA 5/16.

CANTIDAD: 20 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 296-01705-0026

RENGLÓN N°13:

DEFENSA RÍGIDA. CARACTERISTICAS:

- Relleno Interno: Células cerradas termo-laminadas de polietileno de alta densidad (35 kg / m3).

- Capa externa de poliuretano elastómero (p.u) pigmentado de 6 mm de espesor como mínimo, con un refuerzo compuesto de una malla de nylon.

- color NEGRA.

- Sistema de agarre o fijación mediante un tubo central atravesado en sentido longitudinal  que permita el paso de un cabo de 20 mm (mena) como mínimo.

- Tamaño: 1 m largo x 0.5 m de diámetro.

- Peso aproximado: entre 25 y 35 kg

- El material provisto deberá ser nuevo y sin uso previo.

- Performance mínima:

Performance al 50% de deflexión:

- fuerza de reacción: 45,1 kn

- absorción de energía: 3,9 kn-m

Performance al 60% de deflexión:

- fuerza de reacción: 82,4 kn

- absorción de energía: 8,4 kn-m

Similar al de las fotos:

CANTIDAD: 3 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 243-07943-0005

RENGLON N° 14.

DEFENSA DE GOMA INFLABLE SIMILAR TIPO BOYA POLYFORM A4

Tamaño (diámetro x longitud): 52 cm x 68 cm. Tolerancia +- 5 cm.

Diámetro del ojo: 3 cm. Tolerancia +- 0,5 cm.

Circunferencia: 163 cm. Tolerancia +- 5 cm.

Volumen: 85 litros. Tolerancia +- 1 litro.

Fabricada en PVC fuerte y resistente a la abrasión. El pasacabos y el cuerpo moldeados en un solo proceso para que el pasacabos no pueda ser arrancado.

Color: negro

Similar al de la foto

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 243-07943-0006

RENGLON N° 15.

DEFENSA DE GOMA INFLABLE SIMILAR TIPO BOYA POLYFORM A5

Tamaño (diámetro x longitud): 68,5 cm x 91,5 cm. Tolerancia +- 5 cm.

Diámetro del ojo: 3 cm. Tolerancia +- 0,5 cm.

Circunferencia: 215,5 cm. Tolerancia +- 5 cm.

Volumen: 180 litros. Tolerancia +- 1 litro.

Fabricada en PVC fuerte y resistente a la abrasión. El pasacabos y el cuerpo moldeados en un solo proceso para que el pasacabos no pueda ser arrancado.

Color: negro

Similar al de la foto

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 243-07943-0008

TODOS LOS ELEMENTOS DEBERAN SER NUEVOS Y ESTAR EN EXCELENTES CONDICIONES. LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ES A CARGO DEL PROVEEDOR. ADEMÁS LAS CANTIDADES EXPLICITADAS SERÁN DESPACHADAS POR VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O FLETADOS POR EL PROVEEDOR. DICHO FLETE SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR.

# Text boxes

MARCOS GUSTAVO MATIAS PEREZ

TENIENTE DE FRAGATA

COMANDANTE