ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

RENGLON N°1:

#### -TRANSPORTE HASTA EL TALLER EL REGULADOR MARCA “WOODWARD” UG8 N° DE PARTE 8522-447, N° DE SERIE 2200873, A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### -DESARME, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE PARTES/ REPUESTOS Y KIT DE REPARACION, ARMADO CON PROVISIÓN DE JUNTAS, SELLOS,  RODAMIENTOS, CONTRAPESOS,  PISTÓN PILOTO, BUJE PILOTO Y REGULADOR PILOTO. REALIZAR PRUEBAS Y CALIBRACION EN BANCO CON PROTOCOLO DE CERTIFICADO DE PRUEBA, PINTADO Y EMBALADO  A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### -TODA LA TAREA DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO A PROTOCOLOS DE FÁBRICA.

#### -EFECTUADO EL RECORRIDO, Y UNA VEZ DETECTADA LA FALLA QUE ORIGINA LOS DEFECTOS EN FUNCIONAMIENTO SOBRE LA REGULACIÓN DEL GENERADOR Y QUE PODRÍAN PRODUCIR AVERÍAS DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE ABORDO, SE REALIZARA LA REPARACIÓN, UTILIZANDO REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES.

#### -FINALIZADOS LOS TRABAJOS, TRANSPORTE DEL TALLER HACIA LA UNIDAD A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### CLAUSULAS GENERALES

#### CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

#### a)	EL ADJUDICATARIO PROVEERÁ DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA COMÚN Y ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS COMPLETOS Y EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE TODOS LOS MATERIALES QUE DEBE SUMINISTRAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EFECTUANDO, ADEMÁS, TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA SATISFACTORIA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA ARMADA.

#### b)	EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ EMPLEAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON LA ARMADA.

#### c)	EL ADJUDICATARIO QUEDA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS COMPLETOS Y ADECUADOS A SU FIN, EN LA FORMA QUE SE INFIERE EN LOS PRESENTES DOCUMENTOS. UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MAS LAS PRORROGAS SI LAS HUBIESE, EL ADJUDICATARIO SOLICITARA AL CONTRATANTE LA INSPECCIÓN PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS.

#### d)	LAS OBSERVACIONES QUE EFECTÚE EL INSPECTOR O FALLAS QUE SE DETECTEN DURANTE EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA, SERÁN SUBSANADAS POR EL ADJUDICATARIO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS CORRIDOS.

#### e)	EL OFERENTE DEBERÁ INDICAR LOS TÉRMINOS Y PLAZOS DE GARANTÍA POR EL TRABAJO EFECTUADO EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN TIEMPO SOBRE LA BASE MÍNIMA DE UN (01) AÑO DESDE SU RECEPCIÓN DEFINITIVA. LA SOLICITUD DE DICHA GARANTIA RADICA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN RESPALDO ANTE ALGUNA FALLA.

#### f)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR LAS TAREAS UN INFORME COMPLETO DETALLANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONTENIENDO TODAS LAS MEDICIONES Y ENSAYOS REALIZADOS.

#### g)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO.

#### CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

#### a)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS INSUMOS QUE SURJAN COMO NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y TODO ELEMENTO DE CONSUMO ADICIONAL NO CONTEMPLADO ANTERIORMENTE.

#### b)	EL ADJUDICATARIO FACILITARÁ MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TODO ELEMENTO QUE RESULTE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS.

#### c)	LA TOTALIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO LEGITIMOS DE LA MARCA EN CUESTION.

#### EXPERIENCIA COMPROBABLE:

#### a)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ REALIZAR PRUEBA FUNCIONAL A BORDO UNA VEZ FINALIZADAS LAS TAREAS DE REPARACIÓN.

#### b)	EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR ANTECEDENTES EN TRABAJOS SIMILARES DOCUMENTALMENTE VERIFICABLES.

RENGLON N°2:

#### -TRANSPORTE HASTA EL TALLER EL REGULADOR MARCA “WOODWARD” UG8 Nº DE PARTE 037767, Nº SERIE 1473073 A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### -DESARME, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE PARTES/ REPUESTOS Y KIT DE REPARACION, ARMADO CON PROVISIÓN DE JUNTAS, SELLOS,  RODAMIENTOS, CONTRAPESOS,  PISTÓN PILOTO, BUJE PILOTO Y REGULADOR PILOTO. REALIZAR PRUEBAS Y CALIBRACION EN BANCO CON PROTOCOLO DE CERTIFICADO DE PRUEBA, PINTADO Y EMBALADO  A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### -TODA LA TAREA DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO A PROTOCOLOS DE FÁBRICA.

#### -EFECTUADO EL RECORRIDO, Y UNA VEZ DETECTADA LA FALLA QUE ORIGINA LOS DEFECTOS EN FUNCIONAMIENTO SOBRE LA REGULACIÓN DEL GENERADOR Y QUE PODRÍAN PRODUCIR AVERÍAS DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE ABORDO, SE REALIZARA LA REPARACIÓN, UTILIZANDO REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES.

#### -FINALIZADOS LOS TRABAJOS, TRANSPORTE DEL TALLER HACIA LA UNIDAD A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### CLAUSULAS GENERALES

#### CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

#### a)	EL ADJUDICATARIO PROVEERÁ DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA COMÚN Y ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS COMPLETOS Y EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE TODOS LOS MATERIALES QUE DEBE SUMINISTRAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EFECTUANDO, ADEMÁS, TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA SATISFACTORIA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA ARMADA.

#### b)	EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ EMPLEAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON LA ARMADA.

#### c)	EL ADJUDICATARIO QUEDA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS COMPLETOS Y ADECUADOS A SU FIN, EN LA FORMA QUE SE INFIERE EN LOS PRESENTES DOCUMENTOS. UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MAS LAS PRORROGAS SI LAS HUBIESE, EL ADJUDICATARIO SOLICITARA AL CONTRATANTE LA INSPECCIÓN PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS.

#### d)	LAS OBSERVACIONES QUE EFECTÚE EL INSPECTOR O FALLAS QUE SE DETECTEN DURANTE EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA, SERÁN SUBSANADAS POR EL ADJUDICATARIO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS CORRIDOS.

#### e)	EL OFERENTE DEBERÁ INDICAR LOS TÉRMINOS Y PLAZOS DE GARANTÍA POR EL TRABAJO EFECTUADO EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN TIEMPO SOBRE LA BASE MÍNIMA DE UN (01) AÑO DESDE SU RECEPCIÓN DEFINITIVA. LA SOLICITUD DE DICHA GARANTIA RADICA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN RESPALDO ANTE ALGUNA FALLA.

#### f)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR LAS TAREAS UN INFORME COMPLETO DETALLANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONTENIENDO TODAS LAS MEDICIONES Y ENSAYOS REALIZADOS.

#### g)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO.

#### CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

#### a)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS INSUMOS QUE SURJAN COMO NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y TODO ELEMENTO DE CONSUMO ADICIONAL NO CONTEMPLADO ANTERIORMENTE.

#### b)	EL ADJUDICATARIO FACILITARÁ MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TODO ELEMENTO QUE RESULTE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS.

#### c)	LA TOTALIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO LEGITIMOS DE LA MARCA EN CUESTION

#### EXPERIENCIA COMPROBABLE:

#### a)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ REALIZAR PRUEBA FUNCIONAL A BORDO UNA VEZ FINALIZADAS LAS TAREAS DE REPARACIÓN.

#### b)	EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR ANTECEDENTES EN TRABAJOS SIMILARES DOCUMENTALMENTE VERIFICABLES.

RENGLON N°3:

#### -TRANSPORTE HASTA EL TALLER EL REGULADOR MARCA “WOODWARD” UG8 Nº DE PARTE 8522-447, Nº DE SERIE 2091431 A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### -DESARME, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE PARTES/ REPUESTOS Y KIT DE REPARACION, ARMADO CON PROVISIÓN DE JUNTAS, SELLOS,  RODAMIENTOS, CONTRAPESOS,  PISTÓN PILOTO, BUJE PILOTO Y REGULADOR PILOTO. REALIZAR PRUEBAS Y CALIBRACION EN BANCO CON PROTOCOLO DE CERTIFICADO DE PRUEBA, PINTADO Y EMBALADO  A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### -TODA LA TAREA DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO A PROTOCOLOS DE FÁBRICA.

#### -EFECTUADO EL RECORRIDO, Y UNA VEZ DETECTADA LA FALLA QUE ORIGINA LOS DEFECTOS EN FUNCIONAMIENTO SOBRE LA REGULACIÓN DEL GENERADOR Y QUE PODRÍAN PRODUCIR AVERÍAS DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE ABORDO, SE REALIZARA LA REPARACIÓN, UTILIZANDO REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES.

#### -FINALIZADOS LOS TRABAJOS, TRANSPORTE DEL TALLER HACIA LA UNIDAD A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

#### CLAUSULAS GENERALES

#### CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

#### a)	EL ADJUDICATARIO PROVEERÁ DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA COMÚN Y ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS COMPLETOS Y EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE TODOS LOS MATERIALES QUE DEBE SUMINISTRAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EFECTUANDO, ADEMÁS, TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA SATISFACTORIA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA ARMADA.

#### b)	EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ EMPLEAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON LA ARMADA.

#### c)	EL ADJUDICATARIO QUEDA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS COMPLETOS Y ADECUADOS A SU FIN, EN LA FORMA QUE SE INFIERE EN LOS PRESENTES DOCUMENTOS. UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MAS LAS PRORROGAS SI LAS HUBIESE, EL ADJUDICATARIO SOLICITARA AL CONTRATANTE LA INSPECCIÓN PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS.

#### d)	LAS OBSERVACIONES QUE EFECTÚE EL INSPECTOR O FALLAS QUE SE DETECTEN DURANTE EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA, SERÁN SUBSANADAS POR EL ADJUDICATARIO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS CORRIDOS.

#### e)	EL OFERENTE DEBERÁ INDICAR LOS TÉRMINOS Y PLAZOS DE GARANTÍA POR EL TRABAJO EFECTUADO EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN TIEMPO SOBRE LA BASE MÍNIMA DE UN (01) AÑO DESDE SU RECEPCIÓN DEFINITIVA. LA SOLICITUD DE DICHA GARANTIA RADICA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN RESPALDO ANTE ALGUNA FALLA.

#### f)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR LAS TAREAS UN INFORME COMPLETO DETALLANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONTENIENDO TODAS LAS MEDICIONES Y ENSAYOS REALIZADOS.

#### g)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO.

#### CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

#### a)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS INSUMOS QUE SURJAN COMO NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y TODO ELEMENTO DE CONSUMO ADICIONAL NO CONTEMPLADO ANTERIORMENTE.

#### b)	EL ADJUDICATARIO FACILITARÁ MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TODO ELEMENTO QUE RESULTE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS.

#### c)	LA TOTALIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO LEGITIMOS DE LA MARCA EN CUESTION

#### EXPERIENCIA COMPROBABLE:

#### a)	EL ADJUDICATARIO DEBERÁ REALIZAR PRUEBA FUNCIONAL A BORDO UNA VEZ FINALIZADAS LAS TAREAS DE REPARACIÓN.

#### b)	EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR ANTECEDENTES EN TRABAJOS SIMILARES DOCUMENTALMENTE VERIFICABLES.

# Text boxes

MARIANO JOSE GUERREIRO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE