ESPECIFICACIONES TECNICAS

PURIFICADORA DE COMBUSTIBLE DIESEL OIL 1.950 L/h – Cod. Cat. 439-04326 – CANT 1 (una).

Partes componentes

1. Separadora Centrifuga

2. Bomba de Alimentación y descarga incorporada en el equipo

3. Válvulas reguladoras.

4. Manómetro

5. Herramientas del Equipo

6. Manuales de Funcionamiento y Piezas.

Principio de funcionamiento

La separación tiene lugar en un tazón de retención de sólidos que puede ser

Dispuesto para la clarificación o la purificación. En ambos casos,

El combustible contaminado se introduce en el separador a través del

Centro, y está separado por la fuerza centrífuga en sus varios

Fases, siendo la fase más pesada (lodo y agua) forzada

Afuera hacia la periferia del recipiente. La acumulación de

El fango se retira periódicamente del recipiente a mano

Datos técnicos

Max. Capacidad de salida 2 m3 / h 1)

Espacio de lodos y agua 1,26 dm3

Rango de temperatura de alimentación 0 - 100 ° C

Potencia instalada del motor 1,5 kW

Alimentación del motor 440V

Nivel de ruido (ISO 3744 o 3746) 78 dB (A)

Potencia eléctrica 0.5. - 1,8 kW 1)

Centrifugar con cuenco y motor

Peso neto: 196 kg

Peso bruto: 252 kg

Volumen: 1,1 m3

GRAFICO ESQUEMATICO

USHUAIA, 31 de marzo de 2017.-

# Text boxes

DEPARTAMENTO MAQUINAS

JUAN AUGUSTO DI PAOLO

TENIENTE DE  FRAGATA

JEFE