ANEXO II

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO PRECEDENTEMENTE SERÁN DESESTIMADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENG | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | BOTE NEUMATICO – CARACTERISTICAS: BOTE NEUMÁTICO TIPO A MOTOR PARA TRABAJO PESADO MULTIUSO APROBADO POR PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. MEDIDAS APROXIMADAS : LARGO: ENTRE 4,70 Y 4,90 MTS; ANCHO: ENTRE 1,80 Y 2 MTS MATERIAL: TELAS A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA TENACIDAD (TIPO HYPALON-NEOPRENE), AMBAS CARAS PROCESADAS CON CAUCHO SINTÉTICO. COLOR GRIS COMPARTIMENTOS: CINCO COMPARTIMENTOS CON LAS CORRESPONDIENTES VÁLVULAS DE INFLADO Y DESINFLADO PROTEGIDAS CON SOLAPAS O SEMIENCASTRADAS, Y VÁLVULA DE SEGURIDAD. PISO: DE ALUMINIO CON LARGUEROS DE REFUERZO DE ALUMINIO. CAPACIDAD DE CARGA /TRANSPORTE: 700 KG MINIMO, 8/9 PERSONAS. SEGURIDAD Y TRANSPORTE: ASAS DE GOMA INTERIORES Y EXTERIORES. IZADO/ARRIADO: CÁNCAMOS Y ANILLAS DE ACERO INOXIDABLE. REFUERZOS: CINTA DE GOMA SINTÉTICA EN QUILLA, UNIÓN FONDO/TUBO, PARTE SUPERIOR DEL TUBO Y PROA. ESPEJO: MADERA FENOLICA DE 25 A 32 MM ESPESOR, MATERIAL DE SOPORTE PARA EL MOTOR DE ALUMINIO Y REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE. RESISTENTE PARA MOTORES DE 40 HP. ACCESORIOS: CAPA COBERTORA COLOR GRIS, HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE VALVULAS, MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO, DOS REMOS, INFLADOR DE PIE. |

TODOS LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER NUEVOS Y ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES.

LOS OFERENTES DEREBAN PRESENTAR CON LA OFERTA LA FICHA TECNICA CORRESPONDIENTE DEL PRODUCTO OFERTADO.

LUGAR:

FECHA: