ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO ONC: 215-02086-0180

DESCRIPCION: LISTONES DE MADERA; VARIEDAD ANCHICO - ANCHO 5" - ESPESOR 1,5" - TIPO RECTANGULAR

UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS (MTS2)

SUPERFICIE TOTAL: SETENTA (70)

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Las maderas solicitadas serán las siguientes: LAPACHO y/o ANCHICO. Se aceptaran otras maderas que por naturaleza posean similares características que las mencionadas y/o solicitadas.

Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por desperfecto de material, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Todos los elementos a ser provistos deben ser:

NUEVOS, SIN USO,

SIN NUDOS EN SUS TABLAS,

SIN POSEER DETERIORO POR LARVAS NI HUMEDAD

NO ESTAR PANDEADAS O CURVADAS

Las maderas al momento de la entrega deben:

DEBEN  ESTAR CEPILLADAS EN DOS CARAS Y DOS CANTOS Y CALIBRADAS A 1,5” (una y media pulgadas 3,81cm)

Su  calidad debe ser COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora.

Espesor cepillado a ambas caras 1,5”

El ancho mínimo deberá ser de 35 cm.

El largo mínimo 2 mts.

Superficie total a cubrir 70 mts2 (ancho x largo)

RENGLON N° 1: ANCHICO EN VIGA 2" X 0,4MTS X 2,00 MTS (espesor x ancho x largo)

OBSERVACIÓN: las ofertas que no cumplan con estos requisitos serán desestimadas

# Text boxes

MARIANO JOSE GUERREIRO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

LUGAR:

FECHA: