ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

1- El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

Renglón Nº 1: Cuerda estática – Tipo PETZL.

Código de Catalogo: 299-02156-0001

Cantidad: DOS (2).

Permite la escalada en hielo, rescates y la preparación de itinerarios para superar obstáculos (Ushuaia).

Recomendadas para usar en rappel, espeleología y descenso de barrancos, trabajos en edificios, etc. Tienen un alargamiento moderado que permite absorber suficiente energía como para detener caídas de factor 0,3 como mínimo. Generalmente son llamadas, estáticas. Debido a su escasa elasticidad nunca deben usarse como cuerda de escalada.

Certificación: UIAA CE EN 1891 Tipo A.

| Caracteres generales | Propiedades mínimas |
| --- | --- |
| diámetro | ≤ 10,5 mm | 10 mm |
| porcentaje de alma | 64% | 64% |
| estiramiento | 4% / 5% | 4% / 5% |
| carga rotura | 3000 daN | 2775daN |
| Peso por metro | 72 gr | 66 gr |
| Fuerza de choque | 460 daN | 450 daN |
| numero de caídas | 14 8 |
| Rango de operación | - 40 ° C a + 60 ° C |
| Material | Polímeros (nylon)- aramida, deberá indicar en detalle el mismo |

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

Modelo tipo de presentación de los efectos.

Renglón Nº 2: Crampones para escalador – Tipo PETZL.

Código de Catalogo: 279-03703-0002

Cantidad: DIEZ (10).

Crampones técnicos para montaña invernal diseñados para ser muy polivalentes y adaptarse a cualquier situación. Automáticos a semiautomáticos o correas.

Características:

Versatilidad gracias a la posibilidad de cambiar el sistema de fijación automática a semiautomática o correas.
Acero de alta graduación con revestimiento de polvo sólido.
Muy ligeros.
Puntas tridimensionales para una óptima penetración en la nieve dura o el hielo.
Puente fácilmente ajustable.
Aptos incluso para botas de tallas grandes.
Anti-bots incluidos.
Peso aproximado: 880 g.

Antiboots Si
Material Acero.
Nº De Puntas 12.
Peso Aproximado 880 g.
Sistema De Ajuste Automático, Semiautomático, Correas.
Uso Recomendado Alta Montaña y Expediciones, Ski de Montaña.

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

Renglón Nº 3: Raquetas para Nieve - Tipo  TSL TUNDRA 227.

Código de Catalogo: 296-09084-0032

Cantidad: DOCE (12).

Características:

Talla de avispa: Permite una marcha natural y cómoda y un muy buen agarre.

Fijación:

Lock Adjustment 2 (fácil de ajustar): Este reglaje permite mantener la memorización de tu bota con sólo accionar el dispositivo de bloqueo y hacer deslizar la talonera hacia la medida deseada.

Fijación de cremallera que permite calzarse de forma rápida y precisa. Sujeción muy afinada

Lateral Adjust: el confort se desarrolla gracias a un reglaje lateral permitiendo integrar toda la amplitud del calzado para una envoltura óptima del pie.

Amortiguador de ruidos y choques (SSAS).

Alza de subida que facilita la marcha durante largos ascensos y disminuye la fatiga muscular de la pantorrilla.

Sistema de bloqueo para transportar o guardar las raquetas.

Agarre:

Uña delantera.

6 crampones de acero intercambiables.

Especificaciones:

Incluye funda para el almacenaje y el transporte.

Peso: 1070 g (talla 227).

Dimensiones: 74 x 22.7 cm (talla 227).

Tallas: 227 (para personas entre 70 y 140 kg).

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

NORMAS A CONSIDERAR:

El producto debe ser nuevo y de primera marca reconocida en el mercado.

La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

# Text boxes

# LOGÍSTICA

LUCIANO DAMIAN MENENDEZ

CAPITAN DE CORBETA DE I.M

JEFE