ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRESOR AIRE ALTA PRESION (NUEVO), CANT 1 (UNO), COD CAT. 438-05039

DATOS:

Etapas: 4 (cuatro)

Presión de trabajo max: 350 bar

RPM: 1450

Peso aprox: 138 kg

Dimensiones: 130 cm X 64 cm X 70 cm.

Refrigeración: por aire

Uso: apto para uso en embarcaciones de mar.

Tensión: 440 v

El compresor debe ser apto para recargar botellones de aire para uso de buceo, por lo que debe tener etapas de filtrado de aire para tal fin.

TIPO: BAUER- MARINER 320-B.

CLAUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACION

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor , el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, pagina internet) del fabricante*, del producto ofertado.

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (numero de parte, numero de catalogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRDUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NOR,AS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

# Text boxes

JUAN AUGUSTO DI PAOLO

TENIENTE DE  FRAGATA

JEFE

DEPARTAMENTO

MÁQUINAS

LUGAR:

FECHA: