ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mantenimiento Programado de los Motores Fuera de Borda.

- OBJETO

Adquirir el servicio para  realizar el mantenimiento programado de los Motores Fuera de Borda  del Cargo  Embarcaciones Menores pertenecientes al BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 4.

- CONDICIONES GENERALES

  - La prestación del Servicio de Mantenimiento/Reparación, deberá realizarse en un todo de acuerdo a las normas del buen arte y calidad de servicio.

  - El oferente deberá realizar el cambio de repuestos nuevos originales para la marca y modelo o repuesto alternativo aceptado por la marca, para lo cual se suministra datos de los Motores Fuera de Borda.

  - Interpretaciones: En caso de divergencias sobre interpretaciones de alguna o algunas de las cláusulas establecidas en las Especificaciones Técnicas, previa consulta y opinión del adjudicatario prevalecerá la del BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 4.

- CONDICIONES PARTICULARES

  - DATOS DE LOS MEDIOS:

    - MOTORES MERCURY SEA PRO 55 HP (Nros. de Series: 1B910987, 1B930212,  1B930238, 1B930552, 1B930554, 1B930555, 1B930556 y 1B930558).

    - MOTORES  MERCURY SEA PRO 40 HP (Nros. de Series: 1B729826, 1B730651, 1B731137 y 1B731297).

- LUGAR DE ENTREGA, PLAZOS Y GARANTÍAS APLICADO A TODOS LOS RENGLONES

  - El oferente adjudicado, deberá hacer entrega de la documentación (Informe Técnico) donde se evidencie la realización de los cambios de repuestos, detalle del servicio de mantenimiento / reparación y a su vez deberá hacer entrega de la totalidad de los repuestos cambiados.

  - El oferente adjudicado, deberá proveer la garantía de los repuestos cambiados, según corresponda.

  - El plazo de ejecución del Servicio de Mantenimiento/Reparación se fijan en SESENTA (60) días hábiles a partir del documento contractual.

  - El oferente adjudicado, deberá otorgar un certificado de garantía por el plazo de UN (1) año a contar a partir de la fecha de entrega de los Motores.

Renglón Nº 1: MOTOR MERCURY SEA PRO 55 HP

NÚMEROS DE SERIES:	1B910987, 1B930212, 1B930238, 1B930552, 1B930554, 1B930555, 1B930556 y 1B930558

- Comprobación del filtro de combustible del motor (restricción del flujo de combustible y válvulas antisifon).

- Ajuste de carburadores.

- Realizar la puesta a punto del motor.

- Vaciar y reemplazar el lubricante de la caja de engranaje.

- Inspección de la bomba de agua y cambio de la turbina.

- Caja de engranajes.

  - Drenaje, inspección y cambio del lubricante de engranajes.

- Sistema de combustible

  - Limpieza e inspección de carburadores.

- Mecanismo de arranque manual

  - Inspección del resorte de rebobinado, polea de arranque, la guía de la cuerda y la carcasa del arrancador.

Renglón Nº 2: MOTOR MERCURY SEA PRO 40 HP

NÚMEROS DE SERIES: 1B729826, 1B730651, 1B731137 y 1B731297.

- Comprobación del filtro de combustible del motor (restricción del flujo de combustible y válvulas antisifon).

- Ajuste de carburadores.

- Realizar la puesta a punto del motor.

- Vaciar y reemplazar el lubricante de la caja de engranaje.

- Inspección de la bomba de agua y cambio de la turbina.

- Caja de engranajes.

  - Drenaje, inspección y cambio de lubricante de engranajes.

- Sistema de combustible

  - Limpieza e inspección de carburadores.

- Mecanismo de arranque manual

  - Inspección del resorte de rebobinado, polea de arranque, la guía de la cuerda y la carcasa del arrancador.

# Text boxes

# LOGÍSTICA

LUCIANO DAMIAN MENENDEZ

CAPITAN DE CORBETA DE I.M.

JEFE