ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: ADQUIRIR UN (1) AUTOELEVADOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PAÑOLES INTENDENCIA NAVAL USHUAIA.

Renglón N° 1: ADQUISICION DE UN (1) AUTOELEVADOR.

MARCA TIPO LIUGONG Mod. CPCD 25 – A490BPG  – preferentemente     ensamblado en Argentina.

El bien a adquirir debe ser nuevo.

Las tolerancias están establecidas en las características técnicas.

Los cargos de envío y fletes serán a cargo del proveedor hasta el lugar establecido.

Características técnicas recomendadas para todas las empresas a cotizar:

CAPACIDAD NOMINAL: 2.500 Kg. a 500 mm del centro de carga

MOTOR: MARCA TIPO LIUGONG Mod. CPCD 25 – A490BPG – DIESEL.

TORRE DE ELEVACION: hasta tres etapas.

Altura máxima de elevación hasta 4.800mm.

Altura total descendido hasta 2.180 mm.

Altura libre de elevación de uñas hasta 920 mm.

DIRECCION HIDROSTATICA: De suave accionamiento y bajo.

Transmisión: Automática.

RODADO mínimo: Delantero 7.00 x 12. Trasero 6.00 x 9. Semicompacto.

UÑAS: hasta 1.220 mm. (48”).

LUCES DE SEGURIDAD:

Luces de trabajo y seguridad instaladas.

Alarma de retroceso.

Luz estroboscópica.

Espejo retrovisor y extinguidor.

Conforme a las exigencias de las A.R.T.

CONFORT DEL OPERADOR:

Asiento con Suspensión regulable según peso del operador.

Columna de dirección regulable.

SISTEMA ELECTRICO: 12 v.

Observaciones a tener en cuenta por el oferente:

- Se recibirán en forma provisoria por el término de tres (3) días, período en el cual se realizarán las pruebas de funcionamiento del vehículo, coordinadas en conjunto con el representante técnico de la empresa adjudicada y personal del Departamento Suministros de la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA. En caso de no encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva y se  iniciará las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida.

2- El Adjudicatario deberá subsanar -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencie los bienes entregados conforme a la contratación que le fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica de DOCE (12) meses computado desde la fecha de Recepción Definitiva (Conformidad de la Recepción) que el adjudicatario cumplimentará resultando suficiente a tal efecto, la notificación fehaciente que en relación a dichas deficiencias le realice la ARMADA al adjudicatario, requiriendo el último su subsanación. El plazo de UN (1) año correspondiente a la indicada garantía técnica deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta, rubricadas en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes seguido por este pliego. La omisión de dicho recaudo esencial determinará la desestimación como inadmisible de la respectiva oferta.

3- La firma oferente deberá contar con talleres autorizados en la zona de destino del equipo para la realización de los servicios de post-venta y/o cualquier tipo de reparación, contando además con repuestos originales de la marca.

4- El equipo deberá contar con una garantía técnica integral e indivisible por el total del equipo por un término no inferior a 12 meses o 3.000 horas de uso, lo que primero ocurra a contar de la fecha de recepción del equipo. La garantía deberá cubrir la reparación de eventuales defectos de material y/o mano de obra, fallas o vicios de construcción y/o fabricación, corriendo por cuenta del proveedor todos los gastos de reparación, materiales y repuestos que debieran ser reemplazados por los defectos antes mencionados dentro del plazo mencionado a contar de la recepción definitiva del equipo. El proveedor deberá disponer de un amplio stock de repuestos originales en el país.

5- Junto con la entrega del vehículo, se deberá entregar un  listado detallado de los repuestos utilizados para el servicio de mantenimiento preventivo y realizar el primer chequeo o service del mismo sin costo alguno. Asimismo, entregara el correspondiente manual de los vehículos.

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación,  antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de Internet) del fabricante*,  del producto ofertado.

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y  UTILIZADA POR EL FABRICANTE  DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (Número de Parte, Número de catálogo, Código de Barras). En caso de asignarle el  proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

- MARCA Y/O MODELO  DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO    (DESCRIPCION).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E  INTERNACIONALES   DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante Es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y  serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

LUGAR:

FECHA:

# Text boxes

DANILO IVAN AMAYA

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE