ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRESOR AIRE ALTA PRESION, CANT 1 (UNO), COD CAT. 438-05039

DATOS:

Etapas: 3 (tres)

Presión primera etapa: 10 bar

Presión segunda etapa: 63 bar

Presión tercera etapa: 5% por encima de la presión de trabajo.

Cilindros: 3 (tres)

Presión de trabajo: 300 bar

Dirección de rotación: sentido horario visto de frente al equipo

Tiempo de puesta en marcha: 15 segundos

Temperatura ambiente de funcionamiento: +5 a +55 ºc
Nivel de presión de sonido en campo libre a 1 metros de distancia cumpliendo din 45635: máximo 83 db (a)

Frecuencia de resonancia anti vibración: 7-11 hz

Cantidad total de aceite: 5,8 litros

Rango de funcionamiento presión de aceite: 1,8 a 4 bar

Refrigeración: por aire

Parámetros de funcionamiento: 440 V/ 60 HZ

Dimensiones: 70 cm X 70 cm X 120 cm.

TIPO: SAUER- COMPRESOR WP3215 BASIC.

CLAUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACION

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor , el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, pagina internet) del fabricante*, del producto ofertado.

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (numero de parte, numero de catalogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRDUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NOR,AS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

# Text boxes

JUAN AUGUSTO DI PAOLO

TENIENTE DE  FRAGATA

JEFE

DEPARTAMENTO

MÁQUINAS