ESPECIFICACIONES TECNICAS

CODIGO ONC:332-05266-0021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.

MARCA:AGRALE

MODELO: 8500 E-TRONIC

TIPO: CAMION

DOMINIO: HXX 396

MOTOR Nº: D1A023535

CHASIS Nº: 9BYC27Y2S9C001862

AÑO: 2009

TRABAJOS A REALIZAR

RENGLON N° 1:	ARENADO

- CUBRIR PARTES PLÁSTICAS, SISTEMAS DE FRENO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDRÁULICO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE, VÁLVULAS DE AIRE, VÁLVULAS DE ENGRASE Y DEMAS SISTEMAS QUE PUEDAN LLEGAR SER AFECTADOS POR EL ARENADO.

- TRATAMIENTO DE ARENADO.

- LIMPIEZA LAVADO DE CHASIS CON DESENGRASANTES QUÍMICOS.

- SECADO DE CHASIS CON AIRE COMPRIMIDO.

- APLICACIÓN PROTEX ANTIGRAVILLA Y PROTECTOR DE BAJOS MARCA WÜRTH.

- INSPECCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.

RENGLON N° 2:	REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS

- DESMONTAR SISTEMA DE FRENOS DE RUEDAS (4) DELANTEROS Y TRASEROS.

- LIMPIEZA DE PARTES FIJAS NO A REEMPLAZAR Y ENGRASE CON COBRE EN AEROSOL PRODUCTO MARCA WÜRTH.

- MONTAJE CON REEMPLAZO DE PATINES, CINTA DE FRENO Y CAMPANA CON REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES SEGÚN FABRICANTE.

- REGULAR Y CALIBRAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS.

RENGLON N° 3:	SUSPENSIÓN

- DESARME DE SUSPENSIÓN COMPLETO: AMORTIGUADORES Y PAQUETES DE ELÁSTICOS.

- MONTAJE DE AMORTIGUADORES Y REEMPLAZO DE TORNILLOS DE FIJACIÓN CON REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES SEGÚN FABRICANTE.

- MONTAJE DE PAQUETE DE ELÁSTICOS REEMPLAZO DE TORNILLOS Y GRAMPAS DE FIJACIÓN CON REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES SEGÚN FABRICANTE.

- LUBRICACION Y ENGRASE DE TODOS LOS COMPONENTES CON PRODUCTOS MARCA BARDHAL.

- PRUEBA DE SUSPENSIÓN CON CARGA DE CAPACIDADES INDICADAS SEGÚN EL FABRICANTE Y POSTERIORCORRECIÓN DE PRESION DE GRASA.

RENGLON N° 4:SISTEMA DE ESCAPE

- DESMONTAR SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO DESDE LA SALIDA DEL TURBO.

- REEMPLAZO DE SISTEMA DE ESCAPE CON REPUESTO NUEVO SEGÚN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

- REEMPLAZO SOPORTE DE GOMAS CON REPUESTOS NUEVOS.

- PRUEBA DE SELLADO DE SISTEMA DE ESCAPE.

RENGLON N° 5:	CAMBIO DE PARABRISAS

- EXTRAER PARABRISAS Y BURLETES DE GOMA.

- LIMPIEZA DE BASE CON PRODUCTOS QUIMICOS.

- MONTAJE DE PARABRISAS NUEVO Y ORIGINAL SEGÚN FABRICANTE CON PEGAMENTOS MARCA WURTH.

- PRUEBAS DE HERMETISMO CON AGUA Y AIRE A ALTA PRESION.

RENGLON N° 6: PINTURA DE INTERIOR DE CARROCERIA

- LAVADO DESENGRASE Y LIJADO DE PINTURA.

- LIMPIEZA DE LIJADO CON PRODUCTOS QUIMICOSDESENGRASANTES.

- APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI DE BAJA TEMPARATURA.

- SECADO E INSPECCION OCULAR DEL TRABAJO.

OBSERVACIONES GENERALES:

- Para todos los renglones, el adjudicatario deberá trasladar el vehículo y sus componentes hasta el lugar de reparación. El lugar del retiro y entrega del rodado será en el Cargo Tracción Terrestre del Departamento Suministros de la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA, previa coordinación con el personal del Cargo mencionado.

- Los gastos de flete, acarreo y seguro por traslado de cobertura al retiro y entrega del rodado, correrán a cargo del Adjudicatario.

- Los repuestos a utilizar en los trabajos de mantenimiento y reparación deberán ser “ORIGINALES Y LEGITIMOS, NUEVOS Y SIN USO” para las marcas especificadas en cada renglón (Arts. 37 inciso a,b,c y d del DECRETO Nº 1030/16), entregando ala Intendencia Naval Ushuaia los repuestos cambiados en el momento de entrega del vehículo.

- Durante el proceso de reparación del vehículo y al momento de la entrega efectiva por parte del adjudicatario, personal de la INTENDECIA NAVAL USHUAIA hará inspecciones a los mismos. De encontrarse alguna novedad, la empresa será responsable de solucionar los aspectos observados.

- Todo elemento o material reemplazado deberá ser entregado ala INTENDECIA NAVAL USHUAIA.

- El adjudicatario deberá contar con taller habilitado por el organismo municipal correspondiente, para desarrollar los trabajos que se contratan en el presente acto licitatorio, en un radio no mayor a trescientos kilómetros (300 km) desde la INTENDECIA NAVAL USHUAIA ubicado en la calle San Martin intersección Yaganes de la ciudad de USHUAIA, Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, debiendo presentar fotocopia legalizada de la habilitación pertinente vigente al momento de la apertura de la oferta.

- ANTECEDENTES: a efectos de evaluar la capacidad técnica y experiencia del oferente, deberá presentar junto con la oferta antecedentes de trabajos realizados, de similares características a los que motivan esta contratación. Los antecedentes requeridos deberán acreditarse mediante fotocopias de Órdenes de Compra, facturas conformadas y/o actas de recepción de trabajos finalizados.

CONSTANCIA DE VISITA:

- El Oferente previo a la cotización, deberá realizar una visita obligatoria concurriendo alaINTENDENCIA NAVAL USHUAIA, sito en la calle San Martin intersección Yaganes, Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, a los efectos de realizar una inspección previa delrodado a reparar.

- El Oferente deberá coordinar el día de visita con elCargo Tracción Terrestre al TEL. (02901) 42-2020. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:30 a 13:00 horas y hasta DOS (2)DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación al día fijado para la apertura de las ofertas.

- De la visita efectuada se extenderá una Constancia de Visita (ANEXO VI), debidamente firmada por el Jefe del DepartamentoSuministros,la que deberá adjuntar a su Cotización.

GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

- El Adjudicatario, una vez finalizados los trabajos, deberá presentar por escrito la garantía por los trabajos realizados, que en ningún caso será inferior a SEIS (6) MESES o 30.000 kilómetros, lo que suceda primero, contados a partir de conformada la Recepción Definitiva por parte delaINTENDENCIA NAVAL USHUAIA contra todo defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista objeto del presente acto licitatorio.

- Para los casos en que surjan inconvenientes de funcionamiento de algún sistema, por causas ajenas a estaINTENDENCIA NAVAL USHUAIA, el transporte/ traslado del rodado será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que se presente.