ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLÓN N°1

Placa de yeso estándar

Especificaciones

## Ancho 1.20 mts.

## Largo 2.40 m.

## Espesor 12.5 mm.

## Tipo placas.

## Peso 23.9 kg.

## Característica placa estándar

## Rendimiento 2.88 m2.

RENGLÓN N°2

Montante

Especificaciones

Montante 70 mm.
Espesor: 0.52 mm.
Largo: 2.60 mts.

Peso: 1.16 kg por unidad.
Material: acero galvanizado.

Usos obras de construcción

RENGLÓN N°3

Solera

Especificaciones

Material aluminio

Categoría perfiles galvanizados

Altura 0.52 mm

Tipo solera

Ancho 0.70 mm

Largo 260 cm

Peso por unidad 0.99 kg

Usos obras de construcción

RENGLÓN N° 4

Tornillo T1

Especificaciones

Tornillo de hacer al carbono autoperforante

Capacidad de perforado 2.5 mm.

Inserto phillips N° 2.

Terminación superficial Zincado plateado

Aplicación carpintería en aluminio

Medida 8 x 9/16”

RENGLÓN N°5

Tornillo T2

Especificaciones

Material metal medidas 6 x 1

Categoría autoperforante para metal

Tipo aguja

Tipo de cabeza plana

Uso yeso.

RENGLÓN N°6

Masilla para placa yeso

Especificaciones

Presentación en balde.

Masilla para papel de junta de placas de yeso

Peso 32 kg

Espesor / altura no aplica

RENGLÓN N°7

Perfil C

Especificaciones

Categoría perfil C.

Medidas 120 x 50 x 15 x 2.0 mm

Largo 12 mts

Color negro

Peso 45.5 kg.

RENGLÓN N°8

Disco de corte.

Especificaciones

Disco de corte para metal.

Medidas 114x6x0.75 mm

Velocidad periférica 80 m/s

Velocidad máxima 13.300 rpm

RENGLÓN N°9

Electrodo

Especificaciones

Electrodo 13 A

Diámetro 2.5 mm

6013 Punta azul

RENGLÓN N° 10

Cinta de papel para junta de placas de yeso.

Especificaciones

Presentación rollo.

Largo 150 m.

Ancho50 mm.

Observaciones generales:

Todos los elementos deben ser nuevos y sin uso.

# Text boxes

DANILO IVAN AMAYA

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE