ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- EQUIPO DE RADIO DE USO NAVAL 400W INCLUYE:

| RENGLON N° 1 | CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE RADIO | Cant. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Radio transceptor (1,6 – 60 MHz) Con encriptado, ALE 3G, Salto de frecuencia, transmisión de datos 120K con modem incorporado, micro- teléfono, antena, cable USB y soft de programación y chateo, adaptador para dipolo, GPS con reporte de posición, software de correo electrónico HF Wireless message terminal. | 1 |
|  | 2 | Sistema Vehicular 400W (2-30MHz), incluye amplificador de potencia, bases anti-vibratorias y cables varios | 1 |
|  | 3 | LPF INSTALL KIT F/RF-5074 | 1 |
|  | 4 | PRE/POST SELECTOR NON-BOWMAN | 1 |
|  | 5 | Acoplador de antena 400 W, Gris | 1 |
|  | 6 | KEYPAD DISPLAY UNIT | 1 |
|  | 7 | MOUNT, ADAPTER F2 AND F3 KDU | 1 |
|  | 8 | Cable de control, PA - RF-382 (45m) | 1 |
|  | 9 | Cable coaxial N/N baja perdida (45m) | 1 |
|  | 10 | Antena HF 10m uso naval | 1 |
|  | 11 | Antena GPS Marina, incluye 50m cable y soporte | 1 |
|  | 12 | Fuente de Alimentación | 1 |
|  | 13 | Parlante | 1 |
|  | 14 | Cable audio para parlante | 1 |
|  | 15 | Cable alimentación de parlante desde RF-5051 | 1 |
|  | 16 | Base anti-vibratoria dual para fuente de alimentación RF-5054. | 2 |
|  | 17 | Cable alimentación para amplificador 400W desde RF-5051 (2m) | 1 |
|  | 18 | Manual de mantenimiento para acoplador de antena en español | 1 |
|  | 19 | Cartilla de Operación en castellano RF-7800H-MP | 1 |
|  | 20 | Guía de Referencia en castellano RF-7800H-MP | 1 |
|  | 21 | Manual de mantenimiento para RF-7800H en español | 1 |
|  | 22 | Manual de operación en castellano RF-7800H-MP | 1 |
|  | 23 | Auricular doble con mic de boom | 1 |
|  | 24 | Conector de audio | 1 |
|  | 25 | Conector de datos | 1 |
|  | 26 | Prensa cables para conector de datos | 1 |

# Especificaciones generales para un equipo de HF 400W  para Estación NAVAL.

El equipo deberá ser de moderna tecnología basada en SCA (Arquitectura de software de comunicaciones), para permitir futuras capacidades y mejoras, y preparado para uso continuo y apto para uso táctico. No se aceptaran equipos de tipo para radioaficionados o comerciales.

Rango de frecuencia de operación: 2 a 29,9999 MHz en HF-SSB; 30 a 59,9999 MHz en VHF- FM

Canales preseteables: 75 (Mínimo).

Modos de Emisión:

J3E (Banda Lateral Única / SSB, Superior / USB e Inferior / LSB).

H3E (Banda Lateral + portadora, compatible con AM).

A1A, J2A (Telegrafía / CW compatible)

FM (Modulación de Frecuencia)

Impedancia de entrada/salida de RF: 50 Ohm nominal, no balanceada.

Interfaz para datos: USB y RS-232 C.

Alimentación: 26 VCC nominal, 21- 32 VCC.

Protección de Alimentación: por conexión a polaridad invertida, cortocircuito y transitorios de tensión.

Condiciones ambientales:

Transceptor:

Método de prueba: normas MIL-STD 810G.

Vibración: táctico terrestre

Inmersión: 0.9metros

Temperatura: - 40°C a +70°C.

Amplificador de Potencia:

Método de prueba: normas MIL-STD 810D.

Vibración: normas MIL-STD 810D

Inmersión: normas MIL-STD 810D 1metro

Temperatura: - 40°C a +55°C (Servicio continuo); - 40°C a +70°C. (voz y datos alta velocidad)

Transmisor:

Potencia de salida: 400W, 2-30 MHz Nominal PEP BLU. Si se usa un amplificador externo, el mismo deberá ser controlado automáticamente por el transceptor,  reportando al mismo las condiciones de funcionamiento y eventuales alarmas que puedan producirse y ser de la misma marca.

Debe poder prefijarse la potencia a  por lo menos 2 niveles intermedios.

Entrada de Audio: 1,5 mV / 150 Ohm ó 0 dBm / 600 Ohm.

Supresión de portadora: 60 dB ó mejor, debajo salida PEP (Modo J3E).

Supresión de banda lateral no deseada: 60 dB o mejor, debajo salida PEP.

Protección en la etapa de salida de potencia: sobre línea de transmisión abierta o en corto (alta ROE / SWR).

Acoplador de antena externo:

Debe ofrecerse un acoplador de antena externo automático para antenas látigo, varilla, dipolo y o de alambre largo, capaz de  manejar la máxima potencia de salida del sistema, y de funcionar en ALE con capacidad de memorizar las posiciones de ajuste correspondientes a cada frecuencia.

El mismo debe ser apto para montarse a la intemperie al pie de la correspondiente antena.

Deberá ser controlado automáticamente por el transceptor,  reportando al mismo las condiciones de funcionamiento y eventuales alarmas que puedan producirse y ser de la misma marca y origen.

ROE: 2:1 máximo.

Tiempo de sintonía: 200 ms desde posiciones memorizadas, 3seg. Típico inicial.

Memoria: 480 canales.

Distancia máxima al transmisor: 76m.

Protecciones: Alta ROE, alta temperatura, sobre tensión de RF, sobre corriente de RF

Condiciones ambientales:

Método de prueba: normas MIL-STD 810F.

Temperatura de operación: -40 - +70 °C.

Estanqueidad: sumergible a 90cm de agua o más.

Antena HF de uso naval:

Apta para uso marítimo, tipo vertical, apta para sintonizarse mediante un acoplador de antena entre 2 y 30 MHz.

Potencia: 1Kw máximo.

Receptor:

Sensibilidad del receptor en SSB para 10 dB SINAD: 0,5 μV o mejor.

Salida de audio: 12mW  a 1000 Ohm para microteléfono externo.

Squelch: Ajustable desde el panel frontal. Seleccionable activo/no. Digital para los modos de voz digital.

Rechazo de imagen: mejor o igual que 80 dB.

Rechazo de FI: mejor o igual que 80 dB.

Control Automático de Ganancia (AGC): Selección automática dependiendo del modo de operación.

Distorsión de intermodulación: mejor que -80 dB, para 2 señales de -30 dB separadas 30 KHz o mas

Facilidades (incluidas):

Capacidad de Establecimiento Automático de Enlace:

Según norma Mil-STD-188-141-A. ALE con protección según norma Mil-STD-188-141-B AP. B Nivel 1.

ALE de tercera generación según STANAG 4538, con protección de enlace y capacidad de envio de mensajes cortos digitales (SMS), sin requerir elementos externos.

Capacidad de Contra Medidas Electrónicas por Salto de Frecuencia en HF:

Capacidad de voz y Datos hasta 2400 bps.

Por salto de frecuencias de banda ancha, banda angosta  o por lista de frecuencias programable.

La velocidad de salto de frecuencia deberá ser igual o mayor a 9 saltos por segundo.

Posibilidad de sincronización vía  GPS.

El salto debe ser compatible con los equipos de las redes de comunicación existentes en las Fuerzas Armadas.

Capacidad de voz digital:

Con Vocoder que responda a las estándares LPC-10E 600/2400 bps, según STANAG-4198 y MELP 600/1200/2400, en ambos casos con detección automática de tipo y velocidad.

Encripción digital de voz y datos:

Con llave de 128 bits. Deben poderse transmitirse encriptados tanto la voz como los datos.

Deberán poder cargarse como mínimo80 claves, y el equipo deberá tener la posibilidad de regenerar las mismas a partir de las existentes.

El encriptado debe ser compatible con el algoritmo Citadel de los equipos existentes en las Fuerzas Armadas.

Deberá contar además con encriptado AES de 128/256 bits.

Capacidad de Transmisión de datos:

Mediante MODEM incluido.

Con capacidad de trabajar  en alta velocidad  (hasta 120Kbps) en banda ancha (hasta 24 KHz) según MIL –STD-188-110C Apéndice D.

Y con los siguientes protocolos y formas de onda de banda angosta: ARQ FED-STD-1052  y STANAG 4538 xDL, FSK,  MIL-STD-188-110B apéndice B 39 tonos, MIL-STD-188-110B tono serie, STANAG 4285,STANAG 4215, WFSK ( para VHF), con velocidades desde 75 hasta 9600bd según corresponda.

Mensajes cortos.

SOFTWARE incluido para chateo y envío de archivos mediante PC

Capacidad de trabajo en Redes IP tácticas:

Debe soportar transferencia de datos bajo protocolo IP, sobre aplicaciones en HF, operando en ALE 3G.

GPS:

Interno, con capacidad de Reporte Automatico de la Posición. El cual debe poder recibirse en cualquier otro radio del mismo tipo en la red, sin requerir computadoras o elementos externos.

Interfaz Telefónica y de datos tácticos:

Debera poder interconectarse  a  una central telefónica, mediante protocolo SIP, brindando la  capacidad de hacer y recibir llamadas telefónicas en modo ALE 3G mediante el teclado incluido en el radio.

Los demás radios no conectados a dicha central podran recibir y hacer llamadas desde el mismo  sin ningún aditamento externo.

Software de aplicación:

Enteramente programable  desde una PC. El programa y cables necesarios debe incluirse (uno por cada equipo).

Software de chateo táctico, con capacidad de envío de archivos, mediante PC El programa y cables necesarios debe incluirse (uno por cada equipo).

Debera entregarse  un software de aplicación basado en PC, que permita el envio de correo electrónico y archivos en forma transparente, libre de errores, accediendo mediante una interfaz estándar Ethernet a una LAN local.

Este software debe manejar el radio en forma totalmente automática, en modo ALE 3G. La velocidad de transmisión de datos debe poder adaptarse automáticamente en función de la calidad de la comunicación.

Capacidad de control y acceso remoto:

El radio deberá poder operarse y accederse en forma remota. 
Para ello deberá poder interconectarse con un dispositivo opcional de control remoto, que permita acceder tanto a las funciones de operación del radio como así también brindara acceso de voz y datos al mismo.

Este control remoto deberá poder vincularse ya sea mediante un vínculo de pares trenzados, o mediante una interfaz Ethernet de alta velocidad.

Compatibilidades exigidas:

Con equipos comerciales: Con cualquier equipo transceptor HF/SSB comercial de frecuencia fija, a nivel de voz, sin encripción y sin salto de frecuencia.

Con equipos militares (Con salto de frecuencia ALE y encripción): Con las líneas de equipos militares de comunicaciones HF/SSB de estas características y existentes en las Fuerzas Armadas, en modos salto de frecuencia y encriptado, operando algoritmos compatibles: HARRIS RF 7800H, 5800H o Harris MPR-9600.

Características complementarias:

Borrado de programación ante una emergencia, mediante llave frontal.

Diagnósticos incorporados que indiquen  eventuales fallas.

Alimentación: 21-33 VDC. / 220 VCA (se admite una fuente de alimentación externa)

El oferente deberá contar con la capacidad de dar los necesarios cursos de capacitación en el país, en idioma castellano.

Clausulas particulares

Todos los materiales deben ser nuevos sin uso previo, se debe especificar la marca del equipo ofrecido y pautas de catalogación.

CLAUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACION

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa él/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los material/es objeto de la contratación:

RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, pagina internet) del fabricante*, del producto ofertado.

IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (numero de parte, numero de catalogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.

MARCA Y/O MODELO DEL PRDUCTO OFERTADO.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

# Text boxes

FACUNDO AHMED YEMHA

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE

CARGO

COMUNICACIONES