AVISO A.R.A. “ISLAS MALVINAS”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N° 1:

CABO RETORCIDO DE TRES CORDONES POLIAMIDA 6,6. DE 16 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- alta resistencia a la tracción

- alta resistencia a la corrosión por agua salina, combustibles, moho y hongos.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- excelentes propiedades a la absorción de golpes

- permanente flexibilidad, tanto seca como mojada

- carga de rotura: 5600 KG

CANTIDAD: 200 METROS

CODIGO DE CATALOGO: 296-02132-0015

RENGLON N° 2:

CABO TRENZADO REDONDO CON ALMA (MULTIFILAMENTO) POLIAMIDA 6,6. DE 14 MM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- peso específico: 1,14 gr/cm3  aprox

- temperatura de fusión: 260° C aprox.

- alta resistencia a la abrasión

- alta resistencia a rayos UV

- carga de rotura: 3750 KG

CANTIDAD: 200 METROS

CODIGO DE CATALOGO: 296-02132-0136

RENGLON N° 3:

DEFENSA RÍGIDA. CARACTERISTICAS:

- Relleno Interno: Células cerradas termo-laminadas de polietileno de alta densidad (35 kg / m3).

- Capa externa de poliuretano elastómero (p.u) pigmentado de 6 mm de espesor como mínimo, con un refuerzo compuesto de una malla de nylon.

- color NEGRA.

- Sistema de agarre o fijación mediante un tubo central atravesado en sentido longitudinal que permita el paso de un cabo de 20 mm (mena) como mínimo.

- Cabo, de 20 mm (mena) como mínimo, de 10 metros de longitud.

- Tamaño: 1 m largo x 0.5 m de diámetro.

- Peso aproximado: entre 25 y 35 kg.

- El material provisto deberá ser nuevo y sin uso previo.

- Performance mínima:

Performance al 50% de deflexión:

- fuerza de reacción: 45,1 kn

- absorción de energía: 3,9 kn-m

Performance al 60% de deflexión:

- fuerza de reacción: 82,4 kn

- absorción de energía: 8,4 kn-m

Similar al de las fotos:

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CODIGO DE CATALOGO: 243-07943-0005

TODOS LOS ELEMENTOS DEBERAN SER NUEVOS Y ESTAR EN EXCELENTES CONDICIONES. LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ES A CARGO DEL PROVEEDOR. ADEMÁS LAS CANTIDADES EXPLICITADAS SERÁN DESPACHADAS POR VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O FLETADOS POR EL PROVEEDOR. DICHO FLETE SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR.

# Text boxes

MATERIAL NAVAL

FEDERICO GERMAN CURTALE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE