ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento de los inyectores de los motores térmicos marca SULZER AL 20/24 pertenecientes a los generadores Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Bow Trhuster del aviso A.R.A “ISLAS MAVINAS”. Los cuatro (4) motores térmicos son de iguales características y potencias marca SULZER AL20/24 con seis (6) inyectores por motor, sumando un total de veinticuatro (24) inyectores a realizar la siguiente tarea:

TAREA:

- A bordo, desarmar los inyectores.

- Trasladar al taller donde se realizará el mantenimiento.

- Desarmar y limpiar las piezas.

- Cambiar las toberas A 20/24 (159º x 7 x 0,260) R CSR-D 005 deben ser originales, cambiar los oring, cambiar los resortes.

- Calibrar la presión de corte a 250 kg, verificar que no gotee y su correcta pulverización con la supervisión de personal del buque, en caso de no poder estar presente personal de abordo realizar un correspondiente informe con las tareas y pruebas realizadas a los inyectores firmado por el personal de la empresa responsable de dicha tarea.

- Trasladar los inyectores a la unidad.

- Montar los inyectores en los respectivos motores y efectuar la prueba de funcionamiento en presencia del suboficial de cargo o jefe de máquinas.

- El trabajo debe estar garantizado por un plazo no menor a un año o 100 hs de funcionamiento.

- El trabajo se deberá realizar de a un motor por vez, el adjudicatario recorrerá en tandas de 6 inyectores en un plazo no mayor a los 7 días por cada motor. esto tiene por finalidad mantener en estado operativo el barco en todo momento del año y será condicionante para su adjudicación.

Datos de los generadores y Bow Thruster:

Marca: Sulzer 6 al 20/24

Código de inyector: h 27200.

Presión de corte: 250 kg.

Combustible: gas oil

En el buque se encuentra disponible el manual del generador con el correspondiente despiece del inyector, para realizar cualquier consulta. tel. 421603 interno 8506-8512.   jefe de máquinas.

Toda consulta ampliatoria o aclaratorio administrativo que un interesado considere formular, deberá instrumentarla por escrito al mail intendenciaushuaia14@yahoo.com.ar o telefónicamente en la intendencia naval Ushuaia de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs, teléfonos 02901-421603 interno 9229. Las respuestas se comunicarán a todos los adquirientes del pliego licitatorio.

RENGLON N°1:

3-3-2-3038-0001  Mant. y Rep. Embarcación -  Reparación de Embarcación. Según ANEXO II - Especificaciones Técnicas. Realizar Mantenimiento de (6) Inyectores pertenecientes al Motor SULZER AL20/24. Generador Nº 1.

RENGLON N°2:

3-3-2-3038-0001  Mant. y Rep. Embarcación -  Reparación de Embarcación. Según ANEXO II - Especificaciones Técnicas. Realizar Mantenimiento de (6) Inyectores pertenecientes al Motor SULZER AL20/24. Generador Nº 2.

RENGLON N°3:

3-3-2-3038-0001  Mant. y Rep. Embarcación -  Reparación de Embarcación. Según ANEXO II - Especificaciones Técnicas.

Realizar Mantenimiento de (6) Inyectores pertenecientes al Motor SULZER AL20/24. Generador Nº 3.

RENGLON N°4:

3-3-2-3038-0001  Mant. y Rep. Embarcación -  Reparación de Embarcación. Según ANEXO II - Especificaciones Técnicas. Realizar Mantenimiento de (6) Inyectores pertenecientes al Motor SULZER AL20/24. Bow Thruster.

# Text boxes

DEPARTAMENTO

MÁQUINAS

JOSE LUIS COLART

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE