ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### LOS OFERENTES DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Todos los elementos provistos deberán ser nuevos e incluir una garantía de la empresa adjudicada por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Los proveedores deberán hacerse cargo del envío del material y el mismo deberá encontrarse exento del impuesto al valor agregado IVA según lo estipulado para la Provincia de Tierra del Fuego con la entrega del mismo en la Ciudad de Ushuaia.

Todos los elementos o insumos a ser provistos deben ser de MARCA RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE tipo, I-COM, YAESU y contar con sus correspondientes tarjetas o identificaciones que avalen su garantía, así como también con sus correspondientes manuales de operación y mantenimiento y/o instalación si correspondiere. Estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión de Recepción.

Los equipos a ser provistos, deberán poseer las siguientes especificaciones técnicas: RENGLON 1: EQUIPO DE COMUNICACIONES PORTÁTIL HT:(CODIGO CATALOGO: 434- 09064-0032/ CANTIDAD: 4). -Todas las frecuencias marinas. -Potencia de 6W. -Construcción Water Proof, norma IPX7 (1m de profundidad por 30 min). -Función Dual/ Tri Watch. -Micrófono con cancelación de ruido. -Función Auto Scan. -Batería de Li-Ion de 980mAh. -Ajuste automático de volumen.

# Text boxes

CARGO

COMUNICACIONES

FEDERICO GERMÁN CURTALE

TENIENTE DE NAVÍO

JEFE