ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TELÉFONO SATELITAL

RENGLON N°1: Teléfono satelital tipo IRIDIUM modelo: 9555.

- Dimensiones: 143 mm (L) x 55 mm (A) x 30 mm (E)

- Peso: 266g

- Duración de Batería:   Standby: 30 horas aproximadamente

En uso: 4 horas.

- Terminal compacto para facilitar su transporte

- Debe ser resistente al agua, golpes y  polvo (Hermético)

- Opción de envío de SMS y mail.

- Antena integrada.

- Display: el mismo debe tener la capacidad de 200 caracteres. Tolerancia: 20 caracteres. En el mismo debe figurar el volumen, la señal del equipo y medición del estado de batería.

- Memoria: capacidad mínima de 100 contactos en teléfono con opción de números múltiples, dirección de mails y notas. Capacidad de almacenamiento en tarjeta SIM de 155 contactos. Tolerancia: 20 contactos. Archivo de llamadas realizadas, entrantes y perdidas.

Accesorios: debe contener los siguientes:

- Altavoz integrado.

- Opción de auricular y manos libres.

- Puerto de datos para Mini-USB.

- Cargador

CLAUSULAS PARTICULARES

- El envío estará a cargo del vendedor, considerando que la entrega será en la ciudad de Ushuaia, Base Naval Ushuaia.

- El material debe ser nuevo, sellado en su empaquetadura original.

- Deberá poseer Manual de usuario y técnico si correspondiere.

- El oferente de presentar junto con la oferta folleteria del producto cotizado.

- El adjudicatario deberá presentar la garantía durante el lapso de 6 meses. En caso de tener algún inconveniente dentro de este tiempo, se recambiara el equipo hasta subsanar la novedad.

- Se debe tener en cuenta que la presente licitación se destina solamente a la adquisición del equipo sin el servicio de telefonía satelital.

CLAUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACION

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa él/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, pagina internet) del fabricante*, del producto ofertado.

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (numero de parte, numero de catalogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

# Text boxes

MARIANO JOSE GUERREIRO

TENIENTE DE  FRAGATA

JEFE

LOGÍSTICA