ANEXO II.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

La presente licitación tiene como objeto el recorrido de las siguientes bombas centrífugas:

| RENGLON | CODIGO O.N.C. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-02101-0004 | Bomba de Agua de mar (centrífuga tipo SIHI de dos etapas) Caudal:7,5 m³/h; Tensión: 380 vca.; Presión: 2 a 9 bar; Diámetro de eje e impulsor: 11mm, 115mm; Material de impulsor: bronce. | 2 |
| 2 | 333-02101-0004 | Bomba de Agua de mar (centrífuga tipo SIHI de tres etapas) Caudal: 7,5 m³/h; Tensión: 380 vca.; Presión: 2 a 9 bar; Diámetro de eje e impulsor: 11mm, 115mm; Material de impulsor: bronce. | 1 |
| 3 | 333-02101-0004 | Bomba de aceite (centrífugavertical modelo 100WA) Caudal: 100 m³/h; Tensión: 380 vca; Presión: 3,5 bar Díámetro y material del impulsor: 320mm, bronce. | 1 |

El adjudicatario deberá encargarse de los siguientes trabajos para dejar las bombas en óptimas condiciones de funcionamiento:

- Desacoplar el motor eléctrico, desmontar la bomba y colocar bridas ciegas en las tuberías de aspiración y descarga correspondientes.

- Trasladar las bombas desde las Unidades surtas en la dársena militar de la Armada Argentina “Augusto Laserre” ubicado en la ciudad de Ushuaia hasta el taller donde se repararán.

- Arenar la carcasa e impulsor. De ser necesario reemplazar este último por uno nuevo de iguales características y materiales.

- Rectificar los aros de cierre y reemplazar los sellos mecánicos por nuevos de primera marca.

- Reemplazar todos los rodamientos por nuevos, debiendo ser los mismos de primera marca y contar con garantía expedida por el fabricante mínima de UN (1) año.

- Realizar balanceo de conjunto eje-impulsor.

- Reemplazar retener por nuevos de primera marca.

- Pintar la carcasa con pintura epoxi color verde agua.

- Trasladar las bombas hasta el Aviso A.R.A. “ISLAS MALVINAS” amarrado en la dársena militar de la Armada Argentina “Augusto Laserre” en la ciudad de Ushuaia.

- Montar las bombas en sus lugares de origen reemplazando la bulonería por nueva de acero inoxidable.

- Acoplar el motor eléctrico realizando la correcta alineación motor eléctrico-bomba.

- Realizar la prueba de funcionamiento en presencia del personal de abordo verificando que alcance las correspondientes presiones de trabajo.

El adjudicatario deberá expedir una garantía de los trabajos mínima de UN (1) año contada a partir de la fecha de la colocación de las bombas en sus respectivas Unidades y hacerse cargo de todos los costos logísticos y operativos que demanden dichos trabajos.

Es condición excluyente que los oferentes realicen al menos una (1) visita de obra abordo a fin de identificar las bombas, espacios en los que están ubicadas y condiciones de las mismas.

# Text boxes

DEPARTAMENTO

MÁQUINAS

VALERIANO VALLEJOS

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE