AGRUPACIÓN LANCHAS RÁPIDAS

REPARACIÓN DE GENERADORES DE LAS LANCHAS PATRULLERAS

ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO PRECEDENTEMENTE SERÁN DESESTIMADAS.

- RENGLONES:

| Nº DE ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 339-04334-0001 | MANT Y REPAR ELECTRICO ELECTRO; ELECTRICO Y ELECTRONICO | UN | 3 |

- DATOS TÉCNICOS:

| ALTERNADOR PRINCIPAL |
| --- |
| Marca | BELCO |
| Tipo | GENERADOR |
| Modelo | E7180 |
| Volt | 115/120-220/240 |
| Hertz | 60 |
| Fase | 1 |
| Kw | 20 |
| Amp | 44 |
| Kva | 25 |
| RPM | 1200 |
| Peso | 300 kg |

- TAREAS A REALIZAR:

  - Desarme del Generador.

  - Limpieza General de los componentes.

  - Bobinado de Rotor.

  - Bobinado de Estator.

  - Cambio de rodamientos.

  - Rearmado del Generador

  - Alineado del eje de rotor y estator.

El equipo deberá ser retirado del Taller de Electricidad. El mismo se entregará armado, siendo el desarmado y rearmado del mismo tarea a realizar por el oferente. La entrega del equipo, una vez terminados los trabajos será en el Taller de Electricidad de la BASE NAVAL USHUAIA.

- TRANSPORTE:

El transporte de los generadores será efectuado por la empresa oferente, debiendo contar con el personal y los elementos necesarios para su manipulación y transporte.

- EJECUCIÓN:

Se efectuará la reparación de los generadores de a uno por vez, a fin de mantener operativas el resto de las Unidades mientras se efectúa el trabajo en cada generador.

Será responsabilidad del Taller de Electricidad de la BASE NAVAL USHUAIA el desmonte y traslado del equipo de la Unidad hacia el Taller mencionado y viceversa.

- REPUESTOS:

Los repuestos necesarios serán provistos por el oferente. Los mismos deberán ser compatibles con los originales y de calidad equivalente a los mismos. No se aceptará el uso de repuestos que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.

- GARANTÍA:

La garantía no deberá ser menor a un año. Dentro del período de garantía, el oferente deberá subsanar cualquier novedad o avería relacionada al equipo reparado por mal funcionamiento del mismo.

# Text boxes

JUAN MATÍAS POLEMANN

TENIENTE DE NAVÍO

COMANDANTE