ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### LOS OFERENTES DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Todos los elementos provistos deberán ser nuevos e incluir una garantía de la empresa adjudicada por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Los proveedores deberán hacerse cargo del envío del material y el mismo deberá encontrarse exento del impuesto al valor agregado IVA según lo estipulado para la Provincia de Tierra del Fuego con el entrega del mismo en la Ciudad de Ushuaia.

Todos los elementos o insumos a ser provistos deben ser de MARCA RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE tipo, I-COM, Garmin, Raymarine, Sperry Marine, Raytheon y contar con sus correspondientes tarjetas o identificaciones que avalen su garantía, así como también con sus correspondientes manuales de operación y mantenimiento y/o instalación si correspondiere. Estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión de Recepción.

Los equipos a ser provistos, deberán poseer las siguientes especificaciones técnicas: RENGLON 1: EQUIPO DE COMUNICACIONES PORTÁTIL HT:(CODIGO CATALOGO: 434- 09064-0029/ CANTIDAD: 3). -Todas las frecuencias marinas. -Potencia de 6W. -Construcción Water Proof, norma IPX7 (1m de profundidad por 30 min). -Función Dual/ Tri Watch. -Micrófono con cancelación de ruido. -Función Auto Scan. -Batería de Li-Ion de 980mAh. -Ajuste automático de volumen. RENGLON 2: GPS FIJO: :(CODIGO CATALOGO: 434- 04222-0008/ CANTIDAD:2). -Tensión nominal de alimentación: 12 VCC alimentación. -Protocolos de conexión compatibles: al menos un puerto de salida RS-232 (compatible -NMEA 0183). -Sistema de posicionamiento: GPS y GLONASS. -Tipos de satélites diferenciales: WAAS (Estados Unidos); EGNOS (Europa). -Adquisición diferencial: Automática. -Precisión de la posición: error máximo 15 m. -Datum geodésico: WGS84. -Resolución de pantalla (Ancho/Alto): 160 x 240 píxeles o superior. -Receptor de alta sensibilidad: si. -Interfaz del equipo: high-speed USB / NMEA 0183 compatible. -Cartografía y Memoria: si. -Mapa base: si. -Posibilidad de agregar mapas: si. -Memoria interna: 1,5 GB o mayor. -Admitir tarjetas de datos: si. -Waypoints: 1000 o más. -Rutas: 200 o más. -Prestaciones: -Creación automática de rutas (giro a giro): si. -Custom maps compatible: si. -Información astronómica: si. -Predicción de mareas: si. -Cálculo de áreas: si. -Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): sí. RENGLON 3: GPS PORTÁTIL:(CODIGO CATALOGO: 434 - 04222-0008/ CANTIDAD: 2). -Resolución de pantalla (Ancho/Alto): 160 x 240 píxeles o superior. -Duración de la batería/pilas: 15 horas o más. -Resistente al agua: si. -Flotante: si. -Receptor de alta sensibilidad: si. -Interfaz del equipo: high-speed USB / NMEA 0183 compatible. -Cartografía y Memoria: si. -Mapa base: si. -Posibilidad de agregar mapas: si. -Memoria interna: 1GB o más. -Admite tarjetas de datos: si. -Waypoints: 500 o más -Rutas: 100 o más -Prestaciones: -Creación automática de rutas (giro a giro): si -Custom maps compatible: si -Información astronómica: si -Cálculo de áreas: si -Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): si -Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): si RENGLON 4: EQUIPO AIS:(CODIGO CATALOGO: 434- 07030/ CANTIDAD: 1). -Receptor / transmisor Clase A RENGLON 5: VISOR NOCTURNO TIPO NV 207-G2+: (CODIGO DE CATALOGO: 440- 05686-0004/CANTIDAD: 1). CARACTERÍSTICAS GENERALES: Los monoculares deberán ser livianos, compactos y resistentes. Proporcionar una imagen estable y nítida, con un excelente rendimiento en bajas condiciones de iluminación. Deberán contar con un iluminador infrarrojo integrado que permita la visibilidad en la oscuridad absoluta. Deberán contar con la posibilidad de ser montados en la cabeza mediante un arnés. Deberán permitir ser utilizados bajo las siguientes condiciones: caminando, conduciendo, efectuando vigilancias, lectura de mapas, mantenimiento de vehículos, administración de primeros auxilios y otras tareas similares, durante operaciones nocturnas. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: Alpha Tubo intensificador de imágen: Gen. 2+ o superior Resolución: mínimo 52 lp/mm FOM: mínimo 950 Lente objetivo: 27 mm (tolerancia ±5%) Ratio focal: máximo 1.2 Magnificación: 1X Campo visual: mínimo 40° Fuente de alimentación: batería AA Autonomía: mínimo 40 horas de operación continua Dioptría: -6 a +5, o un rango superior que lo incluya Distancia ocular: 25 mm. (tolerancia ±5%) Deberá contar con un sensor de apagado automático ante luces intensas para prevenir daño del tubo intensificador de imagen Deberá contar con un iluminador infrarrojo integrado Temperatura operativa: -50°C a +50°C (o un rango superior que lo incluya) Peso: máximo 320 g. (sin incluir baterías) Dimensiones: inferior a 120x70x50 mm. (largo x ancho x alto) Deberá poseer resistencia al polvo y al agua, como mínimo, IP67. ACCESORIOS: el dispositivo deberá proveerse con los siguientes accesorios Bolso de transporte Protector de lente objetivo y oculares Montaje para cabeza con almohadilla frontal Kit de limpieza Manual de operador en español CLAUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACION A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor , el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los material/es objeto de la contratación: RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, pagina internet) del fabricante*, del producto ofertado. IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (numero de parte, numero de catalogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo. MARCA Y/O MODELO DEL PRDUCTO OFERTADO. CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION). SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS. *Fabricante es el que concibe y produce un artículo. Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

# Text boxes

JUAN IGNACIO VIANNA

TENIENTE DE  NAVIO

JEFE