ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

La misma consiste en la prolongación de obra de los solados de alto tránsito considerado el mismo material al existente, abarcando los sectores desde el inicio del pasillo central incluyendo la sala de espera, sus ensanches y accesos a las oficinas y consultorios, el Pasillo Lateral Derecho de Oficinas con sus ensanches y accesos a las oficinas y el Pasillo Transversal que abarca sus extremos: del Vestuario de Suboficiales hasta la entrada de Laboratorio con sus ensanches y accesos. Se deberá realizar el tratamiento de Limpieza del piso existente donde se situará él Porcelanato con materiales ácidos específicos y la demolición parcial para mantener el nivel necesario para que actué como puente de adherencia a la capa que se va a construir, el piso cerámico (Porcelanato) deberá quedar puesto correctamente a nivel sin encontrarse algún Porcelanato flojo de adherencia. Los Zócalos deberán ser de material especial para edificios sanitarios y de color tipo azulejo. En los tres pasillos las Puertas de entradas a los accesos deberán quedar en perfecto estado de apertura y cierre debido a la modificación del nivel del piso. El Oferente deberá entregar un remanente aproximado de 2,5 M2 de pisos para una futura Reparación.

Se contemplará para la ejecución de la obra accesos alternativos a los distintos servicios de acuerdo al avance de la obra, se tendrá en cuenta la señalización y demarcación como también la colocación de Cortinas Reductoras de Polvo por las incidencias de trabajo.

RENGLON Nº 1: COLOCACION DE PISOS CERAMICOS, DIMENSION 58 X 58 CM, DE ALTO TRANSITO, LOS SOCALOS DE COLOR AZULEJO.

# Text boxes

DEPARTAMENTO

MANTENIMIENTO

Y

SERVICIOS

GENERALES

FERNANDO GABRIEL DIAZ

SUBOFICIAL PRINCIPAL

SUBOFICIAL JEFE DE CARGO