ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENG | DESCRIPCION GENERAL |
| --- | --- |
| 1 | Datos generales Momento de carga útil 25.000 kgf.m Alcance máximo vertical: 16,50mts Alcance máximo horizontal 14,00mts Angulo de elevación de la lanza: de -94° a +76° Angulo de giro 360° Capacidad máxima de carga 12500 kgf Presión de trabajo 210 kgf/cm2 Capacidad de reservorio hidráulico 160 lts. Peso de la grúa 4500 kgf Medidas de la grúa en reposo: Largo: 2,5mts tolerancia +/- 5% Ancho: 2mts tolerancia +/- 5% Altura:3,3mts tolerancia +/- 5% La central hidráulica Accionamiento mediante una bomba de alta presión acoplada a la central hidráulica Apta para ser instalada con corriente alterna Deberá poseer una estructura de hierro (bastidor) como base de apoyo. Motor con 30hp de potencia como mínimo a 1500rpm Una bomba de aceite con su respectivo depósito de aceite con capacidad mínima de 170 lts. Indicador de nivel de fluido Manguera de alimentación Circuito hidráulico Deberá tener en cada cilindro válvulas de retención que bloqueen al mismo en caso de roturas en conducciones del sistema hidráulico o fallas en el accionamiento motriz y válvulas de sobrepresión pilotadas que producen una descarga tanque del actuador cuando se produce un aumento de presión por encima del valor máximo de regulación Deberá tener una válvula de sobrepresión general para proteger a la bomba de eventuales sobrecargas Las cañerías deberán ser de tubos de acero sin costura, aptos para una presión de prueba de 600kg/cm2. Las conducciones flexibles deberán ser de caucho sintético con malla de acero interior del tipo SAE 100R2 El circuito deberá contar con un filtro limpiable en la línea de aspiración y otro filtro del tipo celulósico con una capacidad de filtrado de 10 micrones nominales en la línea de retorno La boca de carga deberá tener un filtro de aire e indicador de nivel de aceite El tanque de aceite deberá estar dispuesto en la base de la grúa y deberá tener una capacidad mínima de 150lts Esquema de pintura y mecanismos expuestos a la intemperie Pintura y materiales de mecanismos expuestos aptos para ambientes marinos Deberá contar con vástagos y pernos de articulaciones con doble cromado de un espesor mínimo de 50 micrones Los conectores, terminales hidráulicas, buhonería y palancas de comando deberán ser de acero inoxidable |

CLAUSULAS PARTICULARES

Todos los materiales deben ser nuevos sin uso previo.

La grúa debe ser apta para uso marino.

Se deberá presentar con la oferta el detalle de los mecanismos y materiales utilizados técnicamente aptos para operar en ambientes salinos.

Los oferentes deberán presentar con la oferta la ficha técnica correspondiente del producto ofertado.

El flete estará a cargo del adjudicatario visto que la entrega deber ser en Aviso A.R.A. “ISLAS MALVINAS” muelle auxiliar del área naval austral (Ushuaia, tierra del fuego).

CLAUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACION

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, página internet) del fabricante*, del producto ofertado.

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (número de parte, numero de catálogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRDUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

# Text boxes

LOGÍSTICA

MARIANO JOSE GUERREIRO

TENIENTE DE  FRAGATA

JEFE