ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLON N° 1: GENERADOR TOYAMA 2500 / (código catalogo: 333-09081-0001).

- Datos técnicos:

- Tensión Volts. 230.

- Frecuencia H2 50.

- Potencia Max. 2, 2 KWA.

- Arranque manual.

- Combustible nafta.

- Descripción del servicio para la reparación:

- Limpieza tanque combustible.

- Limpieza completa.

- Cambio de bujías.

- Cambio de aceite.

- Reparación del carburador.

- Regulación de válvulas.

- Reparación tapa de arranque.

RENGLON N° 2: GENERADOR BELARRA GG 8500 / (código catalogo: 333-09081-0001).

- Datos técnicos:

- Tensión Volts. 230.

- Frecuencia H2 50.

- Potencia Max. 6 KWA.

- Arranque manual.

- Combustible nafta.

- Descripción del servicio para la reparación:

- Limpieza tanque combustible.

- Cambio de bujías.

- Cambio de aceite.

- Regulación de válvulas.

- Reparación del carburador.

RENGLON N° 3: Motosierra Profesional Stihl Ms 361 / (código catalogo: 333-09058-0001).

- Datos Técnicos:

- Cilindrada: 59 Cms3

- Potencia: 3,4 Kw

- Potencia: 4,6 Cv

- Peso (sin cadena, espada y comb.): 5,6 Kgs.

- Relación peso potencia: 1,6 Kgs/ Kw

- Paso de cadena Pulgadas: 3/8"

- Cadena STIHL Oilomatic: Rapid Super (RS)

- Tipo cadena (estandar): RSC

- Freno de cadena: QuickStop

- Capacidad depósito aceite adhesivo: 325 Cms3

- espada de 50 CMS

- Descripción del servicio para la reparación:

- Cambio de espada.

- Cambio de cadena.

- Cambio de topes de amortiguación.

- Reparación del carburador.

- LAS COTIZACIONES INCLUIRAN EN TODOS LOS CASOS LO SIGUIENTE:

- Provisión de materiales y repuestos nuevos y sin uso.

- Los repuestos deberán ser originales o de marcas reconocidas.

- Provisión de mano de obra calificada.

- Los trabajos incluirán mano de obra, repuestos, herramientas y accesorios necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas y estarán a cargo del adjudicatario.

- El adjudicatario efectuará el mantenimiento según las etapas establecidas.

En todos los casos si producto de un mal cálculo, rotura o derrame de materiales los gastos emergentes estarán a cargo del adjudicatario, finalizando la obra según las cláusulas establecidas.

El oferente deberá presentar con su oferta una garantía técnica por las tareas realizadas de por lo menos un (1) año, la que comenzará a correr a partir de la recepción definitiva.

# Text boxes

LUCIANO DAMIAN MENENDEZ

CAPITAN DE CORBETA DE I.M

JEFE

# LOGÍSTICA