ANEXO II

1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón nº 1: CALDERA DUAL O.N.C. 4-3-00128-0011

Caldera mural de gas mixta bitérmica con producción instantánea de agua caliente sanitaria, ultra compacta, y depósito de expansión de 7 litros.

Predisposición de serie para alimentación con gas natural o propano.

Dimensiones reducidas aproximadas L X H X A: 400x700x250 mm.

Cámara de combustión de chapa de acero y paneles cerámicos.

Tarjeta electrónica integrada de seguridad con encendido electrónico del quemador y control de la llama por ionización.

Interfaz LCD para la visualización de la temperatura de ida calefacción, de la temperatura de salida ACS, de los códigos de avería, de la programación calefacción y sanitario y el estado de funcionamiento.

Función anti-fast, antihielo, antibloqueo circulador, post-circulación circulador, deshollinador.

Predisposición para conexión a mando remoto.

Clasificación del rendimiento según 92/42/CEE ***

Quemador atmosférico de acero inoxidable.

Intercambiador de calor de cobre, bitérmico de 5 tubos, de alto rendimiento.

Grupo circulador que incluye el presostato de agua, la válvula de seguridad calibrada a 3 bares, grupo con llave de llenado y de vaciado de la instalación.

Grado de aislamiento eléctrico IPX4D.

Potencia térmica 24 kw

Renglón Nº 2: KIT DE INSTALACION CALDERA – REPUESTOS Y ACCESORIOS P/CALDERA O.N.C. 2-9-6-06669

El kit para instalación de caldera dual deberá contener como mínimo:

Flexibles extensibles de 15 a 30 cm (5 elementos): dos (2) conexiones para agua – diámetro ½”, una (1) conexión para gas – diámetro ¾” y dos (2) conexiones para calefacción – diámetro ¾”. Los extensibles para agua y calefacción deberán ser de acero inoxidable, fácil de instalar, resistentes a altas temperaturas, flexibles y con junta elastomérica 100% estanca.

Los extensibles para gas natural deberán ser de acero inoxidable, fácil de instalar, junta especial de PTFE, tener aprobación IGA y normativas UNI 9891.

Dos (2) módulos finales simples, dos (2) módulos iniciales simples y seis (6) módulos intermedios simples.

Dos (2) tapas finales, medidas 1” x 3/8” x ¼”.

Dos (2) purgadores de aire automáticos 3/8” para calefacción, presión máxima 10 bar, temperatura máxima +110 ºC.

Un (1) juego de soporte colector para calefacción.

Diez (10) adaptadores de conexión, medidas 16x2.

Dos (2) válvulas esféricas para tubo PEX 1” con media unión.

Tres (3) metros de tubo para calefacción flexible de polietileno reticulado por peróxido (PE-XA), con barrera contra la difusión de oxígeno, medidas 25 x 2,3 mm según DIN 4726/UNE EN 1264, forma de suministro barra.

Dos (2) acoplamientos a rosca exterior medidas 25 mm a ¾”, presentación bolsa x 10 unidades.

Dos (2) casquillos de presión de acero inoxidable, latón de color plateado con revestimiento externo color gris plata, dimensión 25 x 2,3 mm, presentación bolsa por 10 unidades.

Dos (2) bujes reductores a rosca, material bronce, medidas 1” a ¾”.

Dos (2) codos de pared medida 25 mm Rp ¾, presentación bolsa 10 unidades.

Renglón Nº 3: ELEMENTO RADIADOR 600M O.N.C. 4-3-7-00023-34

Radiador de aluminio inyectado, altura entre ejes 600 mm, de gran rendimiento térmico, color estándar blanco, para utilizar a bajas temperaturas.

Profundidad 97 mm, altura 657 mm, distancia entre ejes 600 mm longitud 80 mm, diámetro conexiones 1”, contenido de agua 0,28 litros, potencia térmica 57,6w, potencia térmica 112,2w, presión nominal 16 bar, prueba de presión 24 bar, presión de rotura 60 bar (estos valores son aproximados).

Renglón Nº 4: KIT DE INSTALACION RADIADORES– REPUESTOS Y ACCESORIOS P/CALEFACTORES SECCION RADIADOR O.N.C. 2-9-6-06724

El kit para instalación de radiadores deberá contener como mínimo:

Cinco (5) juegos de conexión para radiadores de 11 piezas cada uno. Cada juego deberá contener un (1) purgador manual, un (1) tapón ciego, dos (2) reducciones rosca izquierda, dos (2) reducciones rosca derecha, dos (2) ménsulas blancas, y dos (2) tarugos para pared.

Cinco (5) llaves monogiro, de doble reglaje para instalación bitubo o monotubo, para conexión directa a tubería de hierro y para tubería de cobre, plástico o multicapa mediante adaptador y el correspondiente enlace de compresión. Con accionamiento manual de una sola vuelta o termostático.

Cinco (5) cabezales termostáticos ct con sensores líquidos de regulación calor en radiadores, con sistema de enganche o rosca.

Cinco (5) detentor escuadra para radiador medida ½”.

Diez (10) niple para radiador medida ½” x 8 cm, material acero inoxidable.

Diez (10) casquillos de presión de acero inoxidable, latón de color plateado con revestimiento externo color gris plata, dimensión 16 x 1,8 mm, presentación bolsa por 10 unidades.

Diez (10) codos de pared medida 16 mm Rp ½, presentación bolsa 10 unidades.

2. CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN

El oferente adjudicatario deberá entregar la siguiente información de los elementos del renglón Nº 1 Y 3:

- RAZÓN SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante* del producto ofertado.

- INDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NÚMERO DE REFERENCIA (Numero del Parte, Número de Catalogo, Código de Barras). En caso de asignarle al proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también del mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO (DESCRIPCIÓN).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido

3 CONSULTAS TÉCNICAS

Las consultas tecnicas se realizaras los dias Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 16:00 al telefono (02901- 421603) INT 8587 CCCPCO Danilo Ivan AMAYA – Jefe del Departamento Suministros de la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA o al INT. 8535 TCCPCO Maria Anabel GRIMA – Ayte del Jefe del Departamento Suministros).

4 OBSERVACIONES:

- Estado del efecto: los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- No tendrán fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia, ni presentación.

# Text boxes

DANILO IVAN AMAYA

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE