ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN AGRALE 8500 DOMINIO HXX396 PERTENECIENTE A LA INTENDENCIA NAVAL USHUAIA”

Renglón nº 1 : ONC 2-4-4-06818-0809 NEUMATICO PARA CAMION; CONSTRUCCION RADIAL SIN CAMARA 215-75 R 17.5

- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

  - Neumáticos para ejes de tracción sobre pavimento en camiones de uso urbano/regional tanto en la dirección como en los ejes libres

  - Banda de rodamiento de 3 a 5 ribs dobles, que aseguren un desgaste uniforme y una distribución pareja de la presión, además de un menor desgaste.

  - Bloques sólidos en la zona de hombros, suministrando un magnifico control direccional, con un reducido nivel de ruido.

  - Carcasa de acero de alta resistencia que aumente la vida útil del neumático y asegure la economía de combustible.

  - Protectores de surcos contra penetración de piedras.

  - Vehículo:  Camión AGRALE 8500

Medidas: 215/75 R17.5

Ancho de llanta: 6”

Carga máxima simple: 1700 kg

Carga máxima dual: 1600kg

Índice de carga simple/dual: 126/124

Símbolo de velocidad (km/h): L120

Espacio mínimo entre duales: 237 mm

Diámetro total: 767 mm.

  - Todos los materiales a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en:

      - Norma IRAM AITA 113337

  - El retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinado con la Intendencia Naval Ushuaia – Departamento Suministros a los teléfonos 421603 Interno 8587 CCCO Danilo Iván AMAYA (Jefe Dpto. Suministros) y 8593 CPSV Favio Emanuel MORALES (Encargado Subcargo Automotores).

  - Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a SEIS (6) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

  - Todos los elementos deberán ser de MARCA RECONOCIDA y CALIDAD COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Encargado de Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora

- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución del trabajo, es de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación fehaciente de la orden de compra.

# Text boxes

DANILO IVAN AMAYA

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE