ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Servicio para la “READECUACIÓN DE OFINA DE VIVERES DE LA INTENDENCIA NAVAL USHUAIA”.

| Nº DE RENGLON | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONC -3-3-1-03084-0001 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - (según Especificaciones Tecnicas Anexo II del PBCP) | SERV | 1 |
| 2 | ONC -3-3-1-03084-0001 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - (según Especificaciones Técnicas Anexo II del PBCP) | SERV | 3 |

2 DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

2.1 Todos los requerimientos del servicio de esta contratación deberán ser considerados mínimos, pudiendo el/los oferente/s presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.

2.2 Se aceptarán propuestas alternativas/variantes.

2.3 Los materiales complementarios a utilizar en el servicio a proveer, deberán ser nuevos sin uso, encontrarse en perfecto estado de uso y conservación, no debiendo presentar deterioro alguno en su exterior. Cualquier incumplimiento sobre el particular, dará lugar al rechazo del servicio entregado.

2.4 Los costos de materiales complementarios y mano de obra deberán ser incluidos en la oferta, siendo estos a cargo del adjudicatario.

2.5 Se deberá presentar garantía mínima de 6 (seis) meses a partir de la recepción definitiva, por el servicio integral. En dicho plazo el adjudicatario deberá subsanar, a su exclusiva costa y sin derecho a reclamo o resarcimiento alguno, todas las deficiencias que se presenten, caso contrario la ARMADA ARGENTINA-INTENDENCIA NAVAL USHUAIA procederá a la ejecución de la Garantía de Adjudicación.

2.6 El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la Armada, o a los bienes de todos ellos o de la Armada, como consecuencia de la actividad que deberá realizar conforme a la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

2.7 La remoción de escombros y limpieza final del perímetro donde se realizo la obra estará a cargo del adjudicatario.

2.8 La empresa adjudicataria informará de las novedades y observaciones pertinentes a los trabajos realizados semanalmente al Sr. Jefe del Departamento Suministros de la Intendencia Naval Ushuaia.

3. Se deberán realizar las siguientes obras:

RENGLON 1:

En OFICINA DEL ENCARGADO DEPÓSITO DE VÍVERES:

- Provisión y colocación de zócalos de madera en vanos entre la pared y el piso, alrededor de la oficina.

- Pintado de muros con una (1) mano de sellador y dos (2) manos de látex color blanco.

En PASILLO:

- Provisión y colocación de un (1) marco de puerta en el sector de ingreso a la oficina administrativa.

- Provisión y colocación de zócalos de madera en vanos entre la pared y el piso, alrededor del pasillo.

- Pintado de muros con una (1) mano de sellador y dos (2) manos de látex color blanco.

- Recuadro en vanos alrededor de puerta de ingreso.

En OFICINA ADMINISTRATIVA:

- Provisión y colocación de zócalos de madera en vanos entre la pared y el piso, alrededor de la oficina.

- Pintado de muros con una (1) mano de sellador y dos (2) manos de látex color blanco.

- Reacondicionamiento de paredes donde se encuentran chapas.

- Recambio de ventanas de aluminio. Deberán ser Aluar Línea Modena con un paño fijo y uno de abrir con vidrios de VH.

RENGLON 2:

VENTANAS DEPOSITO Nº 3:

- Desmontar 3 tres ventanas de estructuras metálicas existentes y dejar la superficie en condiciones para la colocación de las aberturas de aluminios línea modena con vidrios dvh 494.

- Provisión y colocación de 3 (tres) ventanas de aluminio nuevas de 1,20 alto x 1,50 ancho aproximadamente, tipo Línea Modena  con un paño fijo y uno de abrir con vidrios de DVH 494.

Foto ilustre a modo de ejemplo de tipo de ventana que se requiere.

3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución del trabajo, es de VEINTE (20) días corridos contados a partir de la fecha de comunicación fehaciente de la orden de compra.

4 CERTIFICADO DE VISITA

La oferta debeta estar acompañada por el Certificado de Visita, según Anexo VI vinculado al lugar donde se realizará el servicio,  tal visita deberá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 14.00 horas. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por el funcionario competente (CCCPCO César Lucas Vanzini – Jefe del Departamento Contrataciones ó Suboficial Primero Furriel Siquila Atilio Pedro Encargado del Departamento Compras de la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA.

# Text boxes

CESAR LUCAS VANZINI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE