ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- La misma consiste en la reparación de los techos de LABORATORIO-EX- LOCAL DE BACTEOROLOGIA – TALLER DE MANTENIMIENTO y CAMBIO CIELORRASO EN EL INTERIOR DE LABORATORIO. En una superficie aproximado de 90 m2 y el recambio de placas durlock en el interior del local de Laboratorio.

- SECTOR DEL TALLER DE MANTENIMIENTO: Del techo de chapa del taller de mantenimiento, se deberá realizar la demolición total de la chapa existente, se verificará la estructura de apoyo su estado de conservación reemplazando los soportes por nuevos y se reforzará según necesidad dejando en condiciones y con los tratamientos de conservación pertinentes. Las correas deberán ser reemplazadas por perfiles C Las chapas a colocar deberán ser nuevas con su tratamiento de pintura anticorrosiva la misma será de color rojo teja, los tornillos que agarren a la chapa con la estructura deberán poseer su arandela y sombrero de goma para mantener la estanqueidad de la misma. Debajo de las chapas instaladas se tendrá en cuenta de realizar el trabajo de aislación térmica, hidrófuga y con la barrera de vapor debidamente instaladas. Se tendrá en cuenta la tubería de agua que esta sobre el techo si se modifica o se cambia de lugar la misma deberá quedar en perfectas condiciones cumpliendo con la función para la que fue instalada.

- SECTOR DEL EX – LOCAL BACTEORIOLOGICO: Sobre el techo de chapa del ex – local de bacteriología del anexo al laboratorio se realizará la demolición total de las chapas y se verificará su estructura de apoyo cambiando de ser necesario por nuevas. Las chapas a colocar deberán ser nuevas con su tratamiento de pintura anticorrosiva la misma será de color rojo teja los tornillos que agarren a la chapa con la estructura deberán poseer su arandela y sombrero de goma para mantener la estanqueidad de la misma. El techo deberá quedar en perfectas condiciones de estanqueidad y pintado del mismo.

- SECTOR DE LABORATORIO: A este sector se le deberá realizar un Sobre Techo de chapas onduladas nuevas con una estructura de cabreadas metálicas; las correas y cubiertas deberán ser de las mismas características. Las chapas onduladas deberán estar pre- pintadas con anti corrosivo rojo teja y pintado de color rojo teja, los tornillos que agarren a la chapa con la estructura deberán poseer su arandela y sombrero de goma para mantener la estanqueidad de la misma, Debajo de las chapas instaladas se tendrá en cuenta de realizar el trabajo de aislación térmica, hidrófuga y con la barrera de vapor debidamente instaladas. Se tendrá en cuenta la tubería de agua que esta sobre el techo si se modifica o se cambia de lugar la misma deberá quedar en perfectas condiciones cumpliendo con la función para la que fue instalada. En los Faldones verticales que quedan en ambos costados de la cubierta deberán ser cerrados con chapas adosadas a la estructura pre - pintadas con anticorrosivo rojo y pintado de color rojo teja.

- DESAGUES: A la finalización del sobre techo y techo de chapa se tendrá en cuenta la instalación de canaleta de agua (de chapa) con caída hacia el costado derecho mirándolo de arriba del techo hacia abajo.

- INTERIOR DEL LABORATORIO: Se deberá cambiar el cielorraso interior por nuevos, reemplazando la estructura y placas de cielorraso, las instaladas deberán ser masilladas y encintadas, quedando en perfecto estado de pintura en la totalidad del cielorraso con pintura látex de primera calidad en el mercado, con 2 /3 manos de pasada. En todo el interior del laboratorio y oficinas afectadas por las filtraciones, se tendrá en cuenta las instalaciones eléctricas y demás elementos instalados en el cielorraso.

FORMULARIO DE VISITA

Certificado de Visita según Anexo VII se deberá ralizar en el HOSPITAL NAVAL USHUAIA – Yaganes y Conscripto Bernardi S/Nº-Ushuaia Tierra del Fuego (CP 9410)-Departamento Mantenimiento - horario de 08:00 a 14:30 hs., con DOS (2) días con antelación a la fecha de apertura, el mismo deberá ser otorgado y rubricado por el funcionario competente. Subdirector Operativo del Hospital Naval Ushuaia Sr. Diego Sebastián TEJEDA o en su ausencia el Jefe de Cargo del Departamento Mantenimiento y Servicios Generales el Suboficial Principal Fernando Gabriel DIAZ, teléfono: (02901) 431603.

RENGLON Nº 1: (ONC 3-3-9-09753-0001) SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TECHO; DESCRIPCIÓN SERV. DE COLOCACIÓN DE TECHO. 1 (UN) SERVICIO.

# Text boxes

FERNANDO GABRIEL DIAZ

SUBOFICIAL PRINCIPAL MQCA

SUBOFICIAL JEFE DE CARGO

DEPARTAMENTO

MANTENIMIENTO

Y

SERVICIOS

GENERALES