ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El adjudicatario deberá proveer los materiales que a continuación se detallan. Los mismos deberán ser nuevos envueltos en sus envoltorios originales.

RENGLON N°1: Numero SYBIS: 440-09560

El adjudicatario deberá proveer 9 equipos de bomberos completos como a continuación se detalla:

- 9 (NUEVE) UNIFORME  PARA FUERZA SEGURIDAD: COMPONENTES ESTRUCTURAL DE DOS PIEZAS- TIPO BOMBERO

Traje Tipo Bombero: Equipamiento estructural dos piezas con libertad de movimiento

Características Generales:

-    Barrera térmica, aislación anti humedad Stedprene FR.

-    Fuelle en espalda y cintura elastizada con ajuste en velcro. La parte de la espalda del pantalón debe ser alta por demás en 30 cm aprox hasta la altura de los codos cuando se encuentre el hombre parado, con la finalidad, si desea realizar trabajos en cuclillas, los pueda hacer sin quedar expuesta parte de su cuerpo. El modo de sujeción del pantalón debe ser con tiradores, donde sus evillas deben ser plásticas y los tiros de nylon.

-    Hombros, codos, y rodillas reforzadas con protección mediante barreras de aislación, que supere 3 veces el requisito mínimo de  CCHR que exige la norma NFPA 1971, permitiendo mayor confort al momento de hacer trabajos en cuclillas.

-     El pantalón y la chaqueta deben contener un cierre de inspección de barrera térmica, el cual le permita ver en todo momento, el estado de la misma o si se encuentra deteriorada la misma la pueda reemplazar.

-    Sus mangas deben contener trampa de agua integrada a la barrera desmontable, que impide el ingreso de cualquier liquido o gas por la manga y a su vez que proteja de la retención del calor que pueda generar la cinta reflectiva en situaciones extremas.

-    Orificio para pasaje del dedo pulgar en bocamanga.

-    Cerramiento hermético con cierre, mas tapa con doble protección térmica al frente con sujeción de velcro. Sacón con cuello alto cubre garganta de 10 cm de alto con tapa frontal y cierre con velcro, dos bolsillos delanteros con tapa con cerramiento el velcro, bolsillo superior izquierdo con tapa y cerramiento con velcro.

-    Costura On – Safe.

-    Reflectivos ignífugos (espalda, cintura, pies y mangas) de 3”.

-    Soporte para enganchar cabo guía a distancia o un arnes de rescate DDR.

-    Porta Handy.

- color de traje: marrón claro.

-  Debe cumplir con la nueva versión 2013 de nfpa 1971, donde incluya el nuevo testeo llamado " transmitted and stored thermal energy test ", el cual testee las mangas de los trajes, verificando que el composite de los trajes de bomberos, teniendo en cuenta la retención de calor que pueden generar cintas reflectivas, refuerzos recubiertos, logos, parches, etc. proteja al bombero de una quemadura de segundo grado por 130 segundos o más, la misma debe superar el nuevo requisito del testeo de transmisión y acumulación de energía que la nueva versión 2013 de la nfpa 1971 exige.

- El traje debe poseer certificación NFPA 1971: 2013, dejando constancia alguna de dicha certificación segun fabricante.

- 9 ( NUEVE) CASCO DE SEGURIDAD: CLASE TIPO BOMBERO – MATERIAL FIBRA DE VIDRIO – S/NORMA NFPA:

Material: 	Plástico reforzada con fibra de vidrio

Interior: 	Casco interno amortiguador de golpe, aislante del calor y de agentes externos.

Protección total. Realizado con poliuretano expandido anatómico al ajuste de la cabeza.

Visera:		De policarbonato no inyectado, de 3 a 4 mm de espesor y resistente a altas temperaturas. Que Incluya las perillas de ajuste para su regulación. Visibilidad 180º.

Ajuste: 	Con sistema de arnés regulable a cremallera plástico, con caja reguladora y perilla, que permita un ajuste automático al contorno de la cabeza.

Repuestos: 	Debe haber Disponibilidad de toda clase de repuestos y accesorios en el país.

Colores:	 rojo.

Exterior: 	de policarbonato de 2mm de espesor. En su parte superior, posee un aura de protección, agrandándose se espesor a 4,3 mm, en total.

Reflexivos:	De 3mm. Totalmente sellados. Modelo Trapecio.

Burlete:	Aislador, de PVC revestido en fleje de acero.

Protector

de nuca y oidos:	Totalmente impermeable, acolchado e ignifugo.

Mentonera: 	De PVC, anatómica y ajustable para el sellado del casco, impidiendo que éste se caiga.

Broche de

Ajuste:	Automático. Saque rápido.

- 9 (NUEVE) PARES DE GUANTES DE BOMBEROS: 3 pares M, 3 pares L y 3 pares XL.

Los mismos deben cumplir con las siguientes características técnicas:

Características:

DISEÑO. Color negro, corte de pistola, y pulgar tipo ala. En la parte trasera del guante debe tener  una banda elástica a la altura del área de la muñeca para mejor ajuste, reforzado a la altura de la costura de los dedos medios para mayor resistencia, debe tener un refuerzo en la palma de la mano a la altura del dedo índice y el pulgar ayudando a reducir el desgaste durante el uso. El dedo índice,  debe estar construido de manera corrida, para eliminar la costura quedando una sola pieza. Forro interior: debe ser completo de Modacrylic (SEF) Self Extinguishing Fabric, el mismo, debe estar cosidos a cada dedo de la capa de piel, usando hilo de Kevlar.

PIEL: Piel Carnaza 1.7 mm. De grosor en color oro y negro. Resistente a rompimientos y rigidez.

FORRO TERMICO: El guante tiene debe tener una barrera interior de Modacrylic (SEF) Self Extinguishing Fabric cosida con hilo NOMEX, donde el material, tenga una felpa por cada  una de sus caras.

PUNO ELASTICO: El puno debe ser elástico. Debe estar confeccionado en tela de Kevlar, con 2 capas de un mínimo de 3 centímetros de  largo, un parche de piel cubriendo el área de la muñeca y debe estar cosido con hilo Kevlar.

COSTURAS: Todas las costuras son hechas con hilo Kevlar Tex-80 o similar, con un mínimo de 8 puntadas por pulgada.

- 9 (NUEVE) PARES  DE CALZADOS: TIPO BOTA P/BOMBERO – SEXO MASCULINO.

Características: Botas fabricadas en caucho de las siguientes especificaciones:

- Sistema de protección multicapa formado por una membrana EPTFE inteligente, impermeable e inerte a la toda clase de químicos pero que a su vez permite una fluida “respiración” del pie, desde el interior. Sistema de tejido 3d como forro interior de la bota, compuesto de dos tejidos, separados por una cámara de aire sostenida por filamentos continuos, brindando resistencia a la compresión y que a su vez, no pierda la forma original, aumentando la aislación térmica, como así también, permita un mayor manejo de la humedad en su interior.

- El calzado debe poseer un sistema ajustable  brindando una fuerte sujeción  a los tobillos y la parte baja de la pierna, los cuales deben estar bien ceñidos, mediante el sistema de ajuste pull&fit, el cual, debe contar con un cable elastizado 100% filamento continuo de para-aramida, que recorra desde  la parte baja de la bota, hasta terminar en un ajuste regulable protegido por una tapa de cuero ignífu-

go e impermeable 2,3/4mm.

Plantilla: la misma debe estar construida sin insumos metálicos evitando la conducción hacia el pie de frío y calor. Debe contar con la capacidad de  anti perforación actúa como un chaleco antibalas, "enganchando" al clavo en sus capas superpuestas.

Suela:  COMPUESTO DE CAUCHO ACRILO NITRILO DE ALTA PERFORMANCE RESISTENTE A LLAMAS, ABRASIÓN, ACEITES, ÁCIDOS Y ANTI-DERRAPE. LA DURABILIDAD DE LA SUELA ES SOSTENIDA aun, siendo expuesta a SUCESIVAS Y PROLONGADAS EXPOSICIONES DE EXTREMO CALOR Y FRÍO.

La misma en su parte baja debe contener:

1 CANALES DE DRENAJE DE BARRO

2 TACOS LATERALES ESTABILIZADORES

3 TRABA ESCALERAS

4 SHOCK ABSORBER

5 TALÓN EN ÁNGULO ANTIDERRAPE

6 ZONA DE GIRO

7 ZONA DE TRACCIÓN Y ADAP. AL TERRENO

8 ZONA DE ESTABILIDAD

9 ZONA DE AMORTIGUACIÓN

10 ZONA DE ATAQUE AL TALÓN

Nº de calzado:  - cinco (03) pares de botas nº 42,  - cinco (03) pares de botas nº 43, - tres  (03) pares de botas nº 44.

- 9 (NUEVE) CAPUCHA MATERIAL TELA IGNIFUGA:

Debe estar confeccionada en doble tejido Nomex/Lenzing brindando protecciona térmica al restro, cabeza, nuca y hombros. Abertura frontal apta para colocar equipos respiradores autónomos.

Medida total: 45 cm, cocido con hilos de 100 % Nomex, Marcado bajo UL NFPA 1971;2013.

- 9 (NUEVE) RESPIRADORES AUTÓNOMOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

MASCARA: Moldeada en caucho natural quirúrgico color gris, visor panorámico de metacrilato recambiable, resistente a la abrasión, arnés de 5 tiros de caucho sintético resistente al fuego con hebillas de ajuste autoblocante. Máscara antiempañamiento con válvula de inhalación, válvula exhaladora presurizada y membrana fónica en un solo conjunto con tira o gancho para transporte. Debe venir para su entrega en su funda portadora para evitar que se raye el visor.

·   VALVULA DE DEMANDA: Con presión positiva, robusta, compacta, liviana y unida a la máscara por conector de giro libre. La misma debe contener un sujetador en el correaje derecho del arnes. La misma debe estar moldada en resina termo-inyectable ignifuga de conexión a la máscara por medio de acoples roscado de giro libre y unida al reductor de presión por manguera de acople de giro libre. Debe poseer un buje anti-bloqueo para evitar posibles malas maniobras con el equipo.

·   REDUCTOR DE PRESION: Con acoplamiento al cilindro contenedor de aire por medio de giro libre y cierre por o’ ring de silicon, incluyendo filtro de partículas y dispositivo de alivio. Una vez abierto el cilindro la misma debe funcionar reduciendo a 7 kg/cm2 mas o menos un 10% en forma constante  el cilindro de presión, donde el rango de funcionamiento de temperatura sin inconvenientes, este establecido entre -30°c a 80°C.

·   MANOMETRO Y ALARMAS ACUSTICA: En un solo conjunto o por separado, protegido por capuchón de antichoque de caucho sintético, mecánico, alarma de alta frecuencia y bajo consumo que funcione con aire que suene continuamente de manera automática cuando el cilindro de suministro de aire llegue al 25% de su vida útil estimada. Resistente al fuego.

·   ARNES DE PORTACION: Ensamble de arnés de tamaño estándar, placa posterior compuesta de chapa de duro aluminio, de gran resistencia mecánica y de bajo peso, diseñada ergonómicamente para aligerar la tensión de la columna, cincha de sujeción de cilindro con velcro, brazo de cintura de acero inoxidable, los componentes de ensambles de arnés fabricados en fibra sintética de alta resistencia, las correas del hombro deben tener apoyo hombros, con las características de liberar fácilmente la tensión con las hebillas para retener bien las correas que jalan y todo hebillaje y partes metálicas construidas en materiales de difícil corrosión y resistente al fuego.

·   CILINDRO CONTENEDOR DE AIRE: Cilindro de alta presión fabricados totalmente en aluminio, 200 bar y 30 minutos de autonomía, garantizando una vida útil de 10 años libre de mantenimiento.

- Accesorio que deben ser incluidos:

- Funda cubre cilindros con cinta reflectiva, de tela resistente a altas temperaturas.

·   Valija de transporte de alta resistencia.

·   Apto para trabajar con agua de mar.

Garantía de 5 años por adjudicatario.

RENGLON N°2: ADQUISICION DE 4 (CUATRO) TUBOS DE OXIGENO; TIPO OXIGENO AIRE,BOMBERO X 45ft3:  (433-04212-0011): los mismos deben ser nuevos, envueltos en sus envases originales.

Características y detalles:

- 2 TUBOS deben ser de las siguientes características:

botellón de aire comprimido (aluminio – rosca hembra)

(para respirador autónomo  Fravida, modelo exapak – art: 7160)

2  CILINDRO CONTENEDOR DE AIRE: Cilindro de alta presión fabricados totalmente en aluminio presión de 200 bar y 30 minutos de autonomía. Los mismos deben ser nuevos, idénticos a los provistos por el equipo autónomo. Garantizando una vida útil de 15 años libre de mantenimiento.

CLAUSULAS PARTICULARES:

- El adjudicatario deberá ser responsable del envío de todos los productos, afrontando los gastos necesarios, para que los materiales lleguen en tiempo y forma al domicilio que a continuación se detalla:

- Base Naval Ushuaia “Almirante E. Berisso”- Agrupación de Lanchas Rápidas- Cp: 9410- Yaganes y San Martin.

Contacto por consultas y entrega: TF Guerreiro Mariano José - Logístico de la Agrupación de Lanchas Rápidas. 02901421603 INT: 8520

- En caso de incompatibilidad de materiales, el adjudicatario se hará cargo del cambio del material, afrontando todos los gastos necesarios para, retirar del domicilio anteriormente detallado, realizar el cambio y volver a entregarlo en tiempo y forma. Hasta no cumplir con la entrega de los materiales correspondientes no se efectivizara el devengado de los mismos.

- El traje estructural debe cumplir con norma NFPA 1971:2013, la cual debe estar certificada y se debe dejar constancia de su cumplimiento adjuntando la misma con la oferta.

- Se solicita adjuntar folleteria del traje (renglón N°1) y de todos los accesorios que lo componen, como así también, de los tubos de oxigeno solicitados en renglón N°2.

# Text boxes

MARIANO JOSE GUERREIRO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE