ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1	Servicio para “REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL DEPOSITO NRO. 5 (VIVERES) EN LA INTENDENCIA NAVAL USHUAIA”.

2	DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

2.1 Todos los requerimientos del servicio de esta contratación deberán ser considerados mínimos, pudiendo el/los oferentes/s presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas. Se aceptarán propuestas alternativas/variantes.

2.2  Los materiales/insumos previstos a utilizar en el servicio a proveer, deberán ser nuevos sin uso, encontrarse en perfecto estado de uso y conservación, no debiendo presentar deterioro alguno en su exterior. Cualquier incumplimiento sobre el particular, dará lugar al rechazo del servicio entregado.

2.3	Los costos de materiales provistos, mano de obra, alquiler de maquinarias necesarias para realizar los trabajos, gastos administrativos e impositivos deberán ser incluidos en la oferta, siendo estos a cargo del adjudicatario, como así también gastos de seguro y aporte que generen los empleados a su cargo.

2.4	Se deberá presentar garantía mínima de 6 (seis) meses a partir de la recepción definitiva, por el servicio integral. En dicho plazo el adjudicatario deberá subsanar, a su exclusiva costa y sin derecho a reclamo o resarcimiento alguno, todas las deficiencias que se presenten, caso contrario la ARMADA ARGENTINA-INTENDENCIA NAVAL USHUAIA procederá a la ejecución de la Garantía de Adjudicación.

2.5	El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la Armada, o a los bienes de todos ellos o de la Armada, como consecuencia de la actividad que deberá realizar conforme a la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

2.6	La limpieza final del perímetro donde se realizó la obra estará a cargo del adjudicatario.

2.7	La empresa adjudicataria informará de las novedades y observaciones pertinentes a los trabajos realizados semanalmente al Sr. Jefe del Departamento Suministros de la Intendencia Naval Ushuaia.

2.8	Se deberán realizar las siguientes obras:

- Extracción de cables antiguos de las cañerías de iluminación existentes en Deposito Nro. 5 (VIVERES).

- Recableado para nueve (9) circuitos de iluminación con cuatro (4) luminarias por circuito

- Armado de nueve (9) circuitos de iluminación con cuatro (4) luminarias por circuito.

- Colocación de tablero independiente de iluminación con alimentación trifásica, disyuntor y llaves térmicas para cada uno de los circuitos.

- Provisión, colocación e instalación de artefactos / insumos / materiales para la realización del trabajo de iluminación.

- Colocación de luminarias estancas de led con protección y un circuito de encendido combinado o escalera más un grupo de tomas corrientes dobles de 4mm, todo esto embutido.

2.9	Materiales mínimos a ser empleados en dicha obra

- 100 metros de cable unipolar de 4 mmm color celeste.

- 200 metros de cable unipolar de 2.5 mm color celeste.

- 300 metros de cable unipolar de 2.5 mm color rojo.

- 300 metros de cable unipolar de 2.5 mm color marrón.

- 300 metros de cable unipolar de 2.5 mm color negro.

- 300 metros de cable unipolar de 2.5 mm colore verde amarillo.

- 1 Disyuntor tetrapolar de 25 Amp marca Siemens.

- 9 Llaves térmicas unifilares de 10 Amp marca Siemens.

- 1 Tablero metálico exterior con capacidad para 20 módulos.

- 2 Rollos metálicos de caño corrugado de 1” pulgada.

- 1 Rollo metálico de caño corrugado de 7/8” pulgadas.

- 2 Rollos metálicos de caño corrugado de ¾” pulgadas.

- 4 Unidades de cajas rectangulares de chapa (10x5).

- 4 Unidades de cajas octogonales de chapa.

- 3 Unidades de campanas de aluminio con portalámparas de cerámica Edison.

- 1 Equipo estanco de led 2 x 36 w.

- 4 tomas dobles con bastidor y tapa marca KALOP o SICA.

- 2 Unidades de llaves de 1 punto combinada sola con bastidor y tapa.

- 6 Unidades (grandes) de rollos de cinta aisladora.

- 40 unidades de lámparas de led de 50 w rosca Edison (incluidas 4 de repuesto).

3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución del trabajo, es de VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación fehaciente de la orden de compra.

4 CERTIFICADO DE VISITA

La oferta debera estar acompañada por el Certificado de Visita, según Anexo VI vinculado al lugar donde se realizara el servicio,  tal visita deberá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 14.00 horas. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por el funcionario competente (CCCPCO Danilo Ivan AMAYA – Jefe del Departamento Suministros de la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA o TCCPCO Maria Anabel GRIMA – Ayte del Jefe del Departamento Suministros).

# Text boxes

DANILO IVAN AMAYA

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE