ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ EN LOS GENERADORES Nº 1, Nº 2, Nº 3 Y BOW TRHUSTER, LOS CUATRO (4) MOTORES TÉRMICOS SON IGUALES MARCA SULZER AL 20/24,CON SEIS (6) INYECTORES POR MOTOR, SUMANDO UN TOTAL DE VEINTICUATRO.

TAREA:

- A BORDO, DESARMAR LOS INYECTORES.

- TRASLADAR AL TALLER DONDE SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO.

- DESARMAR Y LIMPIAR LAS PIEZAS.

- RECUPERAR LAS TOBERAS, RECTIFICAR Y ESMERILAR LOS ASIENTOS DE CORTE DE DIESEL Y REFRIGERACIÓN (CIRCUITO DE AGUA).

- CALIBRAR LA PRESIÓN DE CORTE A 250 KG, CON LA SUPERVISIÓN DE PERSONAL DEL BUQUE.

- TRASLADAR LOS INYECTORES A LA UNIDAD.

- MONTAR LOS INYECTORES EN LOS RESPECTIVOS MOTORES Y EFECTUAR LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN PRESENCIA DEL SUBOFICIAL DE CARGO O JEFE DE MÁQUINAS.

DATOS DE LOS GENERADORES Y BOW TRHUSTER:

MARCA: SULZER 6 AL 20/24

CÓDIGO DE INYECTOR: H 27200.

PRESIÓN DE CORTE: 250 KG.

COMBUSTIBLE: GAS OIL

En el buque se encuentra disponible el manual del generador con el correspondiente despiece del inyector, para realizar cualquier consulta. Tel. 421603 interno 8506-8512. Jefe de Máquinas.

Toda consulta ampliatoria o aclaratorio 	administrativo que un interesado considere formular, deberá instrumentarla por escrito al mail intendenciaushuaia14@yahoo.com.ar o telefónicamente en la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs, teléfonos 02901-421603 interno 9229. Las respuestas se comunicarán a todos los adquirientes del pliego licitatorio.

LUGAR:

FECHA: