ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- Los materiales se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- El oferente deberá indicar la garantía ofrecida por el producto cotizado, la que no podrá ser inferior a 12 meses contados desde la recepción definitiva.

- Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

- A los fines de agilizar los trámites administrativos posterior a la presentación de la oferta, el oferente en la planilla de cotización podrá identificar el producto con los siguientes datos:

- Nombre del fabricante.

- Número del fabricante.

- Nombre del proveedor.

- Marca del producto.

- Nombre del ítem o producto.

- Descripción del ítem o producto.

- N° de parte / código de barra / N° de serie, ETC.

Este punto no será causal de desestimación.

RENGLON I :

Metros lineales aproximado: 65/70 mts.

Espesor alambre: calibre 1,2 mm.

Tejido romboidal, tamaño del rombo: 2’’ / 2,5’’ .

Altura del tejido: 2 mts.

Postes: de hormigón ancho 10 cm x 10 cm, ubicados cada 5 mts con refuerzos cada 40 mts.

Alambres tensores: 4 líneas.

Alambres de púa: en la parte superior del tejido 3 hilos de alambre de púa con separación de 13 cm entre cada línea.

Gaviones rellenos de bochones de piedra y canto rodado.

USHUAIA,    28  se septiembre de 2016