ANEXO II

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°3

“ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS GUERREROS DE LA UNIDAD (CAMIONES MBZ 1720A DOMINIO FWY – 197 Y FWY - 199)”. -

RENGLON 1: Mantenimiento y Reparación de 2 (DOS) Vehículos (Camión MBZ 1720 A42).

Tarea a realizar:

Cantidad: 2 (DOS) Unidades.

SUBSITEMA DE MOTOR:

- Limpiar y calibrar inyectores. De ser necesario reemplazar las tabeas.

- Limpiar y calibrar bomba inyectora. De ser necesario reemplazar elementos componentes.

- Reemplazar filtro que se encuentra en el interior del tanque de combustible.

- Reemplazar tubería / cañería con sus terminales y arandelas / o´ring de combustible (de “NO” cumplir con las condiciones {optimas de funcionamiento o presenten perdidas y / o degradación).

- Desmontar el cárter motor.

- Verificar y desmontar bomba de aceite.

- Verificar huelgos axiales en bielas.

- Verificar inyectores de aceite de culata de pistones.

- Verificar tapas de bancadas y bielas, de presentarse alguna anormalidad, desmontar y reparar. Los valores de referencias de huelgos se encuentran en el manual de reparación del motor OM 366 LA de Mercedes Benz.

SUBSITEMA CAJA DE CAMBIOS:

- Desmontar caja de cambios.

- Desarmar (de encontrarse alguna anomalía reparar).

- Reemplazar juntas y retenes.

- Verificar rodamientos internos de la caja de cambios.

SUBSITEMA CAJA DE REENVÍO:

- Desmontar caja de reenvíos.

- Verificar el acoplamiento y estanqueidad de los retenes y juntas.

- Verificar el acoplamiento del sistema de doble tracción.

- Reemplazar retenes, juntas y verificar estado de los rodamientos.

SUBSISTEMA DIFERENCIALES Y TRANSMISIÓN:

- Desmontar tapa del núcleo del diferencial delantero y trasero.

- Verificar huelgos, roturas, reemplazar junta de tapa.

- Verificar el sistema de acople de los bloqueos de diferencial delantero y trasero.

SUBSISTEMA FRENOS.

- Desarmar verificar y limpiar las cintas de freno, levas y resortes.

- Ratificar campanas, cambiar retenes y verificar rodamientos (cambiar si estos no se encuentran en condiciones de uso), cambiar cinta de freno.

- Verificar y/ o cambiar tuberías de aire, flexibles y sellos de no encontrarse en correcto estado.

- Desmontar, verificar y limpiar pulmones de frenos traseros y delanteros.

SUBSISTEMA TREN DELANTERO, TRASERO, CHASIS, BARRAS ESTABILIZADORAS DELANTERA Y TRASERA:

- Reemplazar amortiguadores delanteros y traseros.

- Reemplazar bujes de barra estabilizadora delantera y trasera.

- Verificar y/o reemplazar pernos y bujes de ballestas de suspensión trasera y delantera.

- Reemplazar extremo de dirección y alinear.

SUBSITEMA CAJA DE DIRECCIÓN Y SUS PARTES COMPONENTES:

- Verificar perdidas y /o huelgos (en caso de avería desmontar y reparar).

- Verificar perdidas de la bomba de dirección hidráulica, cambiar elemento filtrante y reemplazar el aceite hidráulico (ATF) del circuito de dirección.

SUBSISTEMA DE EMBRAGUE:

- Remplazar embrague completo y bombín de embrague.

- Normalizar superficie del volante de embrague.

- Verificar el estado de la corana de arranque.

SUBSISTEMA REFRIGERACIÓN:

- Desmontar la correa el ventilador y verificar su estado, estado de los tensores de las correas.

- Desmontar ventilador y embrague viscoso para verificar el huelgo del rodamiento interno.

- Verificar abrazadera y mangueras.

- Reemplazar válvula termostática del sistema de refrigeración.

- Verificar bomba de agua, sellos, empaquetadura y huelgos.

- Reemplazar refrigerante en las proporciones indicadas por el manual del fabricante.

- Verificar sistema de calefacción.

SUBSISTEMA ELÉCTRICO:

- Desmontar alternador y motor de arranque, verificar rodamientos, bujes carbones, colectores, campos, ejes e inducido, de ser necesario Reemplazar rodamientos, bujes y carbones.

- Cambiar placa de fusilera

- Cambiar teclas (baliza – luz de posición – alta y baja.

- Recorrer y verificar periféricos eléctricos y electrónicos del vehículo. Verificar el sistema de cables, terminales, fusibles, relay, llaves de luces, relojes, ect.

- Verificar el correcto funcionamiento del electro válvula flaming (válvula de precalentamiento cuando el motor se encuentra frio.

- Cambiar estado óptica delantera y trasera.

- Cambiar batería.

NOTA: El traslado de las Unidades al Taller o viceversa (para la reparación) corren a cargo de los oferentes, como así también cualquier daño que pudiera sufrir la unidad durante el traslado y el periodo en que se encuentra bajo su responsabilidad.

El trabajo realizado contará con la garantía de un año (a partir de la fecha de entrega) y se entregará un informe escrito por el trabajo realizado.

Las reparaciones efectuadas en los vehículos deberán permitir que los mismos aprueben la Verificación Técnica Vehicular (VTV) desde el punto de vista técnico – mecánico.

EN EL PRECIO FINAL COTIZADO ESTARÁN INCLUIDOS LOS INSUMOS, MATERIALES, PRODUCTOS, BIENES (DE CUALQUIER ESPECIE), QUE SE REQUIERAN PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE ESTE PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ ASUMIR – (A SU EXCLUSIVO COSTO)- EL ADJUDICATARIO.

# Text boxes

FOLIO

Nº

FOLIO

Nº

FOLIO

Nº

JUAN PABLO AMARILLA

TENIENTE DE CORBRTA DE I.M.

JEFE