LICITACIÓN PRIVADA Nº 08/ 17

Anexo II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas

OBJETO DE LA LICITACION

MANTENIMENTO Y REPARACION DEL TECHO E INFRAESTRUCTURA DE LA GALERIA DEL MUELLE  APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES  EN VISTAS AL VELAS SUDAMERICANA 2018

NORMAS GENERALES

Se ejecutará en un todo de acuerdo a normas, reglamentos vigentes; Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión del  personal especializado, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

El Adjudicatario deberá contar durante la realización de las tareas con un profesional habilitado en forma permanente mientras se encuentre personal del Adjudicatario  trabajando.

Todo el personal afectado a estas tareas deberá contar con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo, cuya copia deberá presentar a la inspección de los trabajos antes de comenzar  a trabajar. Así mismo los operarios firmarán un acta donde conste que no guardan relación laboral con la Armada Argentina ni el Apostadero Naval

Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del período de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción, como ser, paredes, pisos, cerramientos, cielorrasos, etc.

A todo efecto será responsabilidad indelegable del ADJUDICATARIO la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

El adjudicatario deberá informar para la inspección de los trabajos al Jefe del Apostadero Naval Buenos Aires, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones  deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en presente pliego.

Para la recepción de los trabajos el adjudicatario deberá realizar la prueba de funcionamiento de todos los artefactos y entregar el plano conforme a los trabajos.

En las presentes especificaciones técnicas se mencionan marcas, modelos y códigos específicos de artefactos y materiales, no solamente como guía o referencia, sino teniendo en cuenta que los presentes trabajos son parte componente de una remodelación integral que se esta realizando en la parte habitabilidad de los edificios de este Apostadero, y por ende se deben mantener estándares de construcción tanto a los efectos de la armonía constructiva como de las necesidades logísticas de mantenimiento generadas.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de los trabajos.

Renglon 1

- REEMPLAZO DE VIDRIOS DEL TECHO

Primero se procederá al armado de andamios movibles y adecuación del sector a trabajar. Luego se procederá al retiro de los vestigios que hayan quedado de los vidrios faltantes como así también de los que se encuentren rotos para su reemplazo.

Se proveerán y colocarán 60 (sesenta) paños de vidrio del mismo espesor y características que los existentes. Para poder dar una mejor terminación al sellado de los vidrios, se procederá a colocar tablones sobre el techo.

Se realizará la pintura dentro de 5 (cinco) claraboyas, lijando, colocando antioxido y pintando con pintura color a determinar por el personal del ADBA

- CONSTRUCCION DE UNA NUEVA OFICINA DE ENTRADA

Se deberá realizar la demolición total de la actual oficina de entrada y la construcción de una nueva.

Se realizará una oficina nueva en su totalidad de las siguientes características:

- La oficina tendrá una dimensión de 16m2 (4mx4m)

- Colocación de  3 ventanas de 1m x 1m de vidrio repartido y marcos de aluminio blanco.

- Instalación de una 1 puerta de 2m x 0,80cm color blanco.

- Colocación de piso cerámico de 30cm x 30cm color a determinar.

- Se realizarán los trabajos de electricidad colocando todos los elementos requeridos (térmica, disyuntor, tomas, llaves punto, etc. todo debe ser de primera calidad y mercas reconocidas en el mercado)  y ejecutando todo el tendido de cables dejando todo terminado con punto y tomas.

- El oferente proveerá y colocara dos Plafones de aplicar Tubos Led C/louver Blanco Oficinas Idoler

- Proveerá y colocará un aire acondicionado frio/calor de 2200 frigorías con térmicas y disyuntor separadas

- Proveerá dos sillas/Sillón Ejecutivo Pc Oficina Gerencial para Escritorio con ruedas, regulable en altura, giratoria 360º , tapizado eco-cuero con costuras reforzadas (previa muestra para la aprobación de la comisión técnica)

- El oferente proveerá y colocara un puesto de trabajo escritorio de 1.50 mts x 0.80mts por 0.75 mts de alto con cajonera de dos cajones color blanco.

- Todas las aberturas deberán tener los burletes necesarios

- Las paredes serán realizadas de ladrillo hueco, con terminaciones de revoque grueso y fino.

- El techo será de chapa y el cielorraso de durlock.

- Por último se pintará la oficina. Previa, preparación de las paredes con dos manos de  enduido y la pintura será satinado color claro. No menos de dos a tres manos.

- Se colocara zócalos de la misma cerámica del piso

- Proveerá y colocara un perchero tipo moderno laqueado con cuatro perchas

3)   READECUACION DEL BAÑO DE DISCAPACITADOS

Se reacondicionará el baño de la guardia para discapacitados, el oferente proveerá y colocara todos los artefactos, necesarios homologados y autorizados para el uso de personas discapacitadas. (Incluye, inodoro, mochila, asiento, barrales, vanitory, espejo etc.)Todo el material a colocar deberá ser nuevo y de marcas reconocidas, incluye también unos pasamanos y una puerta acorde a las medidas reglamentarias para el paso de la silla de ruedas. Con el correspondiente nivel al ingreso de la misma.

Se bajará el cielorraso se colocara artefactos de luz ídem al punto anterior (plafones nuevos) y se pintara el interior en su totalidad.

MATERIALES REMOVIDOS

Los materiales  y accesorios que se remuevan, tales como equipamiento, artefactos y accesorios eléctricos, serán puestos a disposición del ADBA

El adjudicatario será responsable de la deposición final de los escombros,  suciedad,  accesorios inutilizados, suciedad y  materiales removidos que no fueren vueltos a utilizar ni requeridos  por el citado cargo.

Todas las medidas serán verificadas en el lugar durante la visita de obra.

# Text boxes

CARLOS DANIEL MIGHERA

CAPITAN DE NAVIO

COMANDANTE