Anexo II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas

- Alquiler de planchadas para uso en embarcaciones participantes del ejercicio VELAS 2018.

  - TREINTA Y SEIS (36) planchadas de dimensiones en un rango aproximado de 10 x 1 m  como mínimo (RENGLÓN 1) que serán requeridas a lo largo de la vigencia del contrato. SEIS (6) será el máximo de planchadas requeridas en un mismo tiempo determinado, de acuerdo a la capacidad operativa del Apostadero.

  - TREINTA Y SEIS (36) planchadas de dimensiones en un rango aproximado de 7 x 1 m como mínimo (RENGLÓN 2) que serán requeridas a lo largo de la vigencia del contrato. SEIS (6) será el máximo de planchadas requeridas en un mismo tiempo determinado, de acuerdo a la capacidad operativa del Apostadero.

- Todas ellas deberán ser de material duraluminio o similar que presente resistencia y bajo peso para su uso en veleros de gran porte.

Deben contener:

  - Pasamanos y barandillas de seguridad.

  - Piso recto con bandas de descanso.

  - Superficie antideslizante.

  - En un extremo deben tener Cáncamos / uñas para fijación a cubierta de la Unidad y en el otro ruedas o rodillos para libre desplazamiento sobre el muelle.

- Dichas planchadas deberán estar en óptimas condiciones de seguridad y presentación, para lo cual el adjudicatario deberá previamente coordinar con el personal del  APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES la realización de  una inspección previa.

- Su utilización y traslado hacia el APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES será anticipado con un mínimo de 72 hs. antes de la llegada de las embarcaciones, para prevenir cualquier contingencia que pudiera surgir y retirarlas a partir del día posterior al que lo hacen las embarcaciones, precisando que el alquiler comienza a regir únicamente desde su colocación hasta su retiro de la embarcación. Dichos traslados estarán a cargo de la empresa adjudicataria. De requerir más tiempo para presentar las planchadas en condiciones deberá ser detallado en una hoja que acompañe la cotización.

- El lugar de depósito de mencionadas planchadas lo determinará el APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES en coordinación con el adjudicatario, siendo el predio IRSA (Ex Tandanor), Dársena Norte 3a y 2a sección, Apostadero Naval y dique N° 4 de la Corporación Antiguo Puerto Madero los probables sectores.

- El adjudicatario debe asegurar la disponibilidad de un máximo de DOCE (12) planchadas en  forma simultánea en un mismo día. Se considera que un (1) día de alquiler efectivo corresponde a una (1) planchada del total de treinta y seis (36).

6

- La colocación de planchadas en las embarcaciones estará a cargo del Personal de la ARMADA ARGENTINA.

- La presente contratación se ajusta a la modalidad Orden de Compra Abierta. Esta es aplicable en el caso que el Organismo Contratante no pueda determinar con precisión o adecuada aproximación desde el inicio del proceso de selección, la cantidad de unidades de los bienes y/o servicios a adquirir y/o las fechas o plazos de entrega de los mismos durante el periodo de vigencia del contrato, según lo establecido en el Artículo 25 Inciso C) del Reglamento aprobado por el  Decreto Nº 1030/2016 y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- La vigencia del contrato será por el término de DOCE (12) meses.

- El requerimiento del servicio será formalizado a través de la solicitud de provisión comunicada fehacientemente por el responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones. La no emisión, no generará ninguna responsabilidad para la ARMADA ARGENTINA, y no dará lugar a ningún reclamo indemnizatorio a favor del proveedor, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 115 del Manual de Procedimiento aprobado por Disposición ONC N° 62/16.

- Se establece que la ARMADA ARGENTINA se reserva, por razones operativas o meteorológicas, la posibilidad de adelantar o atrasar el horario de inicio de cada  maniobra, comunicando la modificación requerida con CINCO (05) horas de antelación al horario preestablecido.

# Text boxes

CARLOS DANIEL MIGHERA

CAPITAN DE NAVIO

COMANDANTE