ANEXO II

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°3

“ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA UNIDAD”.

RENGLON 1: Mantenimiento y Reparación de 2 (DOS) Motores fuera de borda.

DATOS TECNICOS

MARCA MERCURY

MODELO 55 HP SEA PRO 3 CIL.

MOTOR Nº 1B697615 – 1B930557.

SERIE:

Tarea a realizar:

Cantidad: 2 (DOS) Unidades.

- Cambio de aros

- Cambio las juntas de motor

- Cambio de retenes

- Cambio de Pistones.

- Cambio de Bielas.

- Balancear el cigüeñal, biela y pistones

- En caso de superar la siguiente medida 0,30 (Realizar encamisado cilindro)

- Cambio de bomba de combustible

- Cambio de bomba de agua, termostato y control de apertura del mismo.

- Carburación

Colocar reparación, control de huelgos en eje de mariposa, cambio de flapera de ser necesario, cambiar chicler.

- Cambio de bujías y cables de bujías

- Control del sistema de encendido

- Verificar el correcto funcionamiento del sistema del retráctil de arranque.

- Cambio de ánodos.

- Control de engranajes de marcha adelante y piñón y reversa de ser necesario reemplazar, cambiar retenes de pata, cambiar hélice, cambiar aceite de pata.

- Cambiar cable de acelerador.

- Controlar y regular mango de acelerador de ser necesario reemplazar.

- Cambiar filtro de combustible.

- Engrasar partes móviles con grasa náutica.

- Una vez ensamblado/armado entregara al cargo realizando una prueba de arranque recipiente para tal fin y luego se colocara en la embarcación correspondiente donde se someterá a pruebas de potencia y velocidad.

PLAZO: 40 Días hábiles

NOTA:

- El traslado de los Motores al Taller o viceversa para su reparación corren a cargo de los oferentes, como así también cualquier daño que pudiera sufrir la unidad durante el traslado y el periodo en que se encuentra bajo su responsabilidad.

- Para la selección de oferta se tendrán en cuenta solo aquellos oferentes que hayan realizado la visita de obra (UN) 1 día hábil previo a la apertura del pliego.

- Los medios deben ser entregados dentro de los (CUARENTA) 40 días hábiles en el Batallón de Infantería de Marina N° 3, (Centro Coordinación de Manteniendo Planificado) - Estrada Nº 350 - Zárate - Provincia de Buenos Aires.

- El trabajo realizado contará con la garantía de un año, a partir de la fecha de entrega. Se entregará un informe por escrito del trabajo realizado el cual se firmará entre las partes, siendo este el comprobante de la garantía.

- Todos los insumos y elementos utilizados deberán ser nuevos y originales, en caso de no contar con manual de partes se contactarán con el cargo mantenimiento de la unidad.

- Semanalmente el encargado de mantenimiento de motores fuera de borda de la unidad realizará una inspección de los motores, acompañado del libro de inspección de obra, el cual será firmado por el oferente.

- Al momento de realizar el ensamblado de motor para su posterior cierre, dará aviso a la oficina de contrataciones de la unidad para una inspección y verificación de las piezas colocadas, dicha inspección queda registrada en el libro de inspección de obra.

- En el precio final cotizado estarán incluidos los insumos, materiales, productos, bienes (de cualquier especie), que se requieran para la adecuada prestación del servicio solicitado en el pliego de este procedimiento que deberá asumir – (a su exclusivo costo)- el adjudicatario.

# Text boxes

FOLIO

Nº

JUAN PABLO AMARILLA

TENIENTE DE CORBETA I.M.

JEFE

C.C.M.P.