ANEXO II

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°3

“ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSOLAS DE MANDO Y CASCOS DE LANCHAS G – 22 Y TRAILERS DE MK III PERTENECIENTES A LAS EMBARCACIONES MENORES DEL BIM N° 3”.

RENGLÓN N°1: Mantenimiento y Reparación de consola y casco.

DATOS TÉCNICOS

MARCA BOSTON WHALER

MODELO: GUARDIAN 22 N° CASCO BWC5J 433 F 900.

Tarea a realizar:

Cantidad: (UNA) 1 Unidad.

- Desmontar riel de roce para trabajo pesado, reparar el casco en el alojamiento del riel de roce, verificar las rocas del orificio de los tornillos fijadores, si la rosca está dañada reparar, montar riel de roce usando sellador náutico tornillos de acero inoxidable con las mismas prestaciones que los originales.

- Desmontar borda de aluminio y reparar el casco si estuviera dañado, cambiar los tornillos de igual prestación que los originales.

- Reemplazar los tubos de drenaje de proa, popa y sentinas de igual prestación que los originales.

- Desmontar los ojales de proa y popa cambiarlos de ser necesario, reemplazar los tornillos reparar el casco en ese sector si está dañado, montar, usar tornillos de igual prestaciones que el original, usar selladores náuticos.

- Desmontar banda de roce, cambiar los tornillos, verificar las roscas de los orificios, si están dañadas repararlas, y hacer nuevas las mismas, reparar el casco si está dañado en el sector de la banda de roce, montar la banda de roce colocando sellador y adhesivos náutico y tornillos de acero de igual prestación que los originales.

- Desmontar el tajamar, reemplazar los tornillos y reparar el casco, colocar sellador y adhesivo náutico, montar el tajamar usando tornillos de igual presentación que los originales.

- Desmontar consola, reparar con fibra de vidrio, reemplazar herrajes, puerta y marco, cerraduras y pintar con el mismo color original. Todos los herrajes cerraduras y tornillos iguales a los originales (acero inoxidable).

- Desmontar respaldo y asientos reparar con fibra de vidrio, cambiar puerta y marco de los compartimientos con cerraduras y bisagras de acero inoxidable, pintar y reemplazar los tornillos, usar sellador y adhesivo náutico y tornillos de igual presentación que los originales.

- Desmontar caja de alojamiento de batería, reparar y pintar, cambiar correa de sujeción de las baterías. Cambiar los interruptores de baterías iguales a los originales.

- Desmontar muro contramarea reparar con fibra de ser necesario, usar adhesivo náutico y tornillos de acero.

- Remover / levantar cubierta, reparar si es necesario, desmontar los tanques de combustibles (principal y auxiliar) limpiarlos reemplazar las mangueras y válvulas del sistema de combustible, cambiar si es necesario los platos de inspección de proa y popa, usar adhesivo sellador náutico y tornillos originales.

- Remover todas las cornamusas cambiar los tornillos, reparar las roscas de los orificios si están dañadas, usar adhesivo sellador náutico y tornillos de acero inoxidable.

- Desmontar barandas delanteras y riel parachoques de popa y mástil de radar, pintar el mismo color al original, usar sellador adhesivo náutico y tornillos de acero inoxidables iguales a los originales.

- Reemplazar los desagües de cubierta y sentina, colocar tapones de espiche de igual presentaciones que los originales, cambiar bomba eléctrica de sentina igual a la original o con las mismas características.

- Remover los tubos de llenado de combustible y los de veteo usar sellador adhesivo náutico y remplazar los tornillos.

RENGLÓN N°2: Mantenimiento y Reparación de consola y casco.

DATOS TÉCNICOS

MARCA BOSTON WHALER

MODELO: GUARDIAN 22 N° CASCO BWC5J 432 F 900.

Tarea a realizar:

Cantidad: (UNA) 1 Unidad.

- Desmontar riel de roce para trabajo pesado, reparar el casco en el alojamiento del riel de roce, verificar las rocas del orificio de los tornillos fijadores, si la rosca está dañada reparar, montar riel de roce usando sellador náutico tornillos de acero inoxidable con las mismas prestaciones que los originales.

- Desmontar borda de aluminio y reparar el casco si estuviera dañado, cambiar los tornillos de igual prestación que los originales.

- Reemplazar los tubos de drenaje de proa, popa y sentinas de igual prestación que los originales.

- Desmontar los ojales de proa y popa cambiarlos de ser necesario, reemplazar los tornillos reparar el casco en ese sector si está dañado, montar, usar tornillos de igual prestaciones que el original, usar selladores náuticos.

- Desmontar banda de roce, cambiar los tornillos, verificar las roscas de los orificios, si están dañadas repararlas, y hacer nuevas las mismas, reparar el casco si está dañado en el sector de la banda de roce, montar la banda de roce colocando sellador y adhesivos náutico y tornillos de acero de igual prestación que los originales.

- Desmontar el tajamar, reemplazar los tornillos y reparar el casco, colocar sellador y adhesivo náutico, montar el tajamar usando tornillos de igual presentación que los originales.

- Desmontar consola, reparar con fibra de vidrio, reemplazar herrajes, puerta y marco, cerraduras y pintar con el mismo color original. Todos los herrajes cerraduras y tornillos iguales a los originales (acero inoxidable).

- Desmontar respaldo y asientos reparar con fibra de vidrio, cambiar puerta y marco de los compartimientos con cerraduras y bisagras de acero inoxidable, pintar y reemplazar los tornillos, usar sellador y adhesivo náutico y tornillos de igual presentación que los originales.

- Desmontar caja de alojamiento de batería, reparar y pintar, cambiar correa de sujeción de las baterías. Cambiar los interruptores de baterías iguales a los originales.

- Desmontar muro contramarea reparar con fibra de ser necesario, usar adhesivo náutico y tornillos de acero.

- Remover / levantar cubierta, reparar si es necesario, desmontar los tanques de combustibles (principal y auxiliar) limpiarlos reemplazar las mangueras y válvulas del sistema de combustible, cambiar si es necesario los platos de inspección de proa y popa, usar adhesivo sellador náutico y tornillos originales.

- Remover todas las cornamusas cambiar los tornillos, reparar las roscas de los orificios si están dañadas, usar adhesivo sellador náutico y tornillos de acero inoxidable.

- Desmontar barandas delanteras y riel parachoques de popa y mástil de radar, pintar el mismo color al original, usar sellador adhesivo náutico y tornillos de acero inoxidables iguales a los originales.

- Reemplazar los desagües de cubierta y sentina, colocar tapones de espiche de igual presentaciones que los originales, cambiar bomba eléctrica de sentina igual a la original o con las mismas características.

- Remover los tubos de llenado de combustible y los de veteo usar sellador adhesivo náutico y remplazar los tornillos.

RENGLÓN N°3: Mantenimiento y Reparación de consola y casco.

DATOS TÉCNICOS

MARCA BOSTON WHALER

MODELO: GUARDIAN 22 N° CASCO BWC5J 435 I 900.

Tarea a realizar:

Cantidad: (UNA) 1 Unidad.

- Desmontar riel de roce para trabajo pesado, reparar el casco en el alojamiento del riel de roce, verificar las rocas del orificio de los tornillos fijadores, si la rosca está dañada reparar, montar riel de roce usando sellador náutico tornillos de acero inoxidable con las mismas prestaciones que los originales.

- Desmontar borda de aluminio y reparar el casco si estuviera dañado, cambiar los tornillos de igual prestación que los originales.

- Reemplazar los tubos de drenaje de proa, popa y sentinas de igual prestación que los originales.

- Desmontar los ojales de proa y popa cambiarlos de ser necesario, reemplazar los tornillos reparar el casco en ese sector si está dañado, montar, usar tornillos de igual prestaciones que el original, usar selladores náuticos.

- Desmontar banda de roce, cambiar los tornillos, verificar las roscas de los orificios, si están dañadas repararlas, y hacer nuevas las mismas, reparar el casco si está dañado en el sector de la banda de roce, montar la banda de roce colocando sellador y adhesivos náutico y tornillos de acero de igual prestación que los originales.

- Desmontar el tajamar, reemplazar los tornillos y reparar el casco, colocar sellador y adhesivo náutico, montar el tajamar usando tornillos de igual presentación que los originales.

- Desmontar consola, reparar con fibra de vidrio, reemplazar herrajes, puerta y marco, cerraduras y pintar con el mismo color original. Todos los herrajes cerraduras y tornillos iguales a los originales (acero inoxidable).

- Desmontar respaldo y asientos reparar con fibra de vidrio, cambiar puerta y marco de los compartimientos con cerraduras y bisagras de acero inoxidable, pintar y reemplazar los tornillos, usar sellador y adhesivo náutico y tornillos de igual presentación que los originales.

- Desmontar caja de alojamiento de batería, reparar y pintar, cambiar correa de sujeción de las baterías. Cambiar los interruptores de baterías iguales a los originales.

- Desmontar muro contramarea reparar con fibra de ser necesario, usar adhesivo náutico y tornillos de acero.

- Remover / levantar cubierta, reparar si es necesario, desmontar los tanques de combustibles (principal y auxiliar) limpiarlos reemplazar las mangueras y válvulas del sistema de combustible, cambiar si es necesario los platos de inspección de proa y popa, usar adhesivo sellador náutico y tornillos originales.

- Remover todas las cornamusas cambiar los tornillos, reparar las roscas de los orificios si están dañadas, usar adhesivo sellador náutico y tornillos de acero inoxidable.

- Desmontar barandas delanteras y riel parachoques de popa y mástil de radar, pintar el mismo color al original, usar sellador adhesivo náutico y tornillos de acero inoxidables iguales a los originales.

- Reemplazar los desagües de cubierta y sentina, colocar tapones de espiche de igual presentaciones que los originales, cambiar bomba eléctrica de sentina igual a la original o con las mismas características.

- Remover los tubos de llenado de combustible y los de veteo usar sellador adhesivo náutico y remplazar los tornillos.

RENGLÓN N°4: Mantenimiento y Reparación de consola y casco.

DATOS TÉCNICOS

MARCA BOSTON WHALER

MODELO: GUARDIAN 22 N°  CASCO BWC5J 436 I 900.

Tarea a realizar:

Cantidad: (UNA) 1 Unidad.

- Desmontar riel de roce para trabajo pesado, reparar el casco en el alojamiento del riel de roce, verificar las rocas del orificio de los tornillos fijadores, si la rosca está dañada reparar, montar riel de roce usando sellador náutico tornillos de acero inoxidable con las mismas prestaciones que los originales.

- Desmontar borda de aluminio y reparar el casco si estuviera dañado, cambiar los tornillos de igual prestación que los originales.

- Reemplazar los tubos de drenaje de proa, popa y sentinas de igual prestación que los originales.

- Desmontar los ojales de proa y popa cambiarlos de ser necesario, reemplazar los tornillos reparar el casco en ese sector si está dañado, montar, usar tornillos de igual prestaciones que el original, usar selladores náuticos.

- Desmontar banda de roce, cambiar los tornillos, verificar las roscas de los orificios, si están dañadas repararlas, y hacer nuevas las mismas, reparar el casco si está dañado en el sector de la banda de roce, montar la banda de roce colocando sellador y adhesivos náutico y tornillos de acero de igual prestación que los originales.

- Desmontar el tajamar, reemplazar los tornillos y reparar el casco, colocar sellador y adhesivo náutico, montar el tajamar usando tornillos de igual presentación que los originales.

- Desmontar consola, reparar con fibra de vidrio, reemplazar herrajes, puerta y marco, cerraduras y pintar con el mismo color original. Todos los herrajes cerraduras y tornillos iguales a los originales (acero inoxidable).

- Desmontar respaldo y asientos reparar con fibra de vidrio, cambiar puerta y marco de los compartimientos con cerraduras y bisagras de acero inoxidable, pintar y reemplazar los tornillos, usar sellador y adhesivo náutico y tornillos de igual presentación que los originales.

- Desmontar caja de alojamiento de batería, reparar y pintar, cambiar correa de sujeción de las baterías. Cambiar los interruptores de baterías iguales a los originales.

- Desmontar muro contramarea reparar con fibra de ser necesario, usar adhesivo náutico y tornillos de acero.

- Remover / levantar cubierta, reparar si es necesario, desmontar los tanques de combustibles (principal y auxiliar) limpiarlos reemplazar las mangueras y válvulas del sistema de combustible, cambiar si es necesario los platos de inspección de proa y popa, usar adhesivo sellador náutico y tornillos originales.

- Remover todas las cornamusas cambiar los tornillos, reparar las roscas de los orificios si están dañadas, usar adhesivo sellador náutico y tornillos de acero inoxidable.

- Desmontar barandas delanteras y riel parachoques de popa y mástil de radar, pintar el mismo color al original, usar sellador adhesivo náutico y tornillos de acero inoxidables iguales a los originales.

- Reemplazar los desagües de cubierta y sentina, colocar tapones de espiche de igual presentaciones que los originales, cambiar bomba eléctrica de sentina igual a la original o con las mismas características.

- Remover los tubos de llenado de combustible y los de veteo usar sellador adhesivo náutico y remplazar los tornillos.

RENGLÓN N°5: Mantenimiento y Reparación de Trailers MK III.

CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES

Tarea a realizar en trailer de MK5

- Sistema eléctrico: cableado completo, cambio de fichas plasbian según muestras, cambio de plafones con luces de (posición, giro, freno, marcha atrás y baliza).

- Sistema de rodaje: cambio de eje completo (masa y eje) con bolilleros internos y externos más retén, armado con grasa marina), cambio de cubiertas y llantas 185/75 R14 y auxilio.

- Sistema de carrocería: cambio de rolon de popa y proa, cambio de rolon de quilla, cambio de maderas y alfombras de cuna, cambio de soporte y malacate mecánico completo con cable acerado, pintado de la carrocería color negro mate, cambio de elástico, colocar guardabarros, reparación/cambio de lanza de remolque y ojo de la misma, colocar cadena de seguridad para remolque.

PLAZO: 120 Días corridos.

NOTA:

- Para la selección de oferta se tendrán en cuenta solo aquellos oferentes que hayan realizado la visita de obra (UN) 1 días hábiles previos a la apertura del pliego.

- Para adjudicar deberá cotizar la totalidad de los renglones asociado al costo final.

- El traslado de la embarcación y/o medios para su reparación corre a cargo de los oferentes, como así también cualquier daño que pudiera sufrir la unidad durante el traslado y el periodo en que se encuentra bajo su responsabilidad.

- Las embarcaciones y trailers deben ser entregados dentro de los (CIENTO VEINTE) 120 días corridos en el Batallón de Infantería de Marina N° 3, (Centro Coordinación de Manteniendo Planificado) - Estrada Nº 350 - Zárate - Provincia de Buenos Aires.

- Se tendrá en cuenta para la selección de oferta solo aquellos oferentes que certifique con un taller especializado en reparación de cascos y trailers.

- Los repuestos provistos deberán ser nuevos y originales recomendados por los manuales de los fabricantes con los que vienen equipados los medios.

- Una vez a la semana el Encargado de Mantenimiento de Motores Fuera de Borda de la Unidad realizará una inspección de obra, acompañado del libro de inspección de obra, el cual será firmado por el oferente, como establece en el artículo 87 del Decreto N° 1030/16.

- Antes de efectuar acta de recepción se realizará prueba de funcionamiento de los medios reparados en el sector dársena del batallón.

- Debido a la magnitud de las tareas a efectuar y a los tiempos de entrega de los medios se tendrá en cuenta el adelanto del trabajo a realizar del 50% del costo final, (cuando finalice DOS (2) CASCOS Y (UN) 1 TRAILER), la comisión de recepción, una vez recibido dicho porcentaje de la finalización de la obra, efectuará la recepción de las tareas ejecutadas.

- El trabajo realizado contará con la garantía de un año, a partir de la fecha de entrega. Se entregará un informe por escrito del trabajo realizado el cual se firmará entre las partes, siendo este el comprobante de la garantía.

- En el precio final cotizado estarán incluidos los insumos, materiales, productos, bienes (de cualquier especie), que se requieran para la adecuada prestación del servicio solicitado en el pliego de este procedimiento que deberá asumir – (a su exclusivo costo)- el adjudicatario.

# Text boxes

JUAN PABLO AMARILLA

TENIENTE DE CORBETA I.M.

JEFE

C.C.M.P.