ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 1 | 255-00570-0067 | PINTURA SINTETICA GRIS HORIZONTE. PRESENTACION EN LATA DE 20 LTS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Esmalte sintético GRIS HORIZONTE uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color gris horizonte Norma IRAM DEF D 1054, TABLA X N° 09-1-060.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts.

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 2 | 255-06979-0059 | PINTURA SINTÉTICA NEGRA - PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Esmalte sintético NEGRO uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color verde Norma IRAM DEF D 1054, TABLA II N° 01-1-170.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 3 | 255-06979-0008 | PINTURA SINTÉTICA BLANCA - PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Esmalte sintético BLANCO uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color verde Norma IRAM DEF D 1054, TABLA II N° 01-1-170.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 4 | 255-06979-0059 | PINTURA SINTÉTICA AMARILLA - PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Esmalte sintético AMARILLO uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color verde Norma IRAM DEF D 1054, TABLA II N° 01-1-170.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 5 | 255-00570-0067 | PINTURA SINTETICA ROJO- PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Esmalte sintético ROJO uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color verde Norma IRAM DEF D 1054, TABLA II N° 01-1-170.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 6 | 255-06979-0059 | PINTURA SINTÉTICA VERDE INGLES - PRESEN-TACION ENVASE POR 20 LITROS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Esmalte sintético VERDE INGLES uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color verde Norma IRAM DEF D 1054, TABLA II N° 01-1-170.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 7 | 255-00576-0032 | BARNIZ MARINO. PRESENTACION EN LATA X 20 LTS. |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Barniz marino transparente.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color verde Norma IRAM DEF D 1054, TABLA II N° 01-1-170.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación: pincel y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 8 | 255-05444-0007 | DILUYENTE SINTETICO; PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS. |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. El diluyente deberá ser, por razones de compatibilidad, de la misma firma que las pinturas sintéticas solicitadas en los ítems N° 1,2,3,4, 5 y 6.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, in-formación reglamentaria, otra información complementaria.

c. Diluyente thinner para pintura sintética.

d. Uso para limpieza y dilución de pinturas.

e. Envase por 20 lts.

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 9 | 255-06979-0004 | PINTURA, TIPO ACRÍLICA GRIS HORIZONTE - PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS. |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Pintura acrílica GRIS HORIZONTE uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificadas no cloradas.

d. Color Gris Horizonte Según Norma IRAM DEF D 1054, TABLA X N° 09-1-060.

e. Sólido de volumen: min 30 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 35 micrones

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 10 | 255-06979-0004 | PINTURA, TIPO ACRÍLICA COLOR NEGRO - PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS. |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Pintura acrílica NEGRO uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificadas no cloradas.

d. Color Negro Según Norma IRAM DEF D 1054, TABLA XII N° 11-1-070.

e. Sólido de volumen: min 30 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 35 micrones

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 11 | 255-0057-0067 | DILUYENTE ACRILICO; PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS. |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

Diluyente para pintura acrílica. Presentación envase de 20 litros.

Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, in-formación reglamentaria, otra información complementaria

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 12 | 255-06979-0252 | PINTURA EPOXI AGLOMERANTE CON ALTO CONTENIDO DE SOLIDOS - PRESENTACION ENVASE X 20 LTS. |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

Esmalte epoxi de dos componentes con alto contenido de sólidos. Con buen brillo y retención de rayos UV, compatible con sistemas de pintado de base epoxi.  Debe tener buena resistencia a la abrasión y dureza, durabilidad, retención de brillo, color y resistencia a la intemperie. También deberá estar certificado como Material Resistente al Fuego para Sistemas de Pinturas Marinas según British Standard BS476: Part. 7 y elaborado bajo Normas ISO 9000, aprobado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management y cumplir con Norma IRAM 1107 y esquema de colores bajo Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060

Propiedades físicas:

Sólidos en volumen 72%

Peso específico 1.5 gr/ml

VOC 275 gr/liter

Punto de inflamación: >24°C

Espesor de película seca por capa (µ) (rango 50 – 100): 75

Espesor de película húmeda por capa (µ) (rango 70 – 145): 110

Rendimiento teórico (m2/l) (rango 14.0 – 7.0): 9,3

Datos de la aplicación.

Relación de la mezcla: En base de hardener 86:14, relación 88:12 en volumen.

Vida útil de la mezcla 10° C: 6 horas; 23° C: 4 horas; 30° C: 2 horas.

Pistola “Airless”:  Presión en la boquilla: 120 - 180 bar. Rango de la boquilla: 0,38 – 0,58 mm. Ángulo del rociado: 40 - 80 grados. Volumen del diluyente: 0 - 3%.

Pistola Convencional Presión: 3 - 5 bar. Rango de la boquilla: 1,2 – 1,5 mm. Volumen del diluyente: 0 - 5%.

Brocha/Rodillo Adecuado.  Volumen del diluyente: 0 - 5%.

Tiempos de secado y repintado

Temperatura del sustrato: 23° C / 30° C

Seco al tacto: 2 horas / 1 hora

Seco duro entre mano:  6 horas / 4 horas

Curado completo: 7 días / 5 días

Seco para repintar: 12 horas / 8 horas

Envase por 20 lts.

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 13 | 255-06979-0003 | PINTURA INTERMEDIO EPOXI, COLOR GRIS, PRESENTACION EN LATA DE 20 LTS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Intermedio epoxi COLOR GRIS. Intermedio Epoxi de dos componentes, libre de alquitrán. Como tiecoat entre anticorrosivo y antifouling o acabados cosméticos para asegurar la máxima adherencia y mejor comportamiento del sistema en el casco exterior. Como selladora sobre anti incrustantes con estaño (TBT)

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Sólidos en volumen 57% ±2% (ISO 3233:1998)

d. Espesor de Película Típico 100 micras seco (175 micras húmedo) Rendimiento Teórico 5.70 (m²/lt)

e. Rendimiento Teórico 5.7 (m²/lt).

f. Rendimiento Práctico: 3,99 (m2/lts).

m. Envase de 20 lts.

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 14 | 255-06979-0004 | PINTURA TOPPING EPOXI, PRESENTACION EN LATA DE 20 LTS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Topping epoxi color GRIS HORIZONTE.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Sólidos en Volumen 73% ±2% (ISO 3233:1998)

d. Espesor de Película Típico 125 micras seco (171 micras húmedo).

e. Rendimiento Teórico 5.84 (m²/lt).

f. Rendimiento Práctico: 3,41 (m2/lts).

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 15 | 255-06979-0004 | PINTURA TOPPING EPOXI NEGRO, PRESENTACIÓN EN LATA DE 20 LTS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Topping epoxi color NEGRO.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Sólidos en Volumen 73% ±2% (ISO 3233:1998)

d. Espesor de Película Típico 125 micras seco (171 micras húmedo).

e. Rendimiento Teórico 5.84 (m²/lt).

f. Rendimiento Práctico: 3,41 (m2/lts).

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 16 | 255-06979-0059 | ANTIFOULING, PRESENTACION EN LATA DE 20 LTS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Pintura anti incrustante color NEGRO.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Sólidos en Volumen 73% ±2% (ISO 3233:1998)

d. Espesor de Película Típico 125 micras seco (171 micras húmedo).

e. Rendimiento Teórico 5.84 (m²/lt).

f. Rendimiento Práctico: 3,41 (m2/lts).

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 17 | 255-06979-0059 | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI GRIS, PRESENTACIÓN EN LATA DE 20 LTS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Anticorrosivo Epoxi GRIS uso marino.

b. Una imprimación epoxi de 2 componentes, tolerante a la superficie.

c. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

d. Sólidos en Volumen 73% ±2% (ISO 3233:1998)

e. Espesor de Película Típico 125 micras seco (171 micras húmedo).

f. Rendimiento Teórico 5.84 (m²/lt).

g. Rendimiento Práctico: 3,41 (m2/lts).

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 18 | 255-05444-0002 | DILUYENTE EPOXI PRESENTACION LATA X 20 LTS. |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

Diluyente para pintura Epoxi, presentación envase de 20 litros.

Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, in-formación reglamentaria, otra información complementaria

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 19 | 255-00570-0103 | PINTURA SINTÉTICA AZUL - PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Esmalte sintético AZUL uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color verde Norma IRAM DEF D 1054, TABLA II N° 01-1-170.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 20 | 251-07465-0001 | FOSFATIZANTE; COMPOSICION A BASE DE ZINC - PRESENTACION BIDON X 30 LT ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: FOSFATIZANTE; COMPOSICION A BASE DE ZINC - PRESENTACION 30LT |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

Según descripción.

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 21 | 255-00570-0067 | PINTURA SINTÉTICA COLOR CREMA - PRESENTACIÓN ENVASE POR 20 LITROS |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

a. Esmalte sintética color CREMA uso marino.

b. Entrega de ficha técnica con la siguiente información: identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

c. Esmalte sintético brillante para uso marino.

d. Color verde Norma IRAM DEF D 1054, TABLA II N° 01-1-170.

e. Sólido de volumen: min 48 %.

f. Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

g. Rendimiento Teórico: 12.00 (m2/lt) a 40 micras seco.

h. Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

i. Método de aplicación brocha y rodillo.

j. Envase de 20 lts

| Nº ITEM | CODIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATALOGO |  |
| 22 | 251-09023-0007 | SEMBRADO DE CUARZO GRUESO; USO ANTI-DESLIZANTE EXTERIOR - RENDIMIEN-TO 2kg/m2 - MALLA 20/50GR - COMPOSI-CION CUARZO NATURAL. |

DETALLES TÉCNICOS DEL BIEN:

- Cuarzo 18-30 para efectuar sembrado antideslizante sobre esquema de pintura epoxi.

CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA CONTRATACIÓN

1-    Al momento de la adjudicación, primará que los distintos tipos de pinturas tanto EPOXI, SINTETICOS Y ACRILICOS, deberán indefectiblemente ser adjudicados junto con los diluyentes de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

2 - Las pinturas se proveerán envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

3- Llevarán rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

4- El juego de pinturas y diluyentes de cada renglón, por razones de compatibilidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante.

5- Las pinturas y sus respectivos diluyentes de cada renglón provistos por la firma, deberán poder ser aplicados sobre esquemas compatibles de otras marcas, a efectos de lograr el mejor resultado con el menor costo posible.

6- Los diluyentes provistos por la firma, son para uso exclusivo de las pinturas a proveer, en las proporciones que indique el fabricante.

7- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a partir de la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

8- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

9- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

10- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

11- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado en el presente anexo.

12- Tiempo máximo de entrega: diez (10) días luego de entrega de la orden de compra a partir de los horarios de 8 a 13 horas.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA ESCUADRILLA DE RÍOS HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA.

# Text boxes

ROLANDO ALBERTO ROJAS

CAPITAN DE CORBETA

COMANDANTE