ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA DE LA

BASE NAVAL ZÁRATE

1.  Los productos cotizados deberán ser de acuerdo a los renglones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2. Características técnicas de los Productos:

| RENGLON | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO YAESU FT 991A MULTIMODO Rango de frecuencia RX 30 kHz – 30.0000 MHz TX 1.600 – 30.0000 MHz Cantidad de canales 200 Tipo de emisión A1A(CW); J3E(LSB/USB); A3E(AM); J2B (USB/LSB) Potencia de salida 125 W (A1A, J2B, J3E a 1.6000 – 3.9999 MHz)* 100 W (A1A, J2B, J3E a 4.0000 – 30.000 MHz) Portadora AM de 31 W (A3E a 1.6000 – 3.9999 MHz) Portadora AM de 25 W (A3E a 4.0000 – 30.000 MHz) Accesorios Micrófono de Mano para control Fuente de alimentación externa Sintonizador de antena (antenas alámbricas y de estilo látigo) Cable de alimentación | UN. | UNO |
| 2 | UPS TIPO APC BR1500va ESTABILIZADOR PARA PC 1- PANEL DE CONTROL: Controlan la prueba de diagnóstico y encendido digital (stand by) 2- INDICADORES: muestran si se encuentra funcionando desde la corriente del enchufe, utilizando las baterías de respaldo y encendido 3- CUBIERTA DE AIRE: Protege los elementos electrónicos internos y da estática al “NO Break” 4- ENTRADA DE AIRE: introducen aire fresco al interior del ups, ya que la baterías tienden a sobrecalentarse 5- ENCENDIDO MECANICO: Prende o apaga totalmente el suministro eléctrico al UPS 6- CONECTORES RJ11: Suministra señal telefónica estabilizada 7- CONECTORES RJ45: Suministra señal estabilizadora para la red de datos 8- VENTILADOR: Expulsa el calor generado internamente y evita degastes de elementos electrónicos 9- ENCHUFE DE4 TERMINALES: Permite suministrar de electricidad estabilizada a los equipos a conectar 10-PUERTO: Se encarga de conectores con la computadora y enviar información como nivel de carga , tensión, variación. 11- CABLE DE ALIMENTACION: Suministra de la electricidad a regular desde el enchufe de pared | UN. | UNO |
| 3 | ACOPLADOR DE ANTENA PARA EQUIPO DE HF MULTIMODO YAESU FT991A | UN. | UNO |

# Text boxes

### CARLOS DANIEL MIGHERA

### CAPITAN DE NAVIO

### JEFE DE LA BASE NAVAL ZÁRATE