ANEXO  II

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°3

“ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para el MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA UNIDAD.

RENGLON 1: Mantenimiento y Reparación de 4 (CUATRO) Motores fuera de borda.

DATOS TECNICOS

MARCA MERCURY

MODELO 55 HP SEA PRO 3 CIL.

MOTOR Nº 1B711712, 1B712017, 1B745987 y 1B784809.

SERIE: 1055207-FF 2009

Tarea a realizar:

Cantidad: 4 (CUATRO) Unidades.

- Cambio de aros

- Cambio las juntas de motor

- Cambio de retenes

- Cambio de Pistones

- Cambio de Bielas de ser necesario

- Balancear el cigüeñal, biela y  pistones

- En caso de superar la siguiente medida 0,30 (Realizar encamisado cilindro)

- Cambio de bomba de combustible

- Cambio de bomba de agua

- Carburación

- Cambio de bujías y cables de bujías

- Control del sistema de encendido

- Cambio de ánodos

NOTA: El traslado de los Motores al Taller o viceversa (para la reparación) corren a cargo de los oferentes, como así también cualquier daño que pudiera sufrir la unidad durante el traslado y el periodo en que se encuentra bajo su responsabilidad.

Para la selección de oferta se tendrán en cuenta solo aquellos oferentes que hayan realizado la visita de obra con una antelación de  5 (CINCO) días hábiles previos a la apertura del pliego.

El trabajo realizado contará con la garantía de un año (a partir de la fecha de entrega) y se entregará un informe escrito por el trabajo realizado.-

Todos los insumos/elementos deben ser nuevos originales.

En el precio final cotizado estarán incluidos los insumos, materiales, productos, bienes (de cualquier especie), que se requieran para la adecuada prestación del servicio solicitado en el pliego de este procedimiento que deberá asumir – (a su exclusivo costo)- el adjudicatario.

# Text boxes

FOLIO

Nº

CARLOS EDUARDO GÓMEZ NOLASCO

CAPITÁN DE FRAGATA I.M.

COMANDANTE