ANEXO  II

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°3

“ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE CABOS PRIMERO Y SEGUNDOS (REPARACIÓN DE PAREDES CON HUMEDAD, BAÑOS Y DUCHAS, REPARACIÓN DE PISOS,  ELECTRICIDAD Y ESPEJOS)”.

RENGLÓN 1: DESMANTELAMIENTO

TAREA A REALIZAR:

Retirar mampostería en el sector destinado a nuevo lavadero y tendido de ropa

Retirar receptáculos de duchas en sector destinado a nuevo tender ropa y lavadero Remover revestimiento cerámico desde el piso al techo en el sector de las bachas y mingitorios.

Remoción integral del cielorraso existente.

RENGLÓN 2: NUEVO CIELORRASO SUSPENDIDO

TAREA A REALIZAR:

Provisión y colocación de cielorraso suspendido de sistema de perfiles con encastre tipo Machimbre.

Estructura superior íntegramente en perfilería de acero galvanizado de 35 mm-.

ILUMINACIÓN

TAREA A REALIZAR:

Provisión y colocación de (nueve) 9 artefactos 60x 60 panel led de 4400 lúmenes compacto larga duración hasta 30000 horas - 220 voltios con driver-.

Adecuación y remplazo, si fuera necesario, de tomas e interruptores.

RENGLÓN 3: PLOMERÍA - PROVISIÓN MATERIALES Y GRIFERÍAS

TAREA A REALIZAR:

Cambiar / reparar; según corresponda, once (11) inodoros con sus respectivos sistemas de cargas y descargas. Reponer  las tapas de loza faltantes en depósitos de inodoros-.

Adecuación de cañerías de carga de agua y descarga cloacal de los mingitorios.

Provisión e instalación de (seis) 6 válvulas de cierre automático para mingitorios.

Provisión e instalación de (doce) 12 juegos de griferías para lavatorios.

Recambio de las griferías de diez (10) duchas.

Instalación del sistema de cargas y descargas para cuatro (4) lavarropas.

Armado del sector para el tendido de ropa con 6 hilos de acero inoxidable y tensores apropiados.

Limpieza y destapado de cañerías principales y secundarias de desagüe en todos las instalaciones del local.

Provisión y colocación de 2 cámaras 60x60 de acero reforzadas en piso de baño.

Remplazo y/o colocación de rejillas de piletas de piso faltantes o en mal estado.

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y COLOCACIÓN GENERAL

TAREA A REALIZAR:

En el plano de pared, se colocara revestimiento cerámico 45 x 45 color a determinar por la dirección de obra, altura 2,20 mts.

Revoque fino a la cal, 2 manos de enduido y pintura especial látex antihiongo en todos los locales húmedos.

En el sector destinado a tender de ropa y lavadero, nivelación del piso con carpeta de cemento 2:1 con pendientes hacia pileta de patio y colocación de piso Porcellanato gris rustico antideslizante.

RENGLÓN 4: ESPEJOS

TAREA A REALIZAR:

Provisión y colocación de espejos de 5 mm, 60 cm de alto en todos los planos afectados a bachas y mesadas-.

PULIDO DE PISOS

TAREA A REALIZAR:

Trabajo integral de pulido de piso mosaico a maquina terminación a plomo, en todo el local.

NOTA: Los materiales realizados contarán con una garantía de UN (1) año a partir de la fecha de entrega y se entregará un informe escrito por cada servicio y/o trabajos realizados.

TRABAJOS: El Adjudicatario deberá efectuar el trabajo en cada uno de los servicios solicitados, situado en las instalaciones de la Unidad, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales (incluidos la totalidad de los artefactos, etc., a instalar), herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que indican, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de todos los servicios requeridos, en un todo de acuerdo a su fin.

LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respeto se le efectúan, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

CONDICIONES ESPECIALES

- Los trabajos realizados contarán con una garantía de UN (1) año a partir de la fecha de entrega de la obra. Se entregará un informe escrito por los trabajos realizados.

- El plazo de ejecución de obras será de TREINTA (60) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.

- Para la selección de oferta se tendrán en cuenta solo aquellos oferentes que hayan realizado la visita de obra CINCO (5) días hábiles, previa a la apertura del pliego.

- En el precio final cotizado estarán incluidos los insumos, materiales, productos, bienes – (de cualquier especie) – que se requieran para la adecuada prestación del servicio solicitado en el pliego de este procedimiento que deberá asumir – (a su exclusivo costo) – el adjudicatario.

# Text boxes

FOLIO

Nº

FOLIO

Nº

FOLIO

Nº

CARLOS EDUARDO GÓMEZ NOLASCO

CAPITÁN DE FRAGATA I.M.

COMANDANTE