ARMADA ARGENTINA

MULTIPROPOSITO  A.R.A. “CIUDAD DE ZARATE”

CONTRATACIÓN DIRECTA

“ REPARACIÓN, CALIBRACION,  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD WOODWARD."

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Regulador de velocidad

Marca: woodward

N° de parte A8240-449

N° de serie 2620030

1-OBJETO:

La presente contratación tiene por objeto la recuperación del regulador de velocidad woodward, el mismo se encuentra instalado en el motor generador, garantizando que ante la presencia de alguna perturbación con respecto a la señal indicada en el mismo, este actué en el menor tiempo posible, a considerar que dicho regulador esta ubicado en un motor acoplado a una fuente generatriz de energía por lo cual su caída de velocidad deberá ser del 3% a 5%, regulando proporcionalmente el flujo de combustible al motor.

se deberá desmontar el equipo, realizar las reparaciones necesarias, calibración, prueba de funcionamiento en banco, colocación a bordo de la unidad con su respectiva calibración y por ultimo prueba de funcionamiento.

2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación serán desestimadas sin reclamo alguno:

El oferente proveerá exclusivamente la mano de obra y herramientas de mano necesarias para el desarme a bordo del Regulador, para posibilitar su traslado a tierra; para la revisión de todos sus movimientos a fin de definir qué reparaciones necesita. Las cuestiones complementarias del plan de reparaciones que luego se describe, recambio de piezas dañadas y corregir las recuperables; luego, rearmar el Regulador para posibilitar su traslado a la embarcación: instalarlo en ella; y supervisar las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento.

Estarán afectadas a dichas tareas, el personal de cuya idoneidad y habilitación profesional este bajo la responsabilidad del oferente.

3-LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA COMPRENDERÁ:

# TRABAJOS INICIALES A BORDO:

- Desmonte del REGULADOR de Sala de Máquinas para su traslado a tierra, realizado por personal bajo la responsabilidad del oferente.

- Traslado al taller

- Desarme Completo  y sus accesorios.

# UNA VEZ PUESTO  EN EL TALLER:

- Puesta en banco para prueba de funcionamiento

- Desmonte de todos los elementos.

- Control de Medidas.

# ARMADO (EN EL TALLER Y A BORDO):

- Control de Medidas y Peso

- Kit de reparación.

- Rodamientos, retenes y pistón

- Control de contrapesos.

- Control de deformaciones

- Reparación Integral.

- Limpieza y Lavado de todos los elementos.

- Torques de Apriete.

- Prueba de Contacto.

- Prueba de Huelgos, Tolerancia y Apriete.

- Armado de las Partes.

- Montaje de Accesorios.

- Control de Pérdidas.

- Control de  funcionamiento en banco de prueba.

- Ensayo de funcionamiento, por representante oficial.

- Calibración.

# UNA VEZ A BORDO:

- Montaje

- Montaje circuitos.

- Montaje de Accesorios.

- Puesta en Marcha.

- calibración

- Atención de inspección.

4- PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de la tarea no superará el lapso de CINCUENTA (50) días corridos

5- SUPERVISIÓN:

Durante las reparaciones el Adjudicatario estará obligado a permitir que Personal Técnico designado Inspector por el Jefe del Departamento Maquinas del MULTIPROPOSITO A.R.A. “CIUDAD DE ZARATE”, supervise las tareas tanto a bordo de la Unidad como así también en los Talleres donde se realicen dichas reparaciones; por lo que el adjudicatario deberá poseer de un vehículo para traslado de personal del buque hacia los talleres y su posterior retorno, asimismo deberá proporcionar los datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos con el fin de verificar si la misma se ajusta a las condiciones pactadas. En el caso de que ciertos trabajos por su especificidad debieran ser realizados en talleres ajenos al Adjudicatario, este garantizará el libre acceso de los Inspectores designados por la ARMADA ARGENTINA, debiendo seguir el procedimiento establecido en la cláusula N° 42 del Pliego. En tal supuesto o si los Inspectores designados para la supervisión, verificaren el apartamiento parcial o total de las condiciones pactadas o normas de trabajos establecidas, la ARMADA podrá requerir la inmediata detención en la ejecución de los trabajos con la posterior rescisión del contrato.

6- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:

El adjudicatario, una vez finalizadas las reparaciones, deberá realizar una Prueba De Funcionamiento a bordo, debiendo el equipo objeto del presente acto quedar con las mismas capacidades y características que las establecidas en los manuales del fabricante.

7- GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

El Adjudicatario deberá entregar un certificado por escrito de garantía total, en caso de toda falla, desperfecto de los materiales y/o repuestos, mal funcionamiento, defectos de armado y/o vicio oculto no detectable a simple vista de los trabajos efectuados en los equipos objeto de la presente contratación, por un lapso no inferior a 1 (UN) AÑO corrido a contar desde la Recepción Definitiva correspondiente. Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente, por causas ajenas a la ARMADA, que demandaren la inmediata sustitución de los elementos observados o defectuosos, estarán a cargo del Adjudicatario los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

8- INFORME TÉCNICO:

El adjudicatario al finalizar las reparaciones, deberá presentar un informe por  escrito de las tareas realizadas el que deberá contar con fotografías ilustrativas de las diferentes etapas de lo efectuado desde el inicio hasta la finalización, dimensiones, tolerancias, elementos reemplazados o reutilizados, etc.

# Text boxes

WALTER FABIAN BARRERA

TENIENTE DE CORBETA

JEFE