ANEXO  II

BATALLON DE INFANTERÍA DE MARINA N°3

“ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para “ADQUIRIR RADAR (ANTENA, DISPLAY) Y ECOSONDA PARA LAS LANCHAS GUARDIAN DE ESTA UNIDAD”.

RENGLON 1: TRES (3) RADARES- ANTENAS DE RADARES CERRADAS TIPO DOMO DE 4 KILOWATTS (ALCANCE 48 MILLAS), TRES (3) DISPLAY MULTIFUNCIÓN DE 7” PARA LANCHA GUARDIAN G-22: provision y colocación EN tres (3), lanchas G-22 Nº 32, Nº 33 y Nº 36.

RADARES- ANTENAS DE RADARES CERRADAS TIPO DOMO

DE PRIMERA MARCA

CANTIDAD: CUATRO (4) UNIDADES

MARCA: RAYMARINE

- Radar digital – antena de Radar cerrado tipo domo.

Compatible con: Display Multifuncion Serie c, cw,e,ew y G.

Diametro: 457mm.

Dimencion: 521 x 247.

Sistema de Montaje: Sobre superficie, 4 pernos.

Pesos: 9,50kg.

Potencia de la antena: 4KW (alcance 48 millas).

Protección: Estandar IPX6.

Tecnología del radar: Digital.

Tipo de antena de radar: Cerrado.

DISPLAY MULTIFUNCIÓN DE 7”

DE PRIMERA MARCA

CANTIDAD: CUATRO (4) UNIDADES

Display
Cable de alimentación - STR 1.5M. 
Tapón para el cable de alimentación.
Tapa protectora.
Soporte de montaje.
Junta.
Elementos de montaje.
Plantilla de montaje en superficie.
Cartografía precargada: Si.
Display color:
Se puede conectar a red: Sí.
Conexiones del instrumento: Raynet; NMEA2000/SeaTalk NG; NMEA0183; WiFi; Bluetooth.
Dimensiones: 244mm x 145mm x 66mm (9.6" x 5.7" x 2.6").
Función AIS: Opcional (requiere sistema AIS).
Muestra datos del motor: Sí.
Antena GPS integrada: Sí.
Función radar: Opcional.
Incluye función de sonda: Sí.
 Sistema de montaje: Empotrado, superficie o soporte.
Protección: IPX6 / IPX7.
Tamaño pantalla (pulg.): 7".
Serie del display: Serie Es.

Modelo del display: Serie eS7.
Voltaje: 12/24V CC.

Voltaje nominal: 12/24V CC.

RENGLON 2: CUATRO (4) ECOSONDA PARA LANCHA GUARDIAN G-22: PROVIsION  y colocación EN CUATRO (4), lanchas G-22 Nº 32, Nº 33, Nº 35 y Nº 36.

DE PRIMERA MARCA

CANTIDAD: CUATRO (4) UNIDADES.

Display: 89mm (3-1/2”.

Frecuencia de sonido: 455/ 800 khz.

Capacidad de profundidad max.: 122m. (400 pies).

Alimentación: 12V.

Voltaje de entrada: 10-17V.

Cable: 6 mts. (20 pies).

Potencia de salida (kw): 350W RMS.

NOTA: Provisión e instalación en las Lanchas G-22. Los bienes adquiridos  deberán contar con una garantía de un año a partir de la fecha de entrega, para la selección se tomara en cuenta aquellos proveedores que hayan presentado muestras de lo ofertado hasta 24 hs. Antes de la fecha de apertura.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Detalle de la prestación: Los materiales deberán ser nuevos.

- Calidad: Los materiales deberán ser de primera calidad.

Muestra Se deberá presentar 1 UNA (1) muestra completa de los renglones según especificaciones técnicas, la misma tendrá que tener la etiqueta correspondiente indicando: oferente renglón, Tipo y Nº de Procedimiento.

La misma deberá ser entregada hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha y hora de apertura en:

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 3 “ALTE. ELEAZAR VIDELA”

CENTRO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO

Teléfono: (03487) 422786 INTERNO 9041

Lunes a jueves de 08:00 a 13:00 hs. y viernes de 08:00 a 12:00 hs,

  - El no cumplimiento producirá la desestimación del renglón (Artículo 66 inciso “d”) del Decreto Nº 1030/16).

  - La devolución de la muestra estará sujeta a lo establecido en el Art. 33 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición ONC Nº 62-E/2016.-

# Text boxes

FOLIO

Nº

FOLIO

Nº

RICARDO HORACIO DIAZ

CAPITÁN DE FRAGATA DE I.M.

COMANDANTE