ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“adquisición de motores nuevos FUERA DE BORDA de 150 h.p.  PARA lanchas guardian g – 22 de esta unidad”

RENGLON 1: PROVISIÓN, instalación y entrega en funcionamiento de DOS  MOTORES FUERA DE BORDA NUEVOS MONTADOS EN LANCHA GUARDIAN G – 22- POTENCIA 150HP DE 4 TIEMPOS -  ENCENDIDO ELECTRONICO – INCLINACION SIST. ELECTR. ELECTRO HIDRAUL. – ELEVACION AJUSTE ENERGIA CONTROLABLE, PATA LARGA – CON MANUAL DE SERVICIOS

Entrega definitiva en el Batallón de Infantería de Marina N° 3, Estrada N° 350 Cuidad de Zarate.

Prueba de funcionamiento y puesta a punto de todo el sistema en la dársena de la Base Naval Zarate, en la misma dirección de entrega.

MOTOR 150 H.P. 4 Tiempos.

CANTIDAD: DOS (2)

- Potencia 150 HP – 5000 a 6000

- Sistema de refrigeración: Refrigerado por agua con termostato.

- Arranque: Eléctrico.

- Cambios: A – N – R

- Gobiernos: Comando a distancia/ hidráulico.

Power tim: Power – trim eléctrico.

- Pata larga entre: 510 mm. y 550 mm.

Deberán contar con las baterías necesarias para el funcionamiento de los motores.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Detalle de la prestación: El material deberá ser nuevos.

- Calidad: El material deberá ser de primera calidad.

NOTA: Se tendrá especial atención en el tipo de encastre del motor. Para que permitan usar los mismos orificios de sujeción que ya posee el espejo de la lancha G – 22 y evitar hacer nuevos orificios.

Los mismos  deben ser compatibles en cuanto a mantenimiento y operación con los motores Mercury modelo 150 L 4S EFI., actualmente existentes en la Unidad, los motores a adquirir deben poder operar en combinación con los motores Mercury 150 L 4S EFI, de a dos (la planta propulsora la constituyen dos motores) en forma intercambiable  con los sistemas de mando que posee de manera fija la lancha.

Para la selección se tendrá en cuenta la disponibilidad de repuestos en el mercado local y la capacitación del personal de mantenimiento mecánico de la unidad.

# Text boxes

FOLIO

Nº

RICARDO HORACIO DIAZ

CAPITÁN DE FRAGATA DE I.M.

COMANDANTE

.

COMANDANTE