ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para “REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN MOTOR 90 H.P Y ACONDICIONAMIENTO DE CASCO“.-

RENGLON 1: Servicio de reparación y mantenimiento de un (01) MOTOR MERCURY 4T (CUATRO TIEMPO) 90 H.P. MODELO NUMERO 1F 904131D,  de acuerdo al SIGUIENTE DETALLE:

- Colocación de un Motor Mercury de 90 hp, de 4 tiempos en casco tipo Marea de esta unidad.

- Proveer y Montar una consola de mando.

- Proveer e instalar conexión de los cables de mandos (aceleración y cambio) al telégrafo,

- Proveer e instalar caja de dirección y ensamble con el timón tipo hidráulica/mecánica.

- Colocación y conexión del sistema de encendido:

- Proveer e instalar llave cortacorriente.

- Proveer e instalar llave de encendido de luces de navegación.

- Proveer e instalar llave de encendido de bomba de achique.

- Proveer y armar instalación eléctrica completa.

- Proveer Colocación de fusibles aéreos necesarios.

- Proveer e instalar conexiones eléctricas para la batería con sus terminales positivos y negativos.

- Proveer Colocar una batería 12v 75amp. De uso marino con la caja protectora.

- Colocación del sistema de combustibles:

- Proveer dos tanques de combustibles.

- Proveer manguera de combustible con bulbo de presurización. (Pera).

- Proveer e instalar soporte y filtro de combustibles externo con trampa de agua.

- Colocación y conexión de todos los sistemas de relojes de control, en la consola:

- Proveer e instalar cuenta vueltas de 5000 o 7000RPM

- Proveer e instalar cuenta horas.

- Proveer e instalar voltímetro 12V

- Proveer e instalar reloj de temperatura.

- Prueba y puesta en marcha en dársena de la base naval zarate.

NOTA: El traslado de la Unidad al Taller o viceversa (para la reparación) corren a cargo de los oferentes, como así también cualquier daño que pudiera sufrir la unidad durante el traslado y el periodo en que se encuentra bajo su responsabilidad.

El trabajo realizado contará con la garantía de un año (a partir de la fecha de entrega) y se entregará un informe escrito por el trabajo realizado.-

EN EL PRECIO FINAL COTIZADO ESTARÁN INCLUIDOS LOS INSUMOS, MATERIALES, PRODUCTOS, BIENES – (DE CUALQUIER ESPECIE)-, QUE SE REQUIERAN PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE ESTE PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ ASUMIR – (A SU EXCLUSIVO COSTO)- EL ADJUDICATARIO.

# Text boxes

FOLIO

Nº

RICARDO HORACIO DIAZ

CAPITÁN DE FRAGATA DE I.M

COMANDANTE

.

COMANDANTE