BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 3 “ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para ADQUIRIR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HT VHF FM Y ACCESORIOS PARA EL

BATALLÓN.

RENGLÓN Nº 1: EQUIPO TRANSRECEPTOR DE MANO VHF – FM Y ACCESORIOS.

Cantidad: VEINTICUATRO (24) unidades.

  - Transreceptor portátil de mano tipo “HT”.

Equipo VHF – FM.

Rango de frecuencia: 136 a 174 MHz.

Canales programables.

Capacidad mínima de 64 canales.

Capacidad de llamada selectiva individual y grupal.

Capacidad de llamada de emergencia.

Potencia de salida de 5 W o mayor.

Prueba de agua superior a IP 57.

1.2 Baterías.

DOS (2) baterías recargables por equipo.

Operación de cada batería superior a QUINCE (15) horas.

1.3 Cargador de mesa.

Rango de tensión de entrada: 100-240 V / 50-60 Hz.

Adaptador para conexión 12 V tipo vehicular.

1.4 Antena apta para frecuencia de trabajo.

1.5 Clip de cinturón.

1.6 Correa de transporte.

1.7 Interfaz de programación.

Cantidad: UNA (1) unidad.

Cable conector de equipo transreceptor a Computadora.

Software de programación.

Capacitación a nivel usuario para personal que va a operar los equipos

RENGLÓN Nº 2: EQUIPO TRANSRECEPTOR DE MANO VHF – FM CON GPS INCORPORADO Y ACCESORIOS.

Cantidad: CUATRO (4) unidades.

2.1 Transreceptor portátil de mano tipo “HT”.

Equipo VHF – FM.

Rango de frecuencia: 136 a 174 MHz.

GPS incorporado con capacidad de transmisión de posición al pulsar PTT.

Canales programables.

Capacidad mínima de 64 canales.

Capacidad de llamada selectiva individual y grupal.

Capacidad de llamada de emergencia.

Potencia de salida de 5 W o mayor.

Prueba de agua superior a IP57.

2.2 Baterías.

DOS (2) baterías recargables por equipo.

Operación de cada batería superior a QUINCE (15) horas.

2.3 Cargador de mesa.

Rango de tensión de entrada: 100-240 V / 50-60 Hz.

Adaptador para conexión 12 V tipo vehicular.

2.4 Antena apta para frecuencia de trabajo.

2.5 Clip de cinturón.

2.6 Correa de transporte.

2.7 Interfaz de programación.

Cantidad: UNA (1) unidad.

Cable conector de equipo transreceptor a computadora.

Software de programación.

Capacitación a nivel usuario para personal que va a operar los equipos

RENGLONES Nº 3 a 6: Accesorios que se adapten a los equipos propuestos en los renglones Nº1 y Nº2.

RENGLÓN Nº 3: MICRÓFONO DE MANO.

Cantidad: CUATRO (4) unidades.

3.1 Micrófono parlante de mano.

Comando a distancia de equipo HT.

Cable espiralado resistente a la tracción.

Carcasa y Cable resistente a altos impactos.

Prueba de agua superior a IP57.

Compatible para usar con equipos de los renglones Nº1 y Nº2.

RENGLÓN Nº 4: MICRÓFONO-AURICULAR DE CABEZA TIPO”DISCRETO”.

Cantidad: DIEZ (10) unidades.

4.1 Micrófono-auricular de cabeza tipo “DISCRETO”.

Comando PTT a distancia de equipo.

Micrófono tipo corbatero.

Sistema de operación “manos libres”.

Carcasa y cable resistente a altos impactos.

Prueba de agua superior a IP67.

Compatible para usar con equipos de los renglones Nº1 y Nº2.

RENGLÓN Nº 5: ACCESORIO DE AUDIO TIPO LARINGÓFONO.

Cantidad: DIEZ (10) unidades.

5.1 Micrófono-auricular de cabeza tipo “LARINGÓFONO”.

Comando PTT a distancia de equipo.

Micrófono tipo laringófono.

Sistema de operación “manos libres”.

Carcasa y cable resistente a altos impactos.

Prueba de agua superior a IP67.

Compatible para usar con equipos de los renglones Nº1 y Nº2.

RENGLÓN Nº 6: CARGADOR DE BATERÍA MÚLTIPLE.

Cantidad: UNA (1) unidad.

6.1 Cargador múltiple de baterías.

Cargador de mesa múltiple.

Rango de tensión de entrada: 100-240 V / 50-60Hz.

Capacidad de carga mínima de SEIS (6) baterías.

Opción de carga rápida (no mayor a 4 horas).

Adaptador para conexión 12 V tipo vehicular.

RENGLÓN Nº 7: EQUIPO DE COMUNICACIONES VHF –FM.

Cantidad: UNA (1) unidad.

7.1 Transreceptor móvil – Equipo base tipo “Vehicular”.

Equipo VHF – FM.

Rango de frecuencia: 136 a 174 MHz.

Canales programables.

Capacidad mínima de 64 canales.

Capacidad de llamada selectiva individual y grupal.

Capacidad de llamada de emergencia.

Potencia de salida de 50 W o mayor.

Prueba de agua superior a IP57.

Frente desmontable con comando remoto.

Rango de tensión de entrada CC 12-24V.

Compatible para interoperación en llamada selectiva y grupal con equipos de los renglones Nº1 y Nº2.

7.2 Micrófono de mano.

Comando a distancia de equipo.

Carcasa y Cable resistente a altos impactos.

Prueba de agua superior a IP57.

7.3 Soporte de sujeción.

7.4 Cables de conexión y alimentación.

7.5 Interfaz de programación.

Cable conector de equipo transreceptor a computadora.

Software de programación.

Capacitación a nivel usuario para personal que va a operar los equipos.

NOTA

- LOS ELEMENTOS A PROVEER DEBEN SER ENTREGADOS EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N` 3, (CENTRO COORDINACIÓN DE MANTENIENDO PLANIFICADO) - ESTRADA Nº 350 - ZARATE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

- EN TODOS LOS RENGLONES COTIZADOS SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS HASTA 2 (DOS) DÍAS HÁBILES DE LA FECHA DE APERTURA, DE MANERA EXCLUYENTE.

- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CADA EQUIPO.

- TODOS LOS RENGLONES DEBERÁN SER DE PRIMERAS MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO.

# Text boxes

CARLOS EDUARDO GÓMEZ NOLASCO

CAPITÁN DE FRAGATA I.M.

COMANDANTE

BATAL

ARMADA ARGENTINA

CARLOS EDUARDO GÓMEZ NOLASCO

CAPITÁN DE FRAGATA I.M.

COMANDANTE