ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

RENGLÓN N°1: Mascara laríngea de un solo uso, de material PVC libre de látex Tres tamaños Nº3 Adolescentes de 30 a 50 Kg, Nº4 Adultos normales y grandes y Nº 5 Adultos de 80Kg a 100Kg.

RENGLON Nº2: Set de férulas de material PVC flexible cristal doble pared, traslucidas a rx, con cierre diente extra pesado, reforzado en los extremos, válvula bidireccional.

RENGLON Nº3  Pantoscopio, set de otoscopio y oftalmoscopio. Cabezal de oftalmoscopio con lámpara halógena de 2,5 volts, disco selector de 48 lentes en paso de a una dioptría.

Cabezal de otoscopio lámpara halógena de 2,5 volts. Con luz blanca y brillante transmisión de iluminación mediante fibra óptica, luz distal fría sin reflejos, con lupa deslizable con aumento de 2,5x. Y canal libre para realizar procedimientos.

RENGLON Nº4: Tabla corta de extricacíon plástica, medidas 0,40 x 0,80 x 0,025 m, traslucida, de material polietileno de alta densidad, con cinturones de fijación.

RENGLON Nº5: Aspirador manual para emergencias tamaño  adulto, tipo pistola material plástico, accionamiento a gatillo, a presión negativa, con filtro para prevenir la propagación de contaminaciones, con catéter semi - rígido con conector de empuje y orificios c/emisión de sonido, recipiente de recolección de 300cm3 graduado.

RENGLON Nº6: Collar Philadelphia de adaptación anatómica, Buena ventilación, ligero, material de vinil, velcro, plástico.

RENGLON Nº7: Carro de paro hospitalario estructura metálica de acero revestida en plástico de alto impacto, con estante porta Monitor-Desfibrilador, soporte para suero, con ruedas, dos con freno, con cerradura centralizada, con cajones con divisiones.

RENGLON Nº8: Cardiodesfibrilador  Monofásico Portátil E&M serie C-12, con  manija de transporte incorporada en el gabinete, alojamiento para paletas incluías. Monitor, desfibrilador monofásico, tacómetro (frecuencia cardíaca), (bradicardia y taquicardia) con alarmas/ parámetros programables y configurables. Trazo sólido, indicadores, mensajes y ayuda en pantalla de cuarzo líquido, congelamiento de imágen, doble velocidad, sincron/ libre de 1 a 360 joules, sistema 1-2-3 para emergencias, interno/ externo descarga interna de seguridad, verificación automática de desfibrilación.

RENGLON Nº9: Camilla táctica de campaña de estructura metálica tubular confeccionada en aluminio anodizado de alta resistencia. Sistema Doble plegado con seguros de retención. Lecho de material vinílico lavable y de servicio extra pesado. Asas de amarre/empuñe con cabezales de goma sintética antideslizantes en los cuatro vértices, ideal para hipótesis de catástrofes y accidentados masivos. Con  2 cinturones de fijación y hebilla plástica de alta calidad. Cuatro patas rectangulares con bordes redondeados, de apoyo adaptables a todo tipo de terreno. Carga máxima admisible 159 Kg. Dimensiones – abierta, 2,15 x 0,55 x 0,15 m -; - plegada 1,10 x 0,20 x 0,19m

RENGLON Nº10: Muñeco para práctica de R.C.P Torso BRAD, maniquí compacto para RCP básico,  anatómico palpable, textura de piel, ombligo, tetillas y pezones, relieves torácicos, espacios intercostales, muesca subexternal, apéndice xifoides, de fácil limpieza,  de sistema de válvula pulmón con sonidos verdaderos en la circulación de aire.

RENGLON Nº11: Oximetro de pulso compacto, liviano, de bajo consumo, parámetros simultáneos SPO2-PULSE, gráfico de barra de pulso pleth, con presentación de 4 pantallas color de giro 360º, funcionamiento con 2 pilas AAA ,  30 horas de servicio continuo, auto apagado en 8 segundos sin detectar señal, peso 50g.

Zarate,  31  de octubre de 2017

# Text boxes

CARLOS DANIEL MIGHERA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DE LA BASE NAVAL ZARATE

ARIEL ESTEBAN SALCEDO

CAPITAN DE CORBETA MÉDICO

JEFE DEPARTAMENTO SANIDAD