ANEXO  II

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N°3

“ALMIRANTE ELEAZAR VIDELA”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO COMANDO, ALOJAMIENTOS DE CABOS Y MARINEROS DEL BATALLÓN”.

RENGLÓN 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 15.000  FRIGORÍAS.

CANTIDAD: (CINCO) 5 UNIDAD.

TAREA A REALIZAR:

- Verificar los voltajes que existen entre fases y de fase a tierra física del equipo en los interruptores principales de alimentación del mismo.

- Verificar la corriente de línea de cada una de las fases en los interruptores principales de alimentación del equipo.

- Revisar la operación correcta de cada uno de los motores y compresores que contiene cada equipo.

- Realizar lecturas de alta y baja presión de cada uno de los compresores.

- Verificar el volumen del refrigerante esta en lo correcto o si se deberá suministrar más al equipo.

- Limpiar los componentes, tales como turbinas, tolvas, caracoles y filtros de aire; con el equipo de aire acondicionado debidamente apagado.

- Limpiar los serpentines en su parte exterior con  desincrustante.

- Limpiar la charola de condensados de los equipos.

- Limpiar y ordenar el cableado eléctrico del sistema en su conjunto.

- Limpiar y engrasar la chumacera.

- Alinear las bandas de los equipos.

- Revisar las válvulas de expansión y reportar su funcionamiento.

- Identificar y corregir las fugas de agua en bandejas y tuberías de drenaje y gas en acoples mecánicos.

RENGLÓN 2: MANTENIMIENTO, RECORRIDO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 3.000  FRIGORÍAS.

CANTIDAD: (CUATRO) 4 UNIDAD.

TAREA A REALIZAR:

- Revisar la operación correcta de cada uno de los motores y compresores que contiene cada equipo.

- Realizar lecturas de alta y baja presión de cada uno de los compresores.

- Verificar el volumen del refrigerante esta en lo correcto o si se deberá suministrar más al equipo.

- Limpiar los componentes, tales como turbinas, tolvas, caracoles y filtros de aire; con el equipo de aire acondicionado debidamente apagado.

- Limpiar los serpentines en su parte exterior con  desincrustante.

- Limpiar la charola de condensados de los equipos.

- Limpiar y balancear los alabes de los ventiladores.

- Limpiar y engrasar la chumacera.

- Limpiar las turbinas.

- Alinear las bandas de los equipos.

- Revisar las válvulas de expansión y reportar su funcionamiento.

- Identificar y corregir las fugas de agua en bandejas y tuberías de drenaje y gas en acoples mecánicos.

- Reparación/cambio de plaqueta si fuese necesario.

- Posterior al mantenimiento y recorrido de los equipos verificar el buen funcionamiento de cada equipo.

NOTA: Los materiales del trabajo realizado contarán con una garantía de UN (1) año a partir de la fecha de entrega y se entregará un informe escrito por cada servicio y/o trabajos realizados.

TRABAJOS: El Adjudicatario deberá efectuar el trabajo en cada uno de los servicios solicitados, situado en las instalaciones de la Base naval y batallón de infantería de marina N° 3, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales (incluidos la totalidad de los artefactos, etc., a instalar), herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que indican, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de las tareas realizadas y el pleno funcionamiento de todos los servicios requeridos, en un todo de acuerdo a su fin.

LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respeto se le efectúan, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

CONDICIONES ESPECIALES

- Los trabajos realizados contarán con una garantía de UN (1) año a partir de la fecha de entrega del servicio. Se entregará un informe escrito por los trabajos realizados.

- El plazo de ejecución de obras será de TREINTA (30) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.

- Para la selección de oferta se tendrán en cuenta solo aquellos oferentes que hayan realizado la visita de obra CINCO (5) días hábiles, previa a la apertura del pliego.

- En el precio final cotizado estarán incluidos los insumos, materiales, productos, bienes – (de cualquier especie) – que se requieran para la adecuada prestación del servicio solicitado en el pliego de este procedimiento que deberá asumir – (a su exclusivo costo) – el adjudicatario.

# Text boxes

FOLIO

Nº

FOLIO

Nº

CARLOS EDUARDO GÓMEZ NOLASCO

CAPITÁN DE FRAGATA I.M.

COMANDANTE

FOLIO

Nº